# 三维高密度电法在隐伏断层探测中的应用

### 论文摘要

运用三维高密度电法对豫北某拟建水库坝址区进行探测,获取了海量三维高密度电法数据,经过反演和三维可视化模拟,直观反映了坝址区地质结构,发现1条隐伏陡倾断层。在低阻异常区开展钻探和钻孔电视,验证了电法的研判结果。在三维高密度电法基础上,布设多条二维高密度电法测线,验证了三维探测结果,确定了断层产状,为坝轴线选取提供了参考,表明三维高密度电法探测灰岩区隐伏断层效果良好。

### 论文目录

- 1 三维高密度电法

- 1.1 三维高密度电法基本原理

- 1.2 数据处理原理

- 2 应用实例

- 2.1 研究区概况

- 2.2 坝址区地层岩性

- 2.3 探测方案

- 2.4 数据处理与解译

- 3 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱瑞,李朝辉,时向阳,任云峰,吴松,张连忠

关键词: 三维高密度电法,灰岩区,坝址区,隐伏断层

来源: 人民黄河 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,地球物理学,矿业工程

单位: 河南省水利勘测设计研究有限公司

基金: 河南省水利厅水利攻关科技项目(GG201907)

分类号: P631.3

页码: 106-109+143

总页数: 5

文件大小: 2257K

下载量: 109

### 相关论文文献

- [1].超高密度电法在采空区勘探中的应用研究[J]. 能源与环保 2019(12)

- [2].高密度电法在土石坝浸润线探测中的应用[J]. 广东水利水电 2019(12)

- [3].三维高密度电法在古城墙缺陷探测中的应用[J]. 铁道勘察 2020(02)

- [4].工程勘察中高密度电法勘探的运用探析[J]. 四川水泥 2020(02)

- [5].高密度电法在地质灾害勘查中的应用[J]. 冶金管理 2020(07)

- [6].高密度电法在寻找地下水中的应用[J]. 四川地质学报 2020(02)

- [7].常规和三维高密度电法在岩溶地区的应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(04)

- [8].高密度电法测量辅助滑坡体及数值模拟分析[J]. 能源与环保 2020(08)

- [9].高密度电法在金属固体废弃物混合填埋场应急处置中的应用[J]. 中国金属通报 2020(08)

- [10].关于高密度电法勘探精度探讨[J]. 广东水利水电 2019(01)

- [11].高密度电法在原始森林地区的工程应用[J]. 化工管理 2019(06)

- [12].电极布置方式对高密度电法探测分辨率的影响[J]. 地球物理学进展 2019(01)

- [13].以高密度电法勘探预测拟建危废物填埋场易渗透部位[J]. 中国水运(下半月) 2019(06)

- [14].高密度电法在地质勘查中的应用[J]. 资源信息与工程 2019(04)

- [15].高密度电法在矿山滑坡结构探测中的应用[J]. 中国金属通报 2019(07)

- [16].高密度电法的技术特点及其在找矿中的应用[J]. 世界有色金属 2019(13)

- [17].高密度电法对数分析在地热勘查中的应用[J]. 国土资源导刊 2017(04)

- [18].高密度电法在北京市某垃圾坑勘探中的应用[J]. 勘察科学技术 2018(02)

- [19].高密度电法在福建某高速公路隧道勘察中的应用[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(08)

- [20].高密度电法在隧道工程中的应用[J]. 科技风 2018(21)

- [21].高密度电法在地下空洞探测中的应用[J]. 西部资源 2018(03)

- [22].高密度电法在矿山采空区探测中的应用[J]. 中国金属通报 2018(03)

- [23].高密度电法在污染场地调查中的应用研究[J]. 环境与发展 2018(07)

- [24].高密度电法在煤矿采空区勘察中的应用[J]. 地质装备 2017(01)

- [25].分布式高密度电法在浅埋采空区调查中的应用[J]. 工程地球物理学报 2017(02)

- [26].矿井下非规则装置高密度电法勘探的应用研究[J]. 地质论评 2017(S1)

- [27].三维高密度电法技术及其在岩溶塌陷勘探中的应用[J]. 桂林理工大学学报 2017(03)

- [28].超高密度电法探测平房区地下水[J]. 黑龙江水利科技 2015(09)

- [29].水下高密度电法在灰岩地区勘察中的应用[J]. 土工基础 2016(01)

- [30].超高密度电法在探测采空区中的应用研究[J]. 江西建材 2016(18)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e72cd45110b688077c90c2c8.html