# 隔离开关导流带断裂原因分析与对策

### 论文摘要

隔离开关是主要设备,承载电流、电压,对合闸电阻要求较高,其机械转动部位通常都安装有软质导流带,由多层铜片或金属编织制成。在分合闸时,导流带会随着机械位置的变化而被扭动,随着运行年限的增加而存在老化、断裂现象。本文对西门子刀闸导流带断裂进行分析,并提出针对性的运维对策和建议。

### 论文目录

- 1 导流片断裂情况检查

- 1.1 宏观检查

- 1.2 扫描电镜分析

- 1.3能谱分析

- 2 导流片断裂的普遍性分析

- 3 导流片断裂原因与后果

- 3.1 环境因素分析

- 3.2 机械因素分析

- 4 导流片断裂的后果与对策

- 4.1 对导流带日常运维重点

- 4.2 少量导流片断裂的处置

- 4.3 更换金属编织式导流带

- 4.4 对导流带改进

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李纪伟

关键词: 导流片,隔离开关,断裂,腐蚀

来源: 内蒙古煤炭经济 2019年23期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 广东电网有限责任公司韶关供电局

分类号: TM564.1

DOI: 10.13487/j.cnki.imce.015661

页码: 184-185

总页数: 2

文件大小: 766K

下载量: 5

### 相关论文文献

- [1].高压汽轮机组动叶片断裂原因分析与改进[J]. 上海电气技术 2020(02)

- [2].35CrMo轴断裂原因分析[J]. 山东冶金 2020(03)

- [3].0Cr17Ni7Al钢弹簧断裂原因分析[J]. 热处理 2020(03)

- [4].Φ159mm悬浮器断裂原因分析[J]. 石油管材与仪器 2017(02)

- [5].高碳硬线82B 劈裂状断裂原因分析[J]. 甘肃冶金 2020(02)

- [6].循环泵传动轴断裂原因分析试验[J]. 机械研究与应用 2019(05)

- [7].大口径蝶阀阀杆断裂原因分析及改进[J]. 阀门 2016(06)

- [8].熔融泵齿轮轴断裂原因分析[J]. 炼油与化工 2017(03)

- [9].某弯头断裂原因分析[J]. 热加工工艺 2017(17)

- [10].4140钢弯壳体断裂原因分析和改进措施[J]. 金属热处理 2020(09)

- [11].42CrMo主轴断裂原因分析[J]. 大型铸锻件 2017(05)

- [12].60Si2CrVA弹簧断裂原因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2013(11)

- [13].45钢印刷网纹辊断裂原因分析[J]. 材料研究与应用 2019(04)

- [14].减速机齿轮断裂原因分析[J]. 山西冶金 2020(03)

- [15].8.8级紧固螺栓断裂原因分析[J]. 材料开发与应用 2016(06)

- [16].300MW机组4号高压调门门杆断裂原因分析及处理[J]. 现代商贸工业 2017(30)

- [17].复进簧冷绕成形断裂原因分析及对策[J]. 金属热处理 2009(09)

- [18].分置式斯特林制冷机弹簧断裂原因分析[J]. 低温与超导 2017(05)

- [19].抽油杆疲劳试验夹持部位断裂原因分析及对策[J]. 石油工业技术监督 2017(08)

- [20].1Cr13泵轴端部断裂原因分析[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [21].采煤机联接拉杆断裂原因分析与改进[J]. 煤矿机械 2020(09)

- [22].泵轴在高转速下运行断裂原因分析[J]. 水泵技术 2017(03)

- [23].220kV线路耐张线夹断裂原因分析[J]. 山东电力技术 2017(06)

- [24].拖拉机动力输出轴断裂原因分析及结构改进[J]. 拖拉机与农用运输车 2012(01)

- [25].吊具用45钢锻造卸扣断裂原因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2019(12)

- [26].特高压变电站高压电抗器地屏铜条断裂原因分析[J]. 浙江电力 2017(03)

- [27].瓷瓶断裂原因分析及预防措施[J]. 江西电力职业技术学院学报 2008(01)

- [28].某电站阀门阀杆断裂原因分析[J]. 电力安全技术 2020(05)

- [29].45钢卸扣断裂原因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2017(03)

- [30].电阻点焊焊点断裂原因分析[J]. 金属加工(热加工) 2017(16)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e72d76a93028c6470d18e46e.html