# 露天煤炭堆场抑尘剂的性能与现场应用

### 论文摘要

为了抑制露天煤炭堆场扬尘,合成了丙烯酸类水性聚合物抑尘剂,根据煤粉的含水率和压缩强度变化,提出了抑尘性能的评价方法。以中值粒径为17.58μm的供暖用煤为应用对象,测定了温度在20℃、相对湿度在45%条件下的含水率变化,分析了抑尘煤粉的表面形貌特征和压缩强度。研究结果表明,以抑尘时间和抑尘效率评价湿抑尘性能,抑尘剂明显延缓了水分挥发,高含水率下的抑尘时间是洒水的2.69倍,抑尘效率达到了85.18%。以28 d压缩强度评价干抑尘性能发现,抑尘剂促进细颗粒聚集和封闭煤粉表面,颗粒空隙消失,28 d强度达到了1.40 MPa,可以有效抵御风力扬尘;露天煤场的现场应用表明,煤炭堆体表面致密、状态稳定,喷洒之后第5 d的PM2.5、PM10抑尘效率大于60%。

### 论文目录

- 1 材料和方法

- 1.1 原料与试剂

- 1.2 抑尘剂合成

- 1.3 供试煤粉

- 1.4 含水率变化

- 1.5 表面形貌分析

- 1.6 压缩强度测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 湿抑尘性能评价

- 2.1.1 湿抑尘时间

- 2.1.2 湿抑尘效率

- 2.2 表面形貌分析

- 2.3 干抑尘性能评价

- 2.4 二次润湿性能

- 2.5 现场应用效果

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘晓莉,柳鹏,张福强,苏璐璐,刘永刚

关键词: 煤炭堆场,扬尘,悬浮颗粒物,抑尘剂,丙烯酸

来源: 中国煤炭 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 河北工业大学化工学院,河北钢铁集团宣钢公司物流公司

基金: 河北省科技计划项目(17273703D),天津市科技计划项目(16ZXCXSF00010)

分类号: TD714.4

DOI: 10.19880/j.cnki.ccm.2019.06.016

页码: 77-81+119

总页数: 6

文件大小: 5696K

下载量: 164

### 相关论文文献

- [1].复合抑尘剂在采煤工作面的应用研究[J]. 煤炭与化工 2019(11)

- [2].施工扬尘控制用速溶型抑尘剂性能研究[J]. 安全与环境学报 2019(06)

- [3].抑尘设备的锈蚀问题分析及防腐措施[J]. 大众标准化 2019(14)

- [4].浅析粉土地区抑尘剂应用效益[J]. 中国金属通报 2019(11)

- [5].新型生物抑尘剂γ-聚谷氨酸的抑尘性能及安全性评价[J]. 环境工程技术学报 2020(01)

- [6].大恒煤矿地面抑尘方法和设备的研究应用[J]. 采矿技术 2020(02)

- [7].矿用复合抑尘剂的研究及应用[J]. 中国矿业 2020(04)

- [8].露天煤场复合型抑尘剂的制备与特性研究[J]. 矿业研究与开发 2020(04)

- [9].煤矿掘进工作面抑尘泡沫设备的改进与分析[J]. 矿业装备 2020(02)

- [10].煤炭码头不同起尘参数作用下的抑尘效果对比研究[J]. 科技视界 2020(06)

- [11].港口区域大气除尘中干雾抑尘装置的应用探究[J]. 中国设备工程 2020(07)

- [12].一种电加热装置在多功能抑尘车中的应用[J]. 工程机械 2020(04)

- [13].道路抑尘剂在我国城市的应用现状与问题思考[J]. 环境保护与循环经济 2020(03)

- [14].新型粮食转运用抑尘斗研发及应用[J]. 现代食品 2020(06)

- [15].抑尘车对PM10的抑降效果研究[J]. 汽车实用技术 2020(10)

- [16].布洛克公司推出新型喷雾抑尘系统[J]. 隧道建设(中英文) 2020(05)

- [17].化学抑尘剂在燃煤电厂的应用[J]. 节能与环保 2020(05)

- [18].纯电动抑尘车上装动力系统设计与研究[J]. 专用汽车 2020(05)

- [19].输煤系统防尘抑尘方法的分析[J]. 化工管理 2020(14)

- [20].煤炭码头转运站干雾抑尘系统设计分析[J]. 装备维修技术 2020(02)

- [21].翻车机干雾抑尘系统故障分析及改进[J]. 设备管理与维修 2020(07)

- [22].浅谈石灰石矿项目中新型综合抑尘系统的应用[J]. 资源节约与环保 2020(06)

- [23].五征多功能抑尘车又添新成员[J]. 农机市场 2020(05)

- [24].抑尘剂对豌豆发芽及生长的影响[J]. 浙江农业科学 2020(05)

- [25].露天煤矿生态型抑尘剂的制备及性能特征研究[J]. 煤矿现代化 2020(05)

- [26].新朔铁路煤炭运输抑尘技术及措施研究[J]. 科技创新导报 2020(17)

- [27].复合型道路抑尘剂在城市道路中的应用及经济分析研究[J]. 科学技术创新 2020(27)

- [28].杨柳煤矿干雾抑尘装备研制及现场应用研究[J]. 山东煤炭科技 2020(08)

- [29].环境友好型抑尘剂配方及性能实验研究[J]. 能源技术与管理 2020(04)

- [30].矿用复合型生态友好抑尘剂的研发及应用[J]. 矿冶 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e72edd1e1e61a636cf7b74ee.html