# 暖通空调系统节能技术在建筑工程中的应用

乐清市城镇建设工程公司浙江乐清325608

摘要：现代建筑中，有相当一部分的能源被用在暖通空调系统上，暖通空调系统对人们的生活发挥了极大的作用。因此，对空调系统的节能设计，已经成为建筑能源节约的重要措施。本文介绍了现在暖通空调系统节能技术的情况，阐述如何在建筑工程中运用节能技术。

关键词：建筑节能；措施；暖通空调技术

引言：人们的生活水平得到极大提升的今天，社会能源消耗每一天都在增加。为了中国的可持续发展，节省建筑的能源消耗在建筑业非常繁荣的今天是非常重要的。建筑耗能在社会总体耗能中达到了超过30%的比例，其中，空调耗能占到了建筑耗能的60%以上，这也就意味着，如果能够在空调系统中做到节能，对整体节能发挥的作用特别大。

一、建筑暖通空调节能现状

随着建筑行业的越发繁荣，我们必须认识到，建筑的耗能在社会总耗能中占据的比例特别大。当前社会上已经提出了绿色节能建筑的概念，但人们对其中的意义、方法、措施都不够了解和重视。目前在空调系统技术中，比较受欢迎的是暖通空调技术。因为这种技术本身具有节能、环保、可持续发展的能力，并且能够较好的适应我国的气候环境，从而适应国家的能源结构调整。空调在使用过程中会产生巨大的能源消耗，而空调运行中产生的二氧化碳是我们国家现在环境整治的重点之一，因而推广和使用暖通空调技术是社会未来的必然趋势，它必将随着绿色建筑的发展而走向更高的地位。

二、空调系统节能技术在建筑工程中的应用

（1）建筑本身结构的节能措施，利用建筑朝阳性、外形结构和建筑材料的特性来减少热散放，增加对自然光和自然热的吸收，从而减少建筑能源在造光、造热的消耗；通过合理设置窗口的位置、大小、朝向来达到自然控温的的目的，减少利用空调来进行调温。

（2）空调系统的能量主要使用在冷热源系统。因此，合理选择高能效比的冷、热源对系统节能至关重要。

（3）对空调新风的控制将在很大程度上影响空调的能耗。如果新风量过大，在改变温度时就会导致空调耗能过大；新风量太少就会空调无法达到调节温度、更换空气的效果，所以控制好新风是和节能有很大的关系。如，在夏冬两季进行供冷、供暖时，新风量控制不当，将导致能源消耗过大和能源浪费的问题。所以，新风应该控制在能满足室内卫生要求的最小值。在春秋两季，空调对室内供冷、供暖的需求较少，所以可以在空调设计中增加一个新的模挡，来减少过度季节的空调耗能。

（4）人性化设计空调档位。变频空调在近几年由于人性化的优点而受到了市场的青睐。到目前为止，变频空调器占日本房间空调器市场销售份额80%以上。根据日本JRA404标准，变频空调器季节能效远高于定频空调器，在冷负荷相当的情况下使用变频空调器消耗的功率仅为定频空调的66%，即省电34%。在中央空调系统中，我们应采用变频技术，主要形式有：变频冷水机组、变频水泵和变频风机。用变频水泵和变频风机替代调节阀，减少系统内部消耗，提高整机效率；采用变流量技术，根据空调负荷改变水流量或风流量，从而达到更佳的节能效果。

（5）空调系统的优化能够起到意向不到的效果。空调系统在保证更换空气更换、控制温度的前提下，设置不同档次的送风、温度档，建立送风系统、冷辐射吊顶系统、结合冰蓄冷的低温送风系统、蒸发冷却和去湿空调系统以及免费供冷系统等，这些系统在发达国家的建筑中已经发挥出了它们的作用。受到市场的影响，现在许多空调公司都已经开始着手研究相关的技术。

（6）空调系统的运作本身在个体内存在着浪费。在空调对室内高温进行调整时，室内空气本身的热能是被浪费的，空调输送的新风中的热能也是被浪费的，如果能够对这方面的热能加以利用，将展现出一个新的能源使用方式。而现在为了实现这个目标，常见的方式是采用热轮来回收这些热量。热轮本身由比热容高的材料制成，而热轮上会设置较多孔洞。热轮有转盘式和转鼓式两种。转轮式全热交换器，其热传递效率现可达到75-80%。此外还有一些常用热回收装置，如热管换热器、板式换热器、热回收环路等。而热泵系统在回收效率上更高，热泵可以回收100°C-120°C以下的废热，可利用自然环境（如空气和水）和低温热源（如地下热水、低温太阳热和余热）来节约大量采暖、供热燃料，是一种高效利用低温能源的节能技术。

（7）新型节能技术的开发在建筑节能中展现了非常大的力量。现在能源蕴藏量较大的是太阳能、地热能、原子能等，如果能够合理的开发利用这些能源，将对解决世界能源危机发挥极大的作用。我国在地热能、太阳能的研究上已经取得了一些成果，如地源热泵系统、太阳能-水能源热泵系统及太阳能-空气能热泵系统等。这些系统具有能源使用效率高、能源损耗少，最重要的是产生的污染极少。

三、解决建筑暖通空调节能的问题及措施

要实现空调系统的节能降耗，已经具备了许多成熟的条件，但同时也存在许多问题有待于解决。

（1）政府部门和市场对空调系统的忽视

如前所述，空调系统的设计对空调系统的节能性有着重要的影响。实际在空调设计部门中这个设计往往的不到足够的重视。导致现在市场中大部分的空调系统比较“浮夸”，运行时能量损耗非常大，远远无法满足国家的规定要求。而在公共建筑中这个问题更为严重，能量损耗达到整个建筑耗能的60%。所以，有关部门的一定要对相关的设计加以重视，严格对空调系统设计图纸的审查，对于不满足国家规定要求的施工设计的空调坚决不允许进入市场。

（2）暖通空调系统的运行管理问题

空调系统的控制问题一般发生在公用空调上。有的空调只有冬夏两档，有的空调有冷风、热风两档，有的空调甚至只有开关机键，这导致管理人员对空调的管理也很敷衍。为此需要空调交由经过训练的管理人员进行操作，其中一定要强调社会责任意识，要求他们能够自觉的选用较节能的模式。空调管理人员也应该定期进行培训和考核，给予紧迫感和激励。在调查中我们发现，同样一套系统，管理人员不同，系统的能耗大不相同，有的甚至相差50%以上。

（3）新空调技术的研发

新的空调节能技术的开发能在极大的程度上为空调节能打开新局面。新的空调技术、新的设置方式、新的空调档位，都能为人们更加绿色节能的使用空调起到影响。我国在这一方面最近几年有了许多成果，在政府的扶持下，空调行业逐渐形成了产业化的模式，而这些项目的逐渐投产、推广，为我国的环保事业起到巨大的推动作用。

（4）节能空调技术、系统的市场推广

其实在市场上已经有一些可再生暖通系统空调，如地源热泵空调系统、太阳能制冷、供热系统等，这些空调系统虽然有着很明显的环境效果和社会效益，但这些空调在初期购买时可能会需要较高的购入价格，所以在社会上推广还有一些困难。这方面的问题要解决需要政府扶持解决，包括加大补贴力度，通过国家力量来解决成本高的问题。

结束语

节能建筑是社会未来的必然趋势。节能意味着成本的节约，意味着利益的获得。所以发展节能建筑，可能在初期会比普通建筑成本投入更高，但显然它能发展的更久，更长远的获得利益。在我们的世界只有达到国家、企业、用户三方都收益，才能解决建筑节能的问题。而我国是能源消耗大国，如果建筑耗能问题能够得到解决，将对我国的环保事业起到巨大的推动作用。

参考文献：

[1]叶海，魏润柏.可持续发展与建筑节能[J].住宅科技，1998（01）

[2]结合实际科学推进建筑节能工作[J].墙材革新与建筑节能，1999（02）

[3]李泉，王玉连.节能住宅建筑的现状与对策[J].墙材革新与建筑节能，2001（03）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e758994400ee72ddf448a450.html