# 波形分析论文_史爱红

导读:本文包含了波形分析论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:波形,腹板,畸变,悬臂,参数,稳定性,横隔。

### 波形分析论文文献综述

史爱红[1]（2019）在《大跨度波形钢腹板组合梁桥横隔板优化分析》一文中研究指出近年来,大跨度波纹钢腹板组合梁桥在高等级公路建设中应用得越来越多,但对其结构的研究还处于起步阶段,结构分析不够细致。以甘肃某高速公路波形钢腹板刚构-连续大桥设计为背景,利用桥梁空间计算软件Midas/Civil进行数值模拟,分析波形钢腹板箱梁横隔板的不同设置方式对结构力学性能的影响,通过优化横隔板布设来改善结构受力,为将来该类桥梁的设计提供借鉴和参考。(本文来源于《城市道桥与防洪》期刊2019年12期）

陈建伟,周东波,邓文琴,龚杰林,张建东[2]（2019）在《单箱叁室波形钢腹板悬臂梁抗扭性能分析》一文中研究指出以某单箱叁室波形钢腹板组合箱梁连续梁桥为例,采用空间实体仿真分析软件建立有限元模型,研究不同荷载工况下单箱叁室波形钢腹板组合梁桥最大悬臂阶段各截面的扭转与畸变特性。研究结果表明:截面顶底板翘曲应力与弯曲应力的比值由锚固端向悬臂端逐渐增大,且同一截面底板翘曲应力稍大于顶板,边腹板附加剪应力明显大于中腹板。根据研究结果,提出以最大悬臂节段底板及边腹板为控制部位进行设计计算。(本文来源于《现代交通技术》期刊2019年05期）

唐谦,王如宝,顾箭峰,张宇峰[3]（2019）在《波形钢腹板PC组合箱梁桥悬臂施工阶段受力及稳定性分析》一文中研究指出为研究波形钢腹板PC组合箱梁桥在悬臂施工过程中的受力及稳定性,以某跨径组合为(65+98+65)m的叁跨单箱双室波形钢腹板PC组合箱梁桥为工程背景,采用Midas Civil有限元软件建立全桥模型,仿真模拟其悬臂施工过程,对其关键施工阶段结构进行受力分析和稳定性验算。结果表明:桥梁结构在各种施工阶段中,结构能很好地满足相关规范、设计和施工的要求。(本文来源于《北方交通》期刊2019年10期）

汤意,裴升,张哲[4]（2019）在《波形腹板梁整体稳定性的参数分析》一文中研究指出波形腹板H型钢梁腹板剪切稳定性强,腹板厚度小,无需焊接加劲肋,因此受到工程领域的关注。目前对波形腹板钢结构的研究多集中于抗剪和抗弯性能研究,而对其整体稳定性研究少。本文对波纹腹板H型钢悬臂梁的整体屈曲临界荷载进行研究,研究方法包括有限元分析及理论计算以及参数分析,研究内容包括波形腹板的波形参数a/q对整体稳定性临界屈曲荷载的贡献以及翘曲常数对整体稳定性的影响等。我国现有波形腹板钢结构设计规范计算波纹腹板梁整体屈曲临界荷载时并未考虑波形参数的影响,本文将对该算法的可靠性进行评估。(本文来源于《第28届全国结构工程学术会议论文集（第Ⅲ册）》期刊2019-10-18）

刘卫强,吕庆田,林品荣,陈儒军[5]（2019）在《多周期全波形激电抗干扰数据处理方法及在大规模探测中的应用分析》一文中研究指出激电法是金属矿产勘查中一种十分重要的电法勘探分支方法,但是各种电磁干扰的存在限制了激电法在大规模探测中的应用.近年来,国内外先后实现了叁维分布式全波形激电探测仪器系统的研发和推广,全波形数据记录为激电信号的抗干扰处理提供了新的空间.本文针对多周期全波形采样的激电数据提出了一套基于统计分析的时间序列抗干扰数据处理方法,主要包括:经验模态分解用于分离低频趋势项干扰;相关分析用于消除突发性强噪声干扰;稳健统计用于多周期时间序列迭加;分段稳健平均和低频相对相位谱用于时/频域激电参数提取.将上述数据处理方法应用于由国产分布式电法系统实测的叁维全波形激电数据,并与线性拟合、均值迭加等常处理方法进行对比,发现新方法可以有效识别和压制激电数据中的强噪声干扰,提高大供电极距和低频点探测时的激电数据质量,从而进一步推动激电法在深部矿产资源勘查中的应用.(本文来源于《地球物理学报》期刊2019年10期）

魏奎烨,张宏兵,宋新江,朱士彬[6]（2019）在《声波透射法测桩波形畸变系数计算与分析》一文中研究指出声波透射法主要采用声学参数和波形畸变程度来判断基桩完整性,但是波形畸变系数无法定量计算,难以精确判定其畸变程度。通过频率域测点能量统计法计算波形畸变系数及畸变系数临界值,使用频谱及小波包分析技术探讨了完整波形和畸变波形(桩底沉渣测点、低强度不密实测点、断桩测点)的特征,并基于3层小波包分解信号的频带能量构造特征向量。结果表明:桩底沉渣测点的谱函数呈台阶状,断桩测点频谱能量主要分布在低频部分;完整测点的特征向量值最大,断桩测点的特征向量值最小,低强度不密实测点的特征向量值具有1个上凸拐点。(本文来源于《振动.测试与诊断》期刊2019年05期）

邵江艳,张元海,赵庆友,姚晓东[7]（2019）在《波形钢腹板箱梁畸变应力分析》一文中研究指出在对梯形截面箱梁的畸变角给出一般定义的基础上,根据传统混凝土箱形梁的理论及波形钢腹板的力学特性,对波形钢腹板组合箱梁的畸变翘曲应力进行推导,应用基于势能驻值原理的能量变分法,建立了以所定义的畸变角为未知量的控制微分方程,并给出其初参数解.采用初参数法求出波形钢腹板组合箱梁的畸变角和畸变双力矩,最终得到纵向畸变翘曲应力.通过算例对比分析了传统混凝土箱梁和波形钢腹板组合箱梁顶板与腹板及底板与腹板交点处的畸变翘曲应力,分析结果表明:由于波形钢腹板组合箱梁腹板的纵向刚度很小几乎为零,所以在波形钢腹板组合箱梁底板与腹板交点处产生的翘曲应力大于混凝土箱梁底板与腹板交点处的对应值.(本文来源于《应用数学和力学》期刊2019年10期）

米宇豪,曾志,马豪,程建平[8]（2019）在《基于A/E波形甄别方法的低本底BEGe γ谱分析性能优化》一文中研究指出为提升低本底BEGeγ谱仪的探测灵敏度,将能够有效区分BEGe探测器中单点事例和多点事例的A/E波形甄别方法用于鱿鱼生物灰样品测量中的γ谱分析性能优化。结果表明,A/E波形甄别方法可将661 keVγ射线的最小可探测活度降低到优化前的81%,这意味着,要达到与优化前相同的最小可探测活度,可以节省约35%的测量时间。对于本底主要来自样品本身的γ射线测量,A/E波形甄别方法能够有效优化低本底BEGeγ谱的分析性能。(本文来源于《现代应用物理》期刊2019年03期）

刘仕友,宋炜,应明雄,孙万元,汪锐[9]（2019）在《基于密度的含噪声角道集波形聚类地震相分析》一文中研究指出基于地震沉积学理论的常规地震相划分主要利用均方根振幅属性,该划分方法未综合考虑与地震波形变化相关的频率和相位信息,因而导致地震相划分不精确。为此,将基于密度的含噪声应用波形空间聚类(DBSCAN)方法应用于地震相聚类分析,该方法的主要步骤为:①基于地震沉积学原理的基准参考面追踪和等时地层切片划分;②沿地层切片按固定时窗提取地震特征波形;③地震特征波形的标准化;④基于地震特征波形的DBSCAN参数优选及分析。由于DBSCAN方法无需提前确定聚类类别数,因此适用于无法提前确定地震相类别的地震相分析。基于密度的含噪角道集波形聚类地震相分析方法应用于叁维地层物理模型和实际资料的结果表明,采用DBSCAN方法进行波形聚类分析,可有效地提高地震资料地震相分析的精度,在综合考虑AVO效应差异的前提下,该方法不仅可以提高地震相划分的可靠性,还可以区分储层含气性差异。(本文来源于《石油物探》期刊2019年05期）

刘士伟,刘春亮[10]（2019）在《高应变波形拟合法在某工程应用分析与探讨》一文中研究指出桩基属于隐蔽工程,一旦桩基础发生事故,处理起来将会比较困难,工程桩的质量检测成为建设工程质量控制的一个关键环节。工程桩的质量检测包含承载力和完整性两个方面的内容,承载力的确定是工程界的重大课题。通过某工程桩基高应变波形拟合法单桩承载力检测及其结果的分析,认为在采集波形准确,拟合参数选取准确的情况下,波形拟合法能够准确测定单桩竖向抗压承载力;对桩侧土弹性变形和桩端土弹性变形取值问题分析探讨,认为二者取值较大时,拟合承载力结果更加准确。(本文来源于《广东土木与建筑》期刊2019年09期）

### 波形分析论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以某单箱叁室波形钢腹板组合箱梁连续梁桥为例,采用空间实体仿真分析软件建立有限元模型,研究不同荷载工况下单箱叁室波形钢腹板组合梁桥最大悬臂阶段各截面的扭转与畸变特性。研究结果表明:截面顶底板翘曲应力与弯曲应力的比值由锚固端向悬臂端逐渐增大,且同一截面底板翘曲应力稍大于顶板,边腹板附加剪应力明显大于中腹板。根据研究结果,提出以最大悬臂节段底板及边腹板为控制部位进行设计计算。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 波形分析论文参考文献

[1].史爱红.大跨度波形钢腹板组合梁桥横隔板优化分析[J].城市道桥与防洪.2019

[2].陈建伟,周东波,邓文琴,龚杰林,张建东.单箱叁室波形钢腹板悬臂梁抗扭性能分析[J].现代交通技术.2019

[3].唐谦,王如宝,顾箭峰,张宇峰.波形钢腹板PC组合箱梁桥悬臂施工阶段受力及稳定性分析[J].北方交通.2019

[4].汤意,裴升,张哲.波形腹板梁整体稳定性的参数分析[C].第28届全国结构工程学术会议论文集（第Ⅲ册）.2019

[5].刘卫强,吕庆田,林品荣,陈儒军.多周期全波形激电抗干扰数据处理方法及在大规模探测中的应用分析[J].地球物理学报.2019

[6].魏奎烨,张宏兵,宋新江,朱士彬.声波透射法测桩波形畸变系数计算与分析[J].振动.测试与诊断.2019

[7].邵江艳,张元海,赵庆友,姚晓东.波形钢腹板箱梁畸变应力分析[J].应用数学和力学.2019

[8].米宇豪,曾志,马豪,程建平.基于A/E波形甄别方法的低本底BEGeγ谱分析性能优化[J].现代应用物理.2019

[9].刘仕友,宋炜,应明雄,孙万元,汪锐.基于密度的含噪声角道集波形聚类地震相分析[J].石油物探.2019

[10].刘士伟,刘春亮.高应变波形拟合法在某工程应用分析与探讨[J].广东土木与建筑.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e7a8765a1d66467e3121bd89.html