# 保温时间对GaAs功率芯片钎缝组织及性能的影响

### 论文摘要

GaAs芯片的使用性能受其散热效果决定,而散热主要依靠散热垫块与芯片连接的钎缝来决定。为增加钎缝的散热效果和基体结合强度,文中分别在芯片层利用物理气相沉积方法沉积Pd和Au膜,而在Cu/Mo/Cu散热垫块上沉积Ni和Au膜,采用AuSn20共晶钎料,研究保温时间对钎焊缝组织和界面结合性能影响。研究结果表明:共晶结构主要由15～20μm厚的合金层和0.5～3μm厚的IMC层构成。随着保温时间延长,合金中Sn元素会逐渐被IMC层消耗,合金成分往富Au的（L+ζ′）相区迁移,相比例增加,保温时间超过60 s后, IMC层厚度超过3.9μm,剪切力快速减小至89.67 N。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 钎焊界面显微组织表征

- 2.2 保温时间对钎焊缝显微组织的影响

- 2.3 IMC层厚度对钎缝界面强度影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任卫朋,罗燕,刘凯,陈靖,王立春

关键词: 芯片,钎料,过渡层,界面反应,组织演变

来源: 焊接技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海航天电子技术研究所

分类号: TG441.7

DOI: 10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.2019.06.005

页码: 15-17+5

总页数: 4

文件大小: 339K

下载量: 23

### 相关论文文献

- [1].粗糙GaAs(001)表面对In_(0.15)Ga_(0.85)As薄膜生长的影响[J]. 电子科技 2018(04)

- [2].GaAs纳米线晶体结构及光学特性[J]. 物理学报 2019(08)

- [3].GaAs纳米线阵列光阴极的制备及其特性研究[J]. 光学仪器 2018(01)

- [4].GaAs纳米颗粒快速熔化过程的分子动力学模拟[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [5].毫米波GaAs单片限幅低噪声放大器[J]. 固体电子学研究与进展 2019(03)

- [6].短波响应增强的透射式GaAs光电阴极光电发射性能研究[J]. 光电子技术 2018(02)

- [7].正十八硫醇钝化GaAs(100)表面特性研究[J]. 发光学报 2018(02)

- [8].GaAs基霍尔传感器的研究进展[J]. 半导体技术 2018(08)

- [9].GaAs功率芯片AuSn20共晶焊接技术研究[J]. 科技创新与应用 2019(25)

- [10].GaAs光电阴极制备工艺中表面污染的微区分析[J]. 光子学报 2019(09)

- [11].联氨溶液钝化GaAs(100)表面特性及其发光性能[J]. 发光学报 2019(10)

- [12].GaAs微波小功率晶体管加速退化试验数据分析[J]. 环境技术 2019(03)

- [13].5G推升需求GaAs射频器件2020年总营收将达64.92亿美元[J]. 半导体信息 2019(04)

- [14].反射式GaAs光电阴极的热增强光电发射能量转换理论研究[J]. 真空科学与技术学报 2018(09)

- [15].光斑尺寸对GaAs_(1-x)Bi_x光致发光谱线型的影响[J]. 红外与毫米波学报 2019(02)

- [16].单结GaAs太阳电池连续激光辐照热损伤机理[J]. 红外与激光工程 2018(05)

- [17].冷速对液态GaAs快速凝固过程中微观结构的影响[J]. 材料导报 2018(14)

- [18].表面处理降低GaAs界面态密度的研究[J]. 电子器件 2019(01)

- [19].GaAs(001)图形衬底上InAs量子点的定位生长[J]. 物理学报 2019(11)

- [20].GaAs通孔刻蚀微掩模形成机理研究[J]. 电子与封装 2019(07)

- [21].储能电容对GaAs光电导开关快前沿正负对称脉冲输出特性的影响[J]. 物理学报 2019(19)

- [22].连续激光对三结GaAs电池的损伤效应[J]. 激光与光电子学进展 2017(11)

- [23].NEA GaN和GaAs光电阴极的比较[J]. 红外技术 2017(12)

- [24].退火对MBE生长GaAs_(0.91)Sb_(0.09)晶体质量和发光特性影响研究[J]. 中国科技论文 2017(22)

- [25].GaAs原子链耦合石墨烯电子输运性质的理论计算[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [26].GaAs基微纳米线阵列光电发射理论与实验研究[J]. 电子世界 2018(15)

- [27].线性模式下GaAs光电导开关的时间抖动特性[J]. 物理学报 2018(18)

- [28].连续激光供能单结GaAs光电池输出特性仿真[J]. 红外与激光工程 2017(10)

- [29].VGF法GaAs单晶生长中热通量对固液界面形状的影响[J]. 稀有金属 2019(10)

- [30].美国Macom公司新推出GaAs基单刀双掷开关针对电子战和宽带通信系统等应用进行了优化[J]. 半导体信息 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e7b4a3b85ffd274eac4a2d13.html