# 探讨市政给排水管道施工技术要点司希刚

关键词：市政给排水；管道施工；技术要点

一、市政工程给排水管道的作用

1、调节作用

在市政工程给排水管道的建设工作中，可以发现给排水管道对城市中的水资源有着重要的调节作用，就如同人身体中的肾脏一般。随着我国城市的快速发展，当代人民的生活水平不断提高，但是仍然存在着许多问题，比如因为工业生产、煤炭的大量使用等原因，导致城市环境被破坏，其中就存在着对水资源的破坏，导致了水资源污染、持续降雨等现象，因此，增加给排水管道不仅可以对水资源进行疏通和调节，还可以使城市污染等现象得以改善。然而，生活中居民乱扔垃圾的不良生活习惯，使得给排水管道工作超出负荷，导致积水无法正常排净，并对于城市中的水资源有一定的污染。为了使城市能够更好地使用和保护水资源，就需要另给排水管道系统更加完善，使其具有更好的疏通和调节作用。

2、循环载体作用

给排水管道的主要工作就是对水资源的管理和运输，起到循环载体的作用。由于水资源的日益减少，对水资源进行合理的运用显得至关重要，对水资源进行循环使用可大大提高对其的利用率。实施过程主要为将使用过的水资源，通过给排水管道运输到净水地点，之后再将净化过的水资源通过排水管道运输到使用的地点。在进行水资源的循环利用过程中，作为循环载体的给排水管道是调节水资源和提高居民生活质量方面具有重要意义的一环，也对城市的发展有着重要的影响。

二、市政排水管道的技术要点分析

1、管道开槽施工

在进行管道施工建设之前要进行管道的开槽，将管道的铺设路线开发出来。在进行相应的排水管道的施工时应该符合相应的技术规范要求。根据相关的规定，首先，开槽处的土质如果较好的话，沟槽边缘的坡度可以依据现场的情况做适当的调整。但需要注意的是要尽量地减少边缘坡度，或者是保持边缘坡度不变。在沟槽的边缘处进行沙土堆积时，堆土与沟槽边缘的距离不能<0.8m，高度不能>1.5m。其次，排水管道应该铺设在承受能力与排水管道的压力相当的土地上，或者是经过处理后的土地上，才能够保证排水管道更加顺利地进行铺设，避免与地面发生冲突，从而产生不必要的问题，影响到整体的排水管道的建设，影响整体上的排水管道的施工质量。最后，在进行管道的开挖工作时，应该严格的控制管道的槽底的高程，对于管道的槽底的高程一定要有具体的标准，并且在施工的过程中严格的监督施工人员，避免在施工中出现管道的槽底挖的过低或者是过高的问题，从而影响了管道的施工建设。

2、管道支墩施工

在进行管道的支墩施工之前应该做好一系列的前提工作，对管道进行一些最基本的处理，比如说将管坑压平填实，将管坑中的一些无用的东西进行清理，然后再将管道的支墩放进去。在管道的支墩施工过程中在将管道放入到管坑中之后，为了更好地保证管道支墩的稳固，可以使用一些混凝土对支墩进行加固处理，从而更好地保证支墩的稳定性。但是需要注意的是，在使用混凝土进行加固之后需要让混凝土凝固之后才可以进行之后的工作。除此之外，为了更好地保证支墩的稳定，应该查看支墩周围的环境，要更好地保证支墩与周围的环境保持一致性，更好地保证支墩周围的稳定性，减少支墩周围的缝隙。在进行支墩的放置时应该注意将支墩放在稳定的地基上，放在能够更好支撑支墩的地方，让支墩可以尽量不受外力的影响，更好地支撑在地面上。如果在周围的环境中没有一个好的支撑结构，可以搭建临时的结构用来稳固支墩，以更好地起到支撑的作用。因为管基在排水管道中起着加强管道稳定性的作用，所以在进行相应的管道铺设的过程中需要使用更加稳定的地基保护措施。根据相关的施工设计标准，对各种线路进行审核，然后选择一个合适的支撑点进行施工。这样的方式保障了建筑施工的质量，

使得管道支墩能够更好地进行。

3、管道网线优化

在施工之前对排水管网进行设计是整个施工环节中最基础的环节，科学合理的管网系统设计能够有效地实现节约资源保护环境的生态发展目标。在具体的施工过程中还应该注意一下的几点要求。首先，在施工铺设管道时不能够破坏原来的管道设置，要尽可能地保留原有的管道铺设，并且在管道铺设之前要设计好各种管道之间的线路规划，要尽可能让管道之间保持均匀分布，避免发生管道之间绕混的现象，而影响管道的正常铺设。其次，在对管网进行对接或者是改建的过程中，要充分利用现有的管道直接性的扩大管道的直径，但是也要尽可能地设计出一些新的管道，以更好地保证管道铺设的品质。最后，对于一些已经不能使用的老旧的管道一定要及时地舍弃，要使用更加科学合理的新型的环保材料进行代替。

三、市政工程中给排水管道的施工管理手段

1、提升全体人员的质量管理意识

在当前市政项目给排水管道施工中，若发生安全事故将会对施工单位产生重要影响，所以为了可以有效杜绝相关问题的发生，施工单位在关注自身经济效益的基础上，还应该将质量管理的意识、思维观念渗透到每个施工人员心中，通过激发每个施工人员的施工意识，促使工作人员可以将更多的精力投入到工程中，这是提高工程施工质量的关键。同时还需要注意的是，项目经理在整个项目质量管理中占据着重要位置，所以未来施工中必须要积极发挥项目经理在质量管理中的作用，由项目经理牵头，对整个项目的施工质量进行严格控制，通过将施工质量标准落实到个人，这样可以有效杜绝各种施工风险问题的发生。

2、发挥BIM技术在给排水管道施工中的作用

在当前工程项目中，通过BIM技术有助于进一步提高施工质量，通过BIM技术可以构建给排水管道线路的三维信息模型，通过该模型可以直接对整个线路的轨迹进行识别，并指导后期管道施工的开展。在BIM技术的三维信息模型中，该模型可以详细了解施工区域的线路分布情况，尤其是在管道线路的轴线构建中，依靠模型能够获得更加全面的线路数据资料；针对后期施工中可能出现的管线碰撞问题，通过该技术可以详细了解不同线路的走向分布情况，并且在三维信息模型的构建结束之后，依靠自动化碰撞检测技术，详细了解整个软件的碰撞情况，针对管道线路设计中的碰撞点做预见性分析，确保可以在设计中予以纠正，保证管道施工顺利完成。

3、积极发挥监理职能

在市政工程项目的给排水施工阶段，需要充分发挥监理人员的作用，依靠监理人员丰富的经验，对整个线路施工质量进行评价，并且在整个施工期间，应该严格国家的相关标准以工程项目质量规范等，正确评价工程项目的施工质量。必要情况下，施工阶段应该采用多种方法来发挥监理的职能，确保给排水管道线路的施工质量可以满足预期要求。

结束语

随着我国城市化的不断发展，众多的人口与资源不断进入城市中，城市中的经济、文化以及社会的发展速度不断提高，但在其发展过程中，依然存在着许多问题，这就为城市中的给排水工作带来了重大挑战。只有对工程中的各项工作进行严格的管理和技术创新，才可以更好地提高给排水管道工程的质量和工作效率，实现提高城市居民的生活水平与推动城市发展的目标。

参考文献

[1]刘小于.谈市政排水管道施工技术施工问题以及措施[J].建材之家，2016（11）：46.

[2]郝浩男.市政工程中的排水管道施工探析[J].科技指南，2016（9）：26.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e7cb5e3bcb6c236824293cd6.html