# 限位装置论文_蒋海军

导读:本文包含了限位装置论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:装置,延性,铁路桥,顶板,塑性,巷道,拱桥。

### 限位装置论文文献综述

蒋海军[1]（2019）在《限位装置在桥梁整体顶升中的应用》一文中研究指出因千斤顶、钢支撑垂直度安装误差和气温等各种不确定性因素的影响,顶升过程中上部结构不可避免地会存在水平位移偏差,偏差严重时会对桥梁线性产生不利影响。另外,主桥与引桥距离较近,顶升过程中如果发生接触,将严重影响顶升的施工的顺利进行,并危及施工安全。基于此,在过程中应对相关因素进行有效控制,并设置限位装置,对可能出现的超过允许值的水平偏位进行限制。限位装置还可以在桥梁受到意外撞击时起到保护作用。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年22期）

王吉[2]（2019）在《掘进机第二运输机行走限位保护装置的设计与使用》一文中研究指出基于掘进机在行走过程中遇到的机组转载行走过量,造成拉断拖缆钢丝绳、拉坏拖缆装置、碰坏电缆筐等损坏设施的问题,提出限位急停装置的设计和安装方案,分析安装普通挡车装置的缺陷,并探讨安装使用限位急停保护装置后的效果。使用效果表明,应用该限位装置不仅可解决上述存在问题,而且可降低检修强度和劳动强度。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年10期）

张冬云[3]（2019）在《掘进巷道支护钻孔限位装置的分析与应用》一文中研究指出从结构组成、工作原理和结构优点分析了掘进巷道支护钻孔限位装置。通过在53083巷掘进中进行实际应用效果观察发现,该装置具有结构简单、操作维护便捷、故障率低等优点,有效解决了传统钻孔施工时效率低、成孔质量差等难题,大大提高了支护钻孔施工效率及支护质量。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年10期）

张英才[4]（2019）在《基于限位装置在塑料模具零件加工的应用》一文中研究指出随着经济的发展,塑料模具的需求量越来越多,对应的模具零件加工比例非常大,缩短模具零件加工时间及生产周期,降低生产成本,提高经济效益是十分必要的。本文针对生产模具零件的结构,形状加工的特点,设计了在铣床平口钳上安装限位装置提高生产效率的方案。实践结果证明,该方案缩短了加工零件的时间,而且使用方便,具有很大的实用价值。(本文来源于《南方农机》期刊2019年17期）

蒋元栋,崔巍,黄斌[5]（2019）在《起重机供电电缆放缆终端限位装置》一文中研究指出供电电缆放缆终端限位是起重机重要的安全保护装置。当起重机的运行距离大于供电电缆的配备长度时,必须设置放缆终端限位装置,以免因过度放缆而造成事故。文中阐述供电电缆放缆终端限位的作用和规定,介绍了除设置电缆卷筒终端常规限位装置以外的一种等效限位装置,其目的是能因地制宜达到起重机安全运行的要求。(本文来源于《起重运输机械》期刊2019年10期）

展猛,张丽珍,陈秀云[6]（2019）在《自由滑移量对带限位装置滑移隔震结构地震响应的影响》一文中研究指出以软钢圆锥棒作为消能限位器,二硫化钼作为摩擦材料,采用连续Bouc-Wen模型来模拟限位器的非线性恢复力,建立不同自由滑移量的带限位器基础滑移隔震结构的MATLAB/Simulink仿真模型,分析了5层隔震框架结构在不同状态时的动力特性,以及不同加速度峰值下El Centro波和天津波激励时的地震反应,并与试验结果进行了对比。结果表明:由试验结果推出的结构原型频率值和位移值与数值模拟结果较为接近,且加速度放大系数的试验值和仿真值吻合也较好,MATLAB/Simulink较好地实现了滑移隔震结构的地震响应仿真分析。随着自由滑移量的增大,上部结构的加速度变化不大,层间位移始终较小,隔震层的相对位移逐渐增大,而限位器的最大变形逐渐减小。(本文来源于《工程抗震与加固改造》期刊2019年03期）

董俊,曾永平,陈克坚,宋随弟,庞林[7]（2019）在《大跨度中承式铁路拱桥缓冲限位耗能装置研究》一文中研究指出为研究适用于大跨度中承式铁路拱桥的限位减震耗能装置,保证高速列车的行车安全。基于弹塑性力学、材料力学等计算理论,建立大跨铁路桥梁缓冲限位耗能装置的简易设计方法,并运用MATLAB软件开发相应的设计软件。以郑万高铁某大跨中承式拱桥为工程背景,开展该桥限位耗能装置的关键设计参数研究,并利用ANSYS建立装置实体有限元模型,分析其力学性能及滞回耗能曲线。研究结果表明:建立的缓冲限位耗能装置简化设计方法正确,设计过程简便;设计的装置能够较好地控制列车牵引制动力引起的梁端位移,满足高速铁路对行车安全的要求。(本文来源于《铁道标准设计》期刊2019年12期）

谭敏,倪灯塔,杨刚[8]（2019）在《旋转式电动机构电气限位装置小型化设计》一文中研究指出传统的旋转式电动机构电气限位装置,零部件数量多、结构复杂,装配工艺性差。为推动旋转式电动机构小型化设计,通过对电气限位装置开展小型化设计,达到减少零部件数量,优化结构,简化装配工艺性,为最终实现旋转式电动机构小型化设计奠定基础。(本文来源于《航空精密制造技术》期刊2019年02期）

黄胜,陈蕾,许容芳,孟云,徐燕飞[9]（2019）在《病床用限位式装置在晚期肿瘤患者预防压力性损伤中的应用研究》一文中研究指出目的探讨病床用限位式装置在晚期肿瘤患者预防压力性损伤中的应用价值。方法选取2017年1-12月在我院住院的晚期肿瘤患者100例作为研究对象,随机分为对照组和观察组各50例,对照组采用常规预防压力性损伤措施,观察组在常规预防措施基础上加用病床用限位式装置,比较两组患者的压力性损伤发生数、舒适度和满意度。结果观察组压力性损伤发生数低于对照组,患者舒适度、满意度高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论晚期肿瘤患者使用病床用限位式装置能降低压力性损伤的发生,可明显提高舒适度及满意度。(本文来源于《护士进修杂志》期刊2019年07期）

管仲国,李延,周良,闫兴非[10]（2019）在《基于拉伸型限位键的牺牲装置与性能试验》一文中研究指出减、隔震支座中的剪切牺牲销钉,其脆性破坏模式易导致群钉共同承载时发生先后断裂,而产生难以协同的问题,销钉截面削弱部位也因应力集中而易导致正常使用状态下的疲劳问题.提出一种基于拉伸型限位键的水平限位牺牲装置,通过力转向块将水平限位力转变为作用在拉伸型限位键上的拉力,拉伸型限位键通过采用具有一定长度的截面削弱段使其具有有限的延性能力以防止脆性断裂,并通过大弧度光滑过渡减小应力集中,提高其抗疲劳性能.开展不同类型限位键和基于拉伸型限位键的限位牺牲装置静载性能试验,结果表明,拉伸型限位键具有更高的极限变形能力,延性变形能力可通过改变截面削弱段长度进行调节;限位装置整体承载性能与理论预期值符合较好,重复试验下的承载力离散性小,满足群钉协同承载要求.开展了拉伸型限位键和剪切型限位键的疲劳性能对比试验,结果表明新型拉伸限位键比剪切型限位键具有更优的抗疲劳性能.(本文来源于《同济大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）

### 限位装置论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于掘进机在行走过程中遇到的机组转载行走过量,造成拉断拖缆钢丝绳、拉坏拖缆装置、碰坏电缆筐等损坏设施的问题,提出限位急停装置的设计和安装方案,分析安装普通挡车装置的缺陷,并探讨安装使用限位急停保护装置后的效果。使用效果表明,应用该限位装置不仅可解决上述存在问题,而且可降低检修强度和劳动强度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 限位装置论文参考文献

[1].蒋海军.限位装置在桥梁整体顶升中的应用[J].工程技术研究.2019

[2].王吉.掘进机第二运输机行走限位保护装置的设计与使用[J].机械管理开发.2019

[3].张冬云.掘进巷道支护钻孔限位装置的分析与应用[J].机械管理开发.2019

[4].张英才.基于限位装置在塑料模具零件加工的应用[J].南方农机.2019

[5].蒋元栋,崔巍,黄斌.起重机供电电缆放缆终端限位装置[J].起重运输机械.2019

[6].展猛,张丽珍,陈秀云.自由滑移量对带限位装置滑移隔震结构地震响应的影响[J].工程抗震与加固改造.2019

[7].董俊,曾永平,陈克坚,宋随弟,庞林.大跨度中承式铁路拱桥缓冲限位耗能装置研究[J].铁道标准设计.2019

[8].谭敏,倪灯塔,杨刚.旋转式电动机构电气限位装置小型化设计[J].航空精密制造技术.2019

[9].黄胜,陈蕾,许容芳,孟云,徐燕飞.病床用限位式装置在晚期肿瘤患者预防压力性损伤中的应用研究[J].护士进修杂志.2019

[10].管仲国,李延,周良,闫兴非.基于拉伸型限位键的牺牲装置与性能试验[J].同济大学学报(自然科学版).2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e7e83f67f6b96be4ffe07208.html