# 含石墨微粒电解液电流密度对ZL108微弧氧化膜层特性的影响（英文）

### 论文摘要

在含石墨微粒的硅酸钠电解液中,采用不同的电流密度（1, 5, 10,15和20 A/dm2）在ZL108铝合金上制备了微弧氧化（MAO）膜层。利用SEM、EDS、XRD、涡流测厚仪和显微硬度计对微弧氧化膜层的特性进行了研究。结果表明,随着电流密度的增加,微弧氧化膜层的增厚导致氧化电压增加。微弧氧化膜表面多孔,微孔的直径和烧结盘尺寸逐渐增加。膜层表面C、Si元素的相对含量随电流密度增加而增多,C元素在膜层表面呈均匀分布,膜层截面C元素主要集中在膜层外侧。膜层主要由SiC, SiO2,θ-Al2O3,α-Al2O3组成, SiC相来源于石墨与SiO2反应。随电流密度增大,膜层硬度增加。膜层耐蚀性呈先升高后降低的趋势,并在5 A/dm2时膜层腐蚀速率最低。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王平,肖佑涛,吴佳欣,蒲俊,曹文洁,伍婷

关键词: 微弧氧化,铝合金,电流密度,石墨,特性

来源: 稀有金属材料与工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西南石油大学

基金: Scientific Research Starting Project of Southwest Petroleum University(2015QHZ020)

分类号: TG178

页码: 394-400

总页数: 7

文件大小: 1740K

下载量: 87

### 相关论文文献

- [1].镁合金淡黄色微弧氧化膜的制备及性能研究[J]. 电镀与环保 2019(06)

- [2].热处理对β钛合金微弧氧化膜特性的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2016(12)

- [3].电流密度对铈掺杂铝合金微弧氧化膜性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(16)

- [4].射流微弧氧化与微弧氧化膜层性能对比研究[J]. 热加工工艺 2017(10)

- [5].镁合金微弧氧化膜的制备及其性能研究[J]. 电镀与环保 2017(05)

- [6].镁合金微弧氧化膜的制备及性能研究[J]. 电镀与环保 2017(02)

- [7].钛合金表面耐磨润滑微弧氧化膜的研究进展[J]. 材料保护 2017(08)

- [8].大面积钛合金工件微弧氧化膜层性能研究[J]. 材料开发与应用 2015(04)

- [9].基体对镁合金微弧氧化膜致密性的影响[J]. 电镀与环保 2013(06)

- [10].7N01铝合金微弧氧化膜的腐蚀行为[J]. 电镀与涂饰 2020(07)

- [11].电参数对2A12铝合金微弧氧化膜组织结构的影响[J]. 现代制造工程 2019(02)

- [12].大变形纯钛微弧氧化膜层的生物摩擦学性能[J]. 稀有金属材料与工程 2017(01)

- [13].Mg-5Gd-1Zn-0.6Zr镁合金微弧氧化膜的结构与腐蚀性能[J]. 材料导报 2016(16)

- [14].电参数对锆材微弧氧化膜层厚度的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2011(06)

- [15].脉冲占空比对钛合金微弧氧化膜的影响[J]. 甘肃科技 2017(03)

- [16].硅酸钠添加量对微弧氧化膜层特性影响研究[J]. 信息记录材料 2017(05)

- [17].镁合金低能耗微弧氧化膜层组织结构及耐蚀性的试验研究[J]. 轻合金加工技术 2015(11)

- [18].电压对微弧氧化膜抑制7050铝合金氢脆敏感性的影响[J]. 金属热处理 2020(11)

- [19].医用钛合金的微弧氧化膜层组织及其磨损性能[J]. 中国有色金属学报 2010(S1)

- [20].拉应力条件下微弧氧化膜对铝合金腐蚀及电化学行为的影响[J]. 中国表面工程 2019(03)

- [21].硅酸盐体系负向电压对氢化锆表面微弧氧化膜的影响[J]. 稀有金属 2015(10)

- [22].氧化时间对钛合金微弧氧化膜性能的影响[J]. 电镀与精饰 2013(04)

- [23].硼酸对铝合金微弧氧化膜耐蚀性的影响[J]. 电镀与精饰 2010(12)

- [24].镁合金微弧氧化膜的相结构研究[J]. 航空材料学报 2008(06)

- [25].2A12铝合金在两种体系中微弧氧化膜层的磨损性能研究[J]. 表面技术 2020(05)

- [26].不同电压下制备等厚微弧氧化膜层的能耗及膜层的耐蚀性[J]. 兰州理工大学学报 2020(04)

- [27].不同电解液体系中高纯镁表面微弧氧化膜的组织与性能[J]. 腐蚀与防护 2019(06)

- [28].7475铝合金微弧氧化膜在不同载荷下摩擦-磨损行为[J]. 热加工工艺 2017(16)

- [29].镁合金微弧氧化膜的制备工艺研究[J]. 电镀与环保 2016(05)

- [30].甘油磷酸钙对镁钙合金微弧氧化膜性能影响[J]. 稀有金属材料与工程 2014(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e8437e321fc6d7a1fc931569.html