# 聚能爆破论文_王瑜

导读:本文包含了聚能爆破论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:煤层,竖井,采矿工程,裂隙,光面,水压,应力。

### 聚能爆破论文文献综述

王瑜[1]（2019）在《聚能爆破切顶卸压技术在工作面末采护巷的应用研究》一文中研究指出巷道是煤矿地面通向井下的咽喉,巷道安全对煤矿安全生产的重要性不言而喻,是煤矿实现高产高效的关键环节。大巷涉及煤矿的全生命周期,其具有断面大、服务周期长、支护质量要求高等特点,保持大巷围岩的稳定性对矿井安全稳定运行具有重要的作用。(本文来源于《矿业装备》期刊2019年06期）

潘泱波,刘泽功[2]（2019）在《含硬夹矸高瓦斯低透气性煤层多向聚能爆破技术研究》一文中研究指出针对在含硬夹矸高瓦斯低透气性煤层开采时,一方面煤层瓦斯抽采困难,另一方面煤层中的坚硬夹矸难破碎的问题,开展含硬夹矸高瓦斯低透气性煤层多向聚能爆破研究。理论上,分析多向聚能装药对爆破的影响,引入多向聚能影响系数,计算得出了不同方向上裂隙的范围。通过相似模拟试验,验证了多向聚能爆破实际效果;利用LS-DYNA数值模拟软件,对不同装药方式爆破作用下煤与夹矸裂隙的发育特征及应力演化规律进行了数值模拟研究。研究结果表明:多向聚能爆破能够将爆破能量积聚在夹矸弱化和煤层增透的方向上,形成以导向裂隙为主,大量分支裂隙为辅的裂隙网,在夹矸弱化和煤层增透方向上的应力峰值分别为普通爆破的1. 21倍和1. 16倍。多向聚能爆破能够在提高破碎坚硬夹矸能力的同时提升煤体中裂隙的发育程度,从而大幅优化爆破效果。(本文来源于《中国安全生产科学技术》期刊2019年11期）

李涛[3]（2019）在《水压聚能爆破应用及技术优化》一文中研究指出水压聚能爆破是一个各工序相互融合协调的技术,任何环节的不足都会导致爆破效果的不理想,针对工程中存在的问题,并结合现场提出相应的改进措施,可为以后类似工程中水压聚能爆破技术的应用提供借鉴。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2019年18期）

熊炎林,种玉配,齐燕军,刘书奎[4]（2019）在《聚能爆破在隧道开挖成型控制中的仿真试验研究》一文中研究指出为了提高水平岩层隧道光面爆破效果,减少隧道爆破开挖超欠挖量,提高施工速度和减少工程投资,以段家坪隧道为例,采用数值模拟和现场试验对聚能爆破在隧道开挖成型控制中的作用进行研究。数值模拟结果表明,聚能结构一侧上的围岩节点振动速度和单元应力均大于非聚能结构一侧。现场聚能爆破试验表明,周边眼聚能装药结构能够更好地控制水平砂泥岩地层隧道爆破成型,大部分超挖量控制在15 cm以内,最大超挖量减少了78.9%。(本文来源于《爆破器材》期刊2019年04期）

郭德勇,赵杰超,吕鹏飞,朱同功[5]（2019）在《煤层深孔聚能爆破有效致裂范围探讨》一文中研究指出在对煤层深孔聚能爆破致裂分区研究的基础上,针对聚能爆破煤层裂隙扩展特征及范围进行了数值模拟研究.结果表明,炮孔周围可划分为爆破压碎区、爆破裂隙区和弹性变形区,根据裂隙类型及裂隙数目的差异,爆破裂隙区又可划分为裂隙密集区和主裂隙扩展区.受聚能装药结构的影响,压碎区的范围呈聚能罩开口方向小于其他方向的类椭圆状;裂隙密集区和主裂隙扩展区的范围均呈聚能罩开口方向大于其他方向的类椭圆状.煤层深孔聚能爆破致裂增透工程试验发现,随着远离炮孔,各个观察孔内瓦斯体积分数增幅受聚能爆破的影响呈"强-中-弱"阶梯状变化,与所构建的聚能爆破致裂分区模型比较一致,即聚能爆破载荷下煤层裂隙具有明显的分区特征,压碎区、裂隙密集区和主裂隙扩展区组成了煤层深孔聚能爆破的有效致裂范围.(本文来源于《工程科学学报》期刊2019年05期）

王义伟[6]（2019）在《聚能爆破技术在竖井施工中的应用研究》一文中研究指出为解决竖井施工中因复杂地质条件导致传统光面爆破效果较差、孔痕率低的问题,在某隧道工程竖井施工中,采用双聚能管进行聚能爆破试验,设计聚能爆破孔距分别为0.80、0.90、1.00、1.10 m。现场爆破效果及经济比较结果表明,选用1.00 m孔距的聚能爆破不仅爆破效果好,而且较为经济。这些研究成果可为聚能爆破技术在竖井施工中的应用提供参考。(本文来源于《建筑科技》期刊2019年02期）

高新宇,刘健,张超,张驰[7]（2019）在《低透气煤层深孔预裂聚能爆破增透试验研究》一文中研究指出为了提高深孔预裂爆破增透的效果,基于相似模拟理论,建立低透气煤层深孔预裂爆破的试验模型,利用相似材料配比加工制备试样,试样包含4个控制孔和1个爆破孔,并采用聚能药包进行爆破模拟试验。通过监测煤层的应变信号,分析爆破载荷作用下试样的裂纹扩展特性。结果表明:爆破试样在爆炸压缩荷载作用会产生反向拉伸卸载波,造成爆破试样的裂纹扩展,沿聚能药包方向有明显侵彻效果。现场试验表明在经过深孔预裂聚能爆破增透后的煤层瓦斯抽采浓度为原来的1.18～3.05倍,瓦斯抽采流量是爆破前的1.2～3.3倍,抽采半径达到了4.5 m。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年04期）

高魁,刘泽功,刘健,朱飞昊,乔国栋[8]（2019）在《定向聚能爆破弱化综掘工作面逆断层应用研究》一文中研究指出针对综掘工作面过逆断层采用普通爆破预先弱化硬岩时巷道围岩和构造区域煤岩体的稳定性问题,通过理论分析和对比模拟实验研究爆破扰动逆断层构造带的突出原因,提出改变装药结构,采用定向聚能爆破的预防对策并进行现场应用。研究发现,爆破应力波传播到逆断层构造区域时,在煤岩交界面发生波的透射和反射,爆破振动的累积损伤使不同煤岩介质交界面的破坏最为严重,加大了煤岩体的损伤程度和破坏范围,为瓦斯动力灾害的发生提供了弱面,有利于突出的发生;定向聚能爆破可以使爆破作用集中在岩体方向,减少应力波对构造区域煤岩体的扰动;在本实验条件下,聚能方向的应力比普通爆破增加2倍左右,非聚能方向的应力减小约3倍。现场应用表明,采用定向聚能爆破后,综掘工作面坚硬岩石中的裂纹损伤扩展,达到了预先弱化的目的和综掘机破碎岩石的要求,工作面上方逆断层构造区域的煤岩体基本完整,为综掘工作面安全快速通过硬岩逆断层提供了保证。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2019年07期）

张盛,王小良,赵文峰,王猛,吴自强[9]（2019）在《D型聚能爆破管在沿空留巷中应用研究》一文中研究指出为了得到D型聚能爆破管合理的爆破参数,结合云煤一矿22204运输巷沿空留巷的条件,对影响预裂爆破效果的影响因素,包括装药量、封孔长度、装药结构以及爆破孔间距等,进行了井下爆破试验,提出采用隔孔爆破的方式,利用非爆破导向孔联结相邻爆破孔的裂缝,并采用井下钻孔窥视技术对爆破效果进行监测,最终确定了云煤一矿沿空留巷中合理的预裂爆破参数,在切顶卸压孔深度9m,孔径48 mm,爆破孔倾斜角度为15°条件下,爆破孔单孔装药量不低于450 g/m,封孔长度不低于2m,采用隔孔爆破方式,两爆破孔间距不大于800 mm,对于同类条件下矿井聚能预裂爆破参数的选择有一定的工程参考价值。(本文来源于《煤炭科学技术》期刊2019年10期）

杨军,王世彬,马小燕,庞伟[10]（2019）在《官地矿切顶卸压沿空留巷聚能爆破现场试验研究》一文中研究指出为了确定110工法的合理爆破参数并实现安全沿空留巷的目的,以官地矿中厚煤层12605工作面为研究背景,采用理论分析和现场研究相结合的方法,对比分析了叁种不同装药结构条件下的试验爆破效果。结果表明,在爆破孔深7m、炮孔间距500mm的情况下,由孔顶到孔底依次为"4+3+2+1"装药方式对顶板破坏严重,"3+2+2+1"的装药方式切缝效果较差。而采用"3+3+2+1"的装药方式,爆破孔内裂缝明显发育,裂缝率达到87%。满足留巷设计要求,现场应用效果良好。(本文来源于《煤炭工程》期刊2019年02期）

### 聚能爆破论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对在含硬夹矸高瓦斯低透气性煤层开采时,一方面煤层瓦斯抽采困难,另一方面煤层中的坚硬夹矸难破碎的问题,开展含硬夹矸高瓦斯低透气性煤层多向聚能爆破研究。理论上,分析多向聚能装药对爆破的影响,引入多向聚能影响系数,计算得出了不同方向上裂隙的范围。通过相似模拟试验,验证了多向聚能爆破实际效果;利用LS-DYNA数值模拟软件,对不同装药方式爆破作用下煤与夹矸裂隙的发育特征及应力演化规律进行了数值模拟研究。研究结果表明:多向聚能爆破能够将爆破能量积聚在夹矸弱化和煤层增透的方向上,形成以导向裂隙为主,大量分支裂隙为辅的裂隙网,在夹矸弱化和煤层增透方向上的应力峰值分别为普通爆破的1. 21倍和1. 16倍。多向聚能爆破能够在提高破碎坚硬夹矸能力的同时提升煤体中裂隙的发育程度,从而大幅优化爆破效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 聚能爆破论文参考文献

[1].王瑜.聚能爆破切顶卸压技术在工作面末采护巷的应用研究[J].矿业装备.2019

[2].潘泱波,刘泽功.含硬夹矸高瓦斯低透气性煤层多向聚能爆破技术研究[J].中国安全生产科学技术.2019

[3].李涛.水压聚能爆破应用及技术优化[J].建筑技术开发.2019

[4].熊炎林,种玉配,齐燕军,刘书奎.聚能爆破在隧道开挖成型控制中的仿真试验研究[J].爆破器材.2019

[5].郭德勇,赵杰超,吕鹏飞,朱同功.煤层深孔聚能爆破有效致裂范围探讨[J].工程科学学报.2019

[6].王义伟.聚能爆破技术在竖井施工中的应用研究[J].建筑科技.2019

[7].高新宇,刘健,张超,张驰.低透气煤层深孔预裂聚能爆破增透试验研究[J].煤矿安全.2019

[8].高魁,刘泽功,刘健,朱飞昊,乔国栋.定向聚能爆破弱化综掘工作面逆断层应用研究[J].岩石力学与工程学报.2019

[9].张盛,王小良,赵文峰,王猛,吴自强.D型聚能爆破管在沿空留巷中应用研究[J].煤炭科学技术.2019

[10].杨军,王世彬,马小燕,庞伟.官地矿切顶卸压沿空留巷聚能爆破现场试验研究[J].煤炭工程.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e8c3afe7b024c9e1ebb68fdb.html