# 国内无缝钢管自动探伤设备应用分析与建议

### 论文摘要

简述国内无缝钢管自动探伤设备的发展现状,指出各类自动探伤设备的优缺点,并提出建议。分析认为:将超声波相控阵探伤应用于自动探伤时,需要解决超声波能量重复发射、多方向超声波干扰、报警闸门位置与幅度设置等问题;自动涡流探伤设备在多频检测、信号处理软件分析方面有待优化;自动漏磁探伤设备若要检测壁厚大于20 mm的无缝钢管,则需要在磁化(线圈)设备的能力或检测线圈的结构参数方面进行优化;应用数字化自动射线探伤设备时,有必要对多射线机头进行设置。

### 论文目录

- 1 现状

- 1.1 自动涡流探伤设备

- 1.2 自动漏磁探伤设备

- 1.3 自动超声波探伤设备

- 1.4（半自动）荧光磁粉探伤设备

- 2 期望

- 2.1 自动超声波探伤设备

- 2.2 自动涡流探伤设备

- 2.3 自动漏磁探伤设备

- 2.4 数字化自动射线探伤设备

- 2.5 红外热成像无损检测技术

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 况雪军

关键词: 无缝钢管,无损检测,探伤设备,自动化,应用,建议

来源: 钢管 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 无锡贝来钢管有限公司

分类号: TG115.28

页码: 74-77

总页数: 4

文件大小: 1144K

下载量: 88

### 相关论文文献

- [1].同心度对超声波自动探伤设备检测结果的影响分析[J]. 无损探伤 2010(04)

- [2].探伤设备综合性能测试方法浅析[J]. 南钢科技与管理 2017(02)

- [3].动车空心轴探伤设备存在的问题及措施和建议[J]. 铁道技术监督 2008(09)

- [4].超声波自动探伤设备在天钢3500mm中厚板生产线上的应用[J]. 天津冶金 2009(04)

- [5].超声波自动探伤设备在临钢3300mm中板生产线的应用[J]. 山西冶金 2010(03)

- [6].自动探伤设备检测缺陷能力的评价试验[J]. 天津冶金 2014(02)

- [7].江苏赛福探伤设备制造有限公司技改扩能项目隆重开业[J]. 无损检测 2012(10)

- [8].高速动车组走行部检测探伤及动车段(所)检测探伤设备配置的思路[J]. 铁道车辆 2010(05)

- [9].基于STC单片机的涡流金属探伤设备的设计[J]. 装备制造技术 2016(12)

- [10].漏磁探伤设备在油田油管杆修复检测中的应用[J]. 中国设备工程 2011(09)

- [11].探伤设备探头卡座优化设计[J]. 山东工业技术 2019(08)

- [12].超声波探伤在中厚板产线的研究与应用[J]. 中国金属通报 2020(03)

- [13].东轻公司采用超声波探伤新技术[J]. 铝加工 2015(05)

- [14].关于无缝钢管漏磁探伤设备的论述[J]. 才智 2010(14)

- [15].钢板超声波自动探伤设备边探头的改进[J]. 焊管 2011(06)

- [16].漏磁探伤设备在油田油管杆修复检测中的应用[J]. 工业安全与环保 2012(01)

- [17].码科泰克(上海)化学有限公司新工厂在上海奉贤竣工[J]. 无损检测 2012(07)

- [18].漏磁探伤设备端部增磁和增益在钢管检测中的应用[J]. 焊管 2018(07)

- [19].航空薄壁管探伤设备的调试和检验[J]. 无损探伤 2011(02)

- [20].市域快线车辆轮对检测方案及设备配置研究[J]. 交通科技与经济 2019(01)

- [21].林城亿轮轨道交通公司客人拜访杂志社[J]. 铁路采购与物流 2014(04)

- [22].Ф177.8mm钢管联合探伤生产线[J]. 山西冶金 2009(01)

- [23].减少高压锅炉管涡流探伤误判的几个方法[J]. 钢管 2011(03)

- [24].浅谈浙江省X射线工业探伤的运用与工作人员安全防护现状[J]. 新疆环境保护 2014(04)

- [25].铁路轨检车轴箱振动特性分析[J]. 铁道机车车辆 2015(02)

- [26].涡流和超声波组合式探伤在棒材检测上的应用[J]. 科技创新与应用 2012(19)

- [27].在线探伤设备在厚板部4.2米产线的应用[J]. 科技风 2011(18)

- [28].URP200/S超声波探伤设备在SEW钢管探伤中的应用[J]. 焊管 2018(06)

- [29].ф500～1000mm管材超声波水浸法自动探伤设备[J]. 无损检测 2013(10)

- [30].小孔加工中铸造缺陷的处理[J]. 新技术新工艺 2016(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e91af3ee26d530358adea306.html