# 核电厂受限空间作业领域的安全管理探讨康哲

（福建福清核电有限公司福建福清350318）

摘要：受限空间就是指在作业场所里面有限的环境，由于比较特殊的作业状态，危险系数相对较大，比较容易出现火灾、爆炸和中毒等事故。一旦发生事故，施救的难度相对而言非常大，而且如果盲目的施救或者施救不当，会造成及其严重的人员伤亡同时也给单位带来严重的经济损失。本文首先分析受限空间内的作业规则，讨论其中的管理和控制流程，最后针对可能发生的事故，尝试提出安全措施。

关键词：受限空间；安全措施；核电厂

整个工业的生产的过程中，在受限空间内的作业是一个常见性的形式，在大规模的电厂或者建筑的行业之中，更是经常出现。在广义的方向来说，所有可以产生有毒害的气体和物质的同时，具有通风条件不佳或者缺氧的场所，在这样的空间中作业，都可以称之受限空间作业。在受限空间的作业，由于环境的特殊性，其他相关条件也比较恶劣，往往是处在一个比较封闭的环境之中，没办法保证充足而又新鲜的空气，很容易会出现窒息、辐射、火灾或者爆炸等事故，给企业的财产和相关作业人员的自身安全带来巨大的威胁。

一、原则分析

（一）先许可后作业

一定要把受限空间的许可规划到管理职能的范围内，严格的遵守《受限空间安全措施确认表》，在未经过相关安全部门审查的情况下，一定不进行受限空间内的作业。坚持遵循先许可后作业的基本安全原则，从源头上保证受限空间作业的安全性。

（二）先检测后作业

在开始受限空间作业之前，也就是进入受限空间之前，需要对受限空间内的有毒有害的物质和氧气的浓度进行测量，保证相关人员进行施工前的准备，如果数值不能达标，一定不能开始作业。

（三）动态监测

就受限空间内部来说，各种危险因素都是自此而来，并且作业环境的条件发生改变的时候，各种危险因素也会随之改变。这个时候就需要对于空间内的有毒有害的物质进行实时的、动态的检测。一旦发现有毒有害物质的浓度超标或者氧气的浓度不足，都需要暂停作业，及时的处理之后，再次检测合格，才可以继续进行受限空间作业。

（四）外部监护保证内部作业

在受限空间内的作业，一定要保证作业的监护制度，既在作业的区域之外配置相对应的监护人员，实现全程的监督与保护，一旦在施工中出现问题，可以及时的采取应对措施和手段，也有利于对于出现的险情及时的施救。

二、管控流程分析

（一）办理许可证

就作业人员的准备期，需要详细的对于受限空间内的作业风险进行评估，综合作业空间内实际的危险情况和风险程度，办理高风险作业的许可证。要求生产安全的管理人员和辐射的相关防护人员，在作业开始之前分别从作业的安全和辐射的安全角度着手，对于作业的合理性进行科学的审查，对于SPl/ISP2、RWP/SRWP中的各项防护措施进行检测，根据实际作业中的需要，提出符合实际情况的补充和要求，经过批准之后方可获取。在作业的准备阶段，作业工作的负责人，一定要尽早的前往相关安全管理的部门，办理所需要的《受限空间安全措施确认表》。

图1核电厂的广阔视角

（二）落实预防措施

在开展作业之前，首先要逐项的落实受限空间安全的各种预防的措施。在作业的现场中，严格的遵守各项预防措施，工作的相关负责人要严格执行手中的《受限空间安全措施确认表》的各项流程和要求，排查各项可能出现的问题的细节。确认一切正常之后，相关工作的负责人要在开工之前的会议之中，详细的明确人员的分工、作业的危险点以及防范的措施等各项内容。

三、安全措施

（一）高辐射风险下的安全措施

核电厂的辐射风险通常可以分为两种：内照射风险和外照射风险。所谓的外照射风险，主要来源是现场内部所存放的放射性热点以及放射性系统；而放射性系统容器的内部以及作业现场内部存放的放射性分层则是内照射风险的主要来源。在核电厂的内部，使用橙红黄绿四个区域作为辐射控制区域的四个子区域，其中高辐射风险区是红区和橙区，这就是受限空间。

对于橙色区域，就是进入的管制区，处于封锁的状态，想要进入此区域，必须有辐射空间的作业准允证，只有经过相关部门的准许后，才可以进行作业；对于红色区域，就是特许的进入区域，在通常的情况下，本区域是处于绝对的封锁状态，若想要进去此区域，不仅要遵照管理的流程办理相关的准许证，还需要得到厂长或者其他最高负责人的审批。在核电厂内部控制区里面的受限空间内开始各项作业的时候，不仅会有难以预计的窒息风险，同时还有高辐射等危险，例如高辐射的照射或者表面的污染等风险。而在实际的作业中，需要使用有效的防护用品对作业人员进行安全防护，比如面罩、隔离服和自给式的呼吸器等等。

（二）防范窒息与中毒事故的防范措施

在受限的空间内作业时，第一就是要做好自然通风，根据自身的需要，可以使用鼓风机和通风机等等进行强制的鼓风和抽风，并且不可以向内输送氧气。在受限的空间的内部，如果一定要进行油漆、切割、电焊或者燃烧等作业行为时，一定要及时的开启局部的废气的排放，降低作业时候产生的烟雾和可燃气体浓度。在局部的废气的排放系统的实际应用的时候，一定保证排气口和通风系统的关键进气口保持较远的距离。在受限空间的顶部加装通风的基本设备，从而可以提升通风的效率，预防通风中止的情况发生。

（三）爆炸、火灾事故防范

要在制氢站和发电机氢冷区域的醒目位置，公示各项管理的条例的内容，张贴安全的标识，并且一定注意不能携带火种进入危险区域。需要将氢气的探测装置设在相应的充氢管线的附近，可以在第一时间发现氢气泄露的危险，以便及时的报警。在发电机氢气系统设备检查和检修的过程中，在确定所有的氢气都排放完毕后，一定要把补氢门紧闭，使其与氢气的母管向隔离。而在发电金的内部的盲区部分，可以使用干燥空气对盲区进行吹扫，然后再用氢气检测仪，对氢气的含量进行检测，待符合标准之后再开始作业。在日常的工作中，一定要定期的进行吹扫和检测工作。无论是在排氢或者是充氢的时候，盘车一定要处于停运的状态，避免产生由摩擦产生的火花，引爆周围的混合气体。

结语:

总而言之，在核电厂的受限空间内部进行作业的时候，一定要严格先关的原则和规定以及流程，结合实际的状况，合理高效安全的开展工作，强化每个流程中监督力度，减少各种事故发生的频率。

参考文献：

[1]董昌盛.浅析有限空间作业的风险管理与安全对策[J].广东安全生产,2016(8).

[2]刘艳,杨春丽.有限空间作业事故特征及其原因分析[J].中国安全科学学报,2017(3).

[3]纪磊.受限空间作业事故的影响因素和原因分析[J].矿业安全与环保,2017(6).

[4]纪磊,田勇.受限空间作业的风险分析和安全管理[J].神华科技,2017(9).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e937f12d0bafe4ba5034776b.html