# 利用ADO控件实现对EXCEL数据库的管理

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司云南昆明650051

摘要：ADO(ActiveXDataObject)控件是一个用于存取数据源的COM组件，它提供了编程语言和统一数据访问方式OLEDB的一个中间层，使用ADO控件可以快速地创建一个到数据库的连接。本文就根据某水电站外部变形监测项目的实际情况和需求，利用VB中ADO控件实现了对该项目EXCEL监测数据库的管理。

关键词：VB，ADO控件，EXCEL数据库，管理

在水电站的外部变形监测中，常常涉及到大量监测数据的管理。一般利用EXCEL或者ACCESS数据库来实现对这些数据的管理，但在实际操作的过程中，却会遇到诸多难题。例如，每天的监测数据如何录入数据库。若采用手工录入，则几百个监测点的数据要在一天之内录入，对工程人员来说难以完成，并且容易出错。而若是采用专业的软件，则价格较为昂贵，对于小项目而言，难以承受。为此，本文提出，可以利用VB中的ADO控件实现对EXCEL数据库的管理。

1.ADO控件的介绍

VB数据访问模型经历了DAO(DatabaseAccessObject)、RDO(RemoteDataObject)到ADO(ActiveXDataObject)三个重要阶段[1]。数据访问模型通过设置对象属性以及附加到对象的方法，传递VB对数据库的访问请求，再由数据库管理系统处理这些请求，实现对数据库真正的操作。VB中的ADO对象模型是以OLEDB为基础的最新的数据访问模型，它的特点是结构简单，可访问的数据源丰富，访问的速度快，效率高，是未来数据访问技术的主流。

ADO(ActiveXDataObject)对象模型由三个成员组成，它们分别是：Connection、Command和Recordset。其中，Connection用来连接数据源，Command是从数据源获取所需数据的命令信息，Recordset是所获取的一组记录组成的记录集[2]。而为了在VB程序中使用ADO对象，必须先为VB的工程引用ADO对象库，即在工程的“引用”菜单项里选取“MicrosoftActiveXDataObject2.6Library”选项。ADO数据控件是ADO对象模型的可视化操作控件[3]，是一个ActiveX控件，在VB中名称为ADODC的控件，但使用前应在工程的“部件”菜单项里选取“MicrosoftADODataControl6.0(OLEDB)”选项，将该控件添加到工具箱中[4]。

2.VB的ADO控件实现对EXCEL数据库管理的实例

在某水电站外部变形监测工程中，以1135m高程以上的左右岸坝肩边坡监测为例，观测频率为每周观测2次，每期观测的总点数为47个，其中，左岸23个点，编号为TP1L到TP23L，右岸24个点，编号为TP1R到TP24R。观测方法为以平面控制网点为工作基点，按二等边角网观测技术要求观测，水平角观测9个测回，天顶距观测9个测回，边长观测4个测回[5]。之后平差计算可以得到监测点每期的三维坐标，经比较可以得出每个点的变化量。每天平差计算后将当天所观测的监测点的坐标复制到一个EXCEL文件中，形成原始数据的EXCEL文件，格式见表1。

若采用手工输入每个监测点的三维坐标，则对于1135m高程以上的左右岸坝肩边坡监测的EXCEL数据库而言，工作量较大，并且效率不高，容易出错。所以，利用程序最基本的思想来解决这个问题，即将人工反复的劳动程序化，自动化，以节约人力资源，提高工作效率，并大大降低出错的概率，借此实现对EXCEL数据库的简单管理[6]。

首先，在VB中建立工程。定义两个数据库连接Connection对象变量及两个数据库记录集对象变量，代码如下：

DimadoConnection1AsNewADODB.Connection

DimadoRecordset1AsNewADODB.Recordset

DimadoConnection2AsNewADODB.Connection

DimadoRecordset2AsNewADODB.Recordset

用adoConnection1连接原始数据的EXCEL文件，CommonDialog1.FileName为原始数据的EXCEL文件名。

CommonDialog1.Filter="Excelfile(*.xls)|*.xls"

CommonDialog1.ShowOpen

adoConnection1.Open"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;PersistSecurityInfo=False;

DataSource="&CommonDialog1.FileName&";ExtendedProperties

='Excel8.0;HDR=Yes'"

用adoRecordset1取得原始数据的SHEET表的内容，sheetname1为SHEET表的表名。

sheetname1="原始数据"

adoRecordset1.Open"select*from["+sheetname1+"$]"，adoConnection1，adOpenKeyset，adLockOptimistic

用pointname1()数组取得当天原始数据文件中的点号，并用pointname2()数组储存所有监测点的点号。

c=adoRecordset1.RecordCount’当天原始数据文件中的记录数

adoRecordset1.MoveFirst

Forb=0Toc-1

pointname1(b)=adoRecordset1(1)’取得原始数据文件中的点号

adoRecordset1.MoveNext

Next

pointname2(0)="TP1L"

......

pointname2(46)="TP24R"

同理，用以下代码实现与EXCEL数据库的连接，CommonDialog2.FileName为EXCEL数据库的文件名。

CommonDialog2.Filter="Excelfile(*.xls)|*.xls"

CommonDialog2.ShowOpen

adoConnection2.Open"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;PersistSecurityInfo=False;

DataSource="&CommonDialog2.FileName&";ExtendedProperties

='Excel8.0;HDR=Yes'"

用adoRecordset2取得EXCEL数据库的SHEET表的内容，sheetname2为SHEET表的表名。又为了使当天的原始数据录入数据库相应的SHEET表中，程序的主要代码如下：

Fori=0To46

adoRecordset1.MoveFirst

Forj=0Toc-1

Ifpointname1(j)=pointname2(i)Then

sheetname2=pointname2(i)

adoRecordset2.Open"select*from["+sheetname2+"$]"，adoConnection2，adOpenKeyset，adLockOptimistic

adoRecordset2.Fields(0)=adoRecordset1.Fields(0)

......

adoRecordset2.Fields(4)=adoRecordset1.Fields(4)

Else

adoRecordset1.MoveNext

EndIf

Next

Next

上述代码可以实现将原始数据中的点号，日期，三维坐标输入EXCEL数据库中对应的SHEET表中，而为了计算当期位移量和累计位移量，可以利用ADO控件的MovePrevious方法实现，在此，不予赘述。而计算出累计位移量以后，就可以利用累计位移量画出时间～位移量过程曲线图，直观的表现出监测点的变化情况[7]，监测点TP4L的时间～位移量过程曲线图见图1。

图1TP4L时间～位移量过程曲线图

总而言之，通过定义两个数据库连接Connection对象变量，分别去连接两个要操作的EXCEL文件，又利用两个数据库记录集Recordset对象变量，去取得要操作的记录集内容，之后就可以通过一定的算法和函数，达到预期的目的[8～9]。

3.结语

通过以上的介绍和分析可知，利用VB中的ADO控件可以实现对各种类型的EXCEL数据库的管理，并且在VB中实现了数据库的操作功能后，又可以生成EXE文件，方便数据库管理员在平时使用，实现了将人工反复的劳动程序化、自动化，节约了人力资源，提高了生产效率，并且大大降低了数据处理过程中出错的概率，保证了成果的质量。而在各行业实际工作中的诸多应用也表明，采用ADO控件可以有效的解决数据库连接的问题，具有很高的利用价值。

参考文献：

[1]王萍，聂伟强.VisualBasic6.0程序设计基础教程[M].北京:电子工业出版社，2012:1–305.

[2]董国芃.ADO控件在VB中的应用[J].哈尔滨职业技术学院学报，2009，6:122–123.

[3]周桂云.VisualBasic中ADO控件使用的探讨[J].黑龙江科技信息，2008，7:75–76.

[4]李德录，王昱，杨小萍，等.VB下基于ADO的数据库访问技术[J].工业仪表与自动化装置，2011，4:12–15.

[5]DL/T5173-2012，水电水利工程施工测量规范[S].北京:中国电力出版社，2012.

[6]白爱民.EXCEL数据库的应用[J].环境科学导刊，2011，30(5):98–100.

[7]钞小林.EXCEL数据库表的数据采集录入技巧[J].信息工程，2016，6:15.

[8]董平.VB语言环境下数据库访问技术的分析与应用[J].电子技术与软件工程，2014，4:212-213.

[9]张建莉.VisualBasic中利用ADO技术访问数据库分析[J].农业网络信息，2013，11:42-43.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e94270aafa7c6955516d5499.html