# 水利水电施工中施工导流和围堰技术聂文宁

临沂市兰山区茶山灌溉所山东临沂276000

摘要：水利水电工程是一项系统化工程，涉及到的施工内容比较多，施工工艺较为复杂，对整体的施工技术水平也有着较高要求，在实际施工中很容易受到地形条件、环境因素和人为因素的影响，增加了整体的施工难度。分流、断流是水电工程建设中的重要内容影响着施工工艺的有效落实，为了提高水电工程的应用效果要加强对施工导流和围堰技术的重视，根据工程实际制定科学的导流方案，同时实现围堰技术的高效运用以此提高水利水电施工建设效果。

关键词：水利水电施工；施工导流；围堰技术

水利水电项目施工是我国城市化建设中的重要内容，在推动社会发展方面起到了重要作用。水利水电工程建设质量和应用效果与社会生产和人们生活有着密切关系，要采用先进的施工技术方法对施工质量进行有效控制，为工程项目的稳定运行提供保障。施工导流和围堰技术的合理运用对水利水电施工建设有着积极影响，本文主要对施工导流的具体应用和围堰技术的有效落实进行了分析，望可以为水利水电工程的后续施工提供参考。

一、水利水电施工中施工导流

1、坝址的选择

在进行施工导流之前首先要选取坝址，其关系到施工导流的效果，要想实现施工导流的合理运用，在进行施工设计的过程中施工技术人员需要对整个工程的位置、地质条件、水文条件等进行全面分析，严格按照相关标准来确定坝址。在选择坝址之后需要对坝体区域的流水情况进行了解和掌握，通过科学的围堰实现对水流的疏通与引导，降低水流对水利水电施工造成的影响。

2、施工导流方案的科学制定

施工方案的科学设计是保证工程有序进行的基础，要想保证施工方案的科学合理，保证施工方案的应用效果，施工人员需要对施工现场的实际情况进行了解，通过对各项参数的有机整合来制定施工方案，确定具体的施工方法、投入成本和应用技术等，这就需要设计人员在实际施工之前对水流情况进行分析从而确定具体流程。只有在掌握工程实际情况之后才能确定各环节的施工内容，通过合理规划保证施工的顺利进行。在制定施工导流方案的过程中，设计人员需要根据不同时期河流的水量和水流强度来控制各环节的施工内容，确保可以在施工工期内完成任务，同时保证施工导流方案的规范性与合理性。

3、导流方式的主要类型

不同地区在进行水利水电施工建设的过程中，由于地理环境之间的差异选择的施工导流方法也有所不同，比较常用的施工导流类型有机械导流法、工程建筑导流、明渠导流和隧洞导流等。在选择施工导流方式时要保证整体的适宜性，根据水利水电工程建设实际进行选择以利于工程建设的顺利进行。明渠导流在平原地区较为常用，这类河道坡度比较小，在实际应用时具有良好的导流效果，同时也可以为工程建设提供便利，降低水利水电施工中存在的风险，实现对投入资金的有效控制。隧洞导流多用于地势条件局限如合股狭窄、两岸地势陡峻、岩石坚硬的山区河道之中。由于山区河道环境的复杂性，在进行施工导流的过程中存在一定的难度，而且在导流的过程中也会受到多方面因素的影响，而隧道导流方法的应用可以保证施工期间的安全性，简化了施工流程，整体的施工难度也有所降低。需要注意的是，这种施工导流方式在汛期的应用效果有限，投入的施工成本比较多，在实际应用这种方法时需要结合施工地区的实际情况进行全面考虑，通过对汛期水流的合理评估来选择适宜的施工导流方法，这样才能将不同类型施工导流方式的作用体现出来。

二、水利水电施工中的围堰技术

围堰技术作为水利水电施工中的重要施工技术，其属于临时性水坝，根据工程建设需要来确定水坝的具体位置，为了保证围堰技术的应用效果，工程项目在建设的过程中首先要进行围堰设计工作，制定科学合理的围堰方案来保证方案可行性，可以通过建立的模型来对围堰的具体应用效果进行检测。围堰在实际应用过程中会受到水流冲刷的影响，横截面逐渐减小，在水流速度不断加快的过程中对围堰的冲击力也会逐渐增加，为了保证围堰的稳固性则需要进行科学设计。

1、围堰平面设计

在设计施工方案的过程中，首先要对工程建设中的实际情况进行勘察，在了解具体情况之后再确定围堰横截面的大小。这关系到施工期间的安全性，在实际设计时要明确水流和水坝枢纽设备对围堰平面造成的影响，在此基础上进行针对性设计以保证围堰整体的安全稳定，同时也要保证后续施工的正常进行。设计施工方案时要从水利水电工程整体的建设情况出发，考虑多方面的影响因素，确保可以满足工程整体的建设要求。在进行围堰设计时必须要对围堰的承载能力进行计算，同时通过合理的设计来增强围堰强度，保证应用期间的稳固性。在选择施工材料的过程中也要对材料质量进行严格把控，确定合格后将其堆放在指定位置。

2、围堰技术的科学选择

通过实地考察后选择针对性的围堰方案，要保证围堰位置和面积的合理性，同时对影响围堰稳定性的因素进行有效控制，为围堰整体的稳定性提供保障。围堰技术方案种类有很多，需要根据施工情况进行科学选择以保证技术方案的适宜性。

过水土石围堰是一种非常常见的围堰方案，过水围堰一般会在围堰下游大坝坡面铺设钢筋网络，从而避免上游坡面石块因水流冲击流走，并在下游堰体中埋入主锚筋，以免堰顶与下游坡面被水流冲击一同滑动。

不过水土石围堰在施工的过程中可以就地取材，对施工材料没有过多的要求，在一定程度上控制了成本上的投入，在施工操作上也非常便捷，所以这种围堰技术在目前水利水电施工建设中比较常用。但是这项技术在应用时也存在一定的缺陷，整体的工程量比较大而且容易受到外界因素的影响出现沉陷情况，如果不能保障整体的牢固性很容易被水流冲垮。

结语：施工导流和围堰技术在实际应用过程中想要优化整体的应用效果，则需要对水利水电工程建设区域的实际情况进行全面分析，充分结合水流情况进行科学的施工设计，将施工导流和围堰作用充分发挥出来以保证水利水电施工期间的稳定性，进一步提高工程建设质量，使其可以满足不同区域的水电需求。在进行施工导流和应用围堰技术的过程中，也需要对这两项施工内容进行优化和完善以提高整体的应用效果，使其可以更好的应用于水利水电施工中。

参考文献：

[1]刘景瑞.水利水电施工中施工导流和围堰技术[J].珠江水运,2016(12):38-39.

[2]吴光.水利水电施工中施工导流和围堰技术的应用[J].科技传播,2014(19).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e97a02c0da9dcd3319ca0067.html