# 二维码技术在输电线路上的应用

（云南送变电工程有限公司云南昆明650000）

摘要：目前输电线路施工现场使用的工器具（含机械设备及个人安全防护用具等）种类繁多，信息量大，如何规范工器具管理，保证线路日常施工时能提供合格的工器具，是各参建单位必须解决的根本问题，是保障施工安全及效率的基础。本文主要阐述了在施工现场如何通过二维码辅助现场工器具、人员资料等方面进行管理。

关键词：二维码；施工现场；工器具管理；人员资料管理

引言

目前大部分施工单位工器具管理使用的是传统纸质登记表，登记的工器具名称、型号、参数、数量等信息易填错，且不易核实。部分工器具因使用年限长久，铭牌以及使用说明书丢失严重，能够在工器具传统标签上看到的参数信息非常有限，若要全面了解参数需要查阅工器具台账，给现场使用人员造成不便。同时工器具没有有效的标记容易弄混淆甚至丢失，造成安全隐患及频繁购置增加施工成本。通过将二维码技术应用于线路工器具登记管理上，能够有效解决以上问题，规范工器具的管理，为施工现场的安全提供一份保障。

一、二维码技术

1.1二维码技术原理

二维码是用某种特定的几何图形按一定规律在平面分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的；在代码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念，使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息，通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理。

二维码技术具备高密度编码、信息容量大；编码范围广；容错能力强、具备纠错功能；译码可靠性高；成本低、易制作、持久耐用等特性。已生成的二维码利用手机等扫码软件扫描便能实现信息获取、防伪溯源等功能。

1.2基本数据库的建立

所有的二维码信息都是建立在最基本的数据之上的，因此，若要采用二维码管理，首先需要将所有的数据资料收集齐全。

人员管理方面：在人员进场后，项目部首先对进场人员进行教育培训以及安全交底，在培训交底过后，对施工人员进行安全考试，同时收集人员身份信息、体检记录等资料，形成人员管理信息台账；

机具管理方面：在机具进场后，项目部首先收集工器具名称、型号、生产厂家、使用参数、试验日期、使用期限等。并根据不同类型的工器具，在原台账的基础上动态增加重要参数，如个人安全防护用具增加“使用人员姓名”；施工工器具增加“承力吨位”；安全工器具增加“电压等级”、“存放地点”等参数。

1.3工器具二维码制作

工器具二维码通过软件生成，在编制二维码参数时，主要依赖于工器具台账，包含常见的“名称”、“型号”、“生产厂家”、使用参数、“试验日期”、“使用期限”等。为便于施工人员全面掌握工器具参数，便于工器具管理，根据不同类型的工器具，在原台账的基础上动态增加重要参数，如个人安全防护用具增加“使用人员姓名”；施工工器具增加“承力吨位”；安全工器具增加“电压等级”、“存放地点”等参数，施工人员借助手机可随时随地扫描二维码来了解工器具的全面信息。

目前二维码制作的软件较多，方法方式基本一样。制作人员可网上下载制作软件，根据个人习惯采用任一款软件。下面以施工中使用的安全帽为例简要讲述二维码的制作流程。

1）下载并注册，演示采用的是“草料二维码”软件；

2）编辑所需要的内容；

3）生成二维码并保存；

4）进入“管理后台”，在产品码中下载二维码，采用常用方式进行打印生成。

制作人可以根据需要增加信息，对制作的内容及样式进行实时编辑。由于二维码存储于软件公司的数据库中，对保密和容量有特殊要求的可以向软件公司进行购买。

1.4二维码运行、维护方式

1）二维码安全工器具应用管理系统由软件系统、后台数据库、二维码以及具备扫码功能的手机、平板等手持电子设备组成；

2）工器具二维码参数可以后台增加、删减或修改；

3）当工器具参数发生变化时，后台更新数据库即可，二维码图形保持不变，扫码后显示最新状态；

4）二维码信息为固定网址信息，后台参数数据、使用说明在云端网站搭建，软件系统具备工器具试验期到期提醒、未归还工器具小提示等功能；

5）工器具二维码的打印，可根据施工现场环境、气候条件、工器具种类选择合适的载体，一般施工现场多采用防水、耐磨的材料；

6）二维码的现场悬挂：粘贴、绑扎、雕刻、喷绘等，形式多样。

2二维码技术特点及优势

2.1二维码技术特点

1）制作简单、成本低。二维码的制作和传统的信息载体不同，它是一种图形数据文件，对介质没有严格的要求，可以通过多种材料体现，便于实现对设备的信息传输和实时检测。

2）编码范围广、信息容量大。二维码可以将文字、照片、指纹、签字等进行编码，可以实现对各类大容量信息的可靠储存，且方便携带。

3）纠错能力强、保密性好。二维码的纠错能力在于其设计时加入的在无损、错位条件下的替代运算，理论上二维码在被损坏50％的情况下，仍能实现信息的还原。此外，由于二维码可以在编码程序中进行加密，使得造假者生成同样信息的二维码无法被识读器读取，保证二维码信息的安全性。

2.2相比传统方式存在的优势

1）二维码技术管理系统可以通过手机扫描二维码实现随时随地查询工器具参数以及工器具使用说明，而传统方式必须在登记纸质台账或电脑端进行查询，查询过程相对繁琐。

2）二维码技术管理系统可以通过扫描二维码实现人员借用、归还登记，实现工器具借用归还登记，而传统方式需要人工在纸质台账或系统上填写，填写过程相对繁琐。

3）利用二维码标签，多个仓库同型号工器具借用、归还不会混乱，只需要扫描二维码就能获知该工器具的归属点，而传统方式不具备该项功能。

2.3制定巩固措施

根据现场实验，二维码在辅助工程管理过程中还有很多需要改进和提高的地方，在使用工程中需要注意和提高：

1、在输电线路施工过程中，由于施工人员较多，且变动频繁，机具数量较多且种类繁杂，在二维码录入过程中可能会出现遗漏录入或错误录入的情况，这会使二维码的准确率受到影响，这就要求我们管理人员在二维码制作过程中更加细心。

2、在二维码粘贴后，受施工环境的影响，特别是工器具在运输、使用后或遭遇雨水天气，二维码经常会损毁。要求现场施工人员及时上报二维码损坏的情况，确保项目部能及时更换新的。

3结论

1）二维码技术能够依据人员、工器具使用特点，增加、修改所需参数，解决铭牌等传统标签显示不全问题。

2）随时随地扫码，可获得对应工器具的相关参数，有效保证施工安全。

3）二维码中可以加入“存放地点”、“保管人”等参数，对工器具领用、归还起到了有效指引，避免小工具频繁购置，降低成本。

4）二维码制作、维护简单，当工器具参数发生变化时，后台更数据库即可，二维码图形保持不变，扫码后显示最新状态。

5）二维码技术具备大数据的潜在分析能力，通过扫码情况，可以后台分析该类工器具使用频次、从不同角度反映出某类检修工作开展次数及某种工器具购置需求。

6）后台具备试验到期提前提醒、工器具归还提醒等小功能，便于工器具规范管理。

7）随着智能手机和WIFI网络的普及应用，二维码应用的推行，必将为人员、设备管理应用系统在移动化、高效化、智能化等方面，拓展出更加广阔的发展空间。

参考文献

[1]国网天津市电力公司城东供电分公司.《基于二维码技术加强安全工器具的全过程管控》.2016年7月.

作者简介

潘雨秋（1988-8），男，汉族，工程师，大学本科，主要从事输电线路施工管理。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e9a2093fdb0e929ef92db86e.html