# 深冷处理对Cr7V钢高温耐磨性与位错密度的影响

### 论文摘要

对Cr7V模具钢进行了（1030℃×0. 5 h）淬火+（-196℃×3,6,12 h）深冷处理+（560℃×2 h）三次回火处理,通过销盘摩擦磨损试验研究了深冷处理工艺参数对其高温耐磨性的影响。通过XRD获得不同热处理工艺下的衍射图谱,并通过X射线线形分析法研究深冷处理不同工艺参数对Cr7V模具钢位错密度的影响。结果表明:深冷处理对Cr7V模具钢高温耐磨性和位错密度的影响规律一致,随保温时间的延长,高温耐磨性和位错密度的提升程度均呈现先升后降的趋势,其中深冷保温6 h后试样磨损量为87. 6 mg,位错密度为1. 4295×1016m-2,表现出最好的性能,其高温耐磨性较未深冷处理试样提高了53%,位错密度提高约28%。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 深冷处理对Cr7V钢高温耐磨性的影响

- 2.2 深冷处理对Cr7V钢位错密度的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马治军,刘亿,吴斌斌,林建平

关键词: 深冷处理,耐磨性,位错密度,模具钢

来源: 金属热处理 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司上海汽车车身先进制造工程技术研究中心,同济大学机械与能源工程学院

分类号: TG142.1;TG161

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.01.009

页码: 40-44

总页数: 5

文件大小: 386K

下载量: 174

### 相关论文文献

- [1].探析天然气深冷处理工艺的应用[J]. 化工管理 2020(02)

- [2].天然气深冷处理工艺的标准化应用探究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(24)

- [3].深冷处理对铜铬锆合金点焊电极寿命的影响[J]. 热加工工艺 2020(17)

- [4].C型试样淬火及深冷处理过程中变形行为的数值模拟[J]. 上海金属 2019(04)

- [5].深冷处理对低碳高合金马氏体轴承钢力学性能及组织的影响[J]. 材料研究学报 2019(08)

- [6].深冷处理对310S不锈钢酸腐蚀磨损性能的影响[J]. 铸造技术 2018(06)

- [7].天然气深冷处理工艺的应用与分析[J]. 化工管理 2017(22)

- [8].高端装备制造核心部件及材料的深冷处理改性技术分析[J]. 新材料产业 2015(07)

- [9].AZ31镁合金MIG焊接头深冷处理及其微观组织[J]. 现代焊接 2012(09)

- [10].深冷处理温度对锡锑/碳纳米纤维负极材料锂电性能的影响[J]. 纺织学报 2019(04)

- [11].铝合金深冷处理研究进展[J]. 热加工工艺 2019(16)

- [12].深冷处理对6061铝合金组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(06)

- [13].保温时间对深冷处理钢铁材料组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(14)

- [14].深冷处理对35CrMnSiA合金钢耐磨性的影响[J]. 热加工工艺 2018(14)

- [15].三点弯曲法探究深冷处理对钛瓷结合力的影响[J]. 山西医药杂志 2017(22)

- [16].深冷处理[J]. 金属热处理 2013(09)

- [17].深冷处理对3Cr13组织和力学性能的影响[J]. 材料开发与应用 2009(05)

- [18].冷作模具钢的深冷处理研究现状[J]. 四川冶金 2019(03)

- [19].深冷处理对304LN不锈钢板焊接接头组织和力学性能的影响[J]. 金属热处理 2019(08)

- [20].深冷处理工艺对低温阀门用25合金钢组织和性能的研究[J]. 热处理技术与装备 2018(05)

- [21].固溶深冷处理对铸造铝合金组织及性能的影响[J]. 热加工工艺 2011(14)

- [22].深冷处理对硬质合金刀具耐磨性影响的研究[J]. 机械工程与自动化 2010(06)

- [23].高速钢循环深冷处理后的显微组织和力学性能[J]. 金属热处理 2008(03)

- [24].金属材料深冷处理技术研究进展[J]. 热加工工艺 2019(10)

- [25].深冷处理在提高工模具使用寿命方面的应用[J]. 热加工工艺 2017(24)

- [26].深冷处理对6061铝合金冷金属过渡焊接接头组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(19)

- [27].深冷处理对涂层硬质合金刀具耐磨性的影响[J]. 金属热处理 2018(09)

- [28].深冷处理对Ti-6Al-4V合金EBW焊缝组织及性能的影响[J]. 焊接学报 2018(02)

- [29].冷处理对42CrMo钢硬度和耐磨性的影响[J]. 金属热处理 2020(09)

- [30].铸造纯钛烤瓷冠经深冷处理后的扫描电镜观察及能谱扫描分析[J]. 护理研究 2018(23)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e9da5997b2383be4a794c6cb.html