# 浅谈数控技术在机械制造中的应用

李树国

山东第二机械厂山东省淄博市255075

摘要：我国社会的经济和科学技术不断发展，不仅促进了我国现代化建设进度，还让人们的生活质量得到了很大的提升。当下，我国传统的机械制造技术存在不少缺陷，其对能源的消耗过大，不仅如此，其生产效率还比较低，这已经无法适应如今高速发展的社会，无法满足当今社会的需求。而数控技术对于机械制造而言十分重要，数控靠技术的强弱与机械制造的生产力有着很大的关系，这也是当下我国相关人员致力探究的问题。

关键词：数控加工；机械加工技术；应用

中图分类号：TG659文献标识码：A

引言：数控技术在机械制造中进行应用，主要是依赖于当今社会计算机网络信息技术，通过科学合理的编程，实现对各项机械产品的加工和制造，在这一技术辅助下，也极大提高了我国机械制造的加工效率和产品质量。现代数控技术在我国社会各个领域中已经得到了广泛的应用。尤其体现在工业领域当中，传统化的机械制造工艺已经不能够满足当今市场机械产品多样化的需求，而数控技术的兴起和在机械制造领域中的应用，不仅实现了机械制造高效率、高精度的要求，还有效推动了我国机械制造行业的稳定、持续发展。

1数控技术的优势分析

第一，高精度加工，数控机床的结构具有良好的刚度和热稳定性，能进行大切削用量的强力切削。采用多轴联动，具有高动态响应的进给系统，能实现微米级直线轴定位。结合先进的控制系统，实现自适应控制和智能化误差补偿，能有效降低废品率，提高生产效率。第二，定制化生产，数控机床可通过调整操作参数、更换加工程序从而实现对不同规格、尺寸的零件的加工，替代复杂生产线，实现柔性化制造。能实现对精密复杂表面的自动化加工，为复杂结构的单件、小批量生产及新产品的研发提供了便利。

2数控技术在机械制造业的应用现状

这些年来，我国的机械加工主要是对产品的选材、加工等，不仅如此，其还包括整个运输流程。如今，我国社会的经济和科学技术得到了很大的发展，这也促使我国的机械制造业得到了迅猛的进步，其生产效率比起之前提升了很多。当下高速发展的社会中，我国机械制造业不管是生产规模、效率、数量都得到了很大的提升。不过若是从机械制造业的整体生产情况来看，其依旧还处在初级发展时期，其虽然得到了一定的发展，不过比起发达国家而言，还是有着不小的差距。我国的机械制造业比起发达国家，主要是机械制造业的整体技术不高，其生产的产品也大多属于中低档层次，不仅如此，其并没有出现多少知名品牌，缺乏自主创新能力，比较依赖国外的先进技术。机械数控技术运用于制造业领域和各种自动化生产线，可以节省大量的时间和人工成本，提高生产效率，降低企业成本。机械数控技术的研究可以节省大量的人力和资源，并且可以搬运人力无法完成的大型材料。很多制造企业生产车间内引进了智能机械数控技术，整个环节没有人工操作，让生产效率提高20%，还保证了产品质量。

3数控技术的应用

3.1在汽车工业中的应用

近年来，伴随着人们生活质量的提升，汽车已经成为人们出行的重要工具，这也极大的带动了汽车行业的发展。与此同时，人们还对汽车性能、速度、环保等提出了新的要求，数控技术在汽车工业中的应用，可以在一定程度上加快复杂零部件、关键零部件、汽车配件等的快速制造。在汽车工业中，实现高速数控机床与加工中心的组合，可以将高柔性、高效率全面结合在一起，这样就可以使得产品更新越来越快，同时这种组合机床刚性自动线可以加工出品种多、中小批量的产品。在汽车工业中，通过应用数控技术，可以很轻松的完成复杂零部件加工、制造，同时还可以结合柔性制造技术、虚拟制造技术、集成制造技术等来促进汽车工业的发展。

3.2采煤机械

采煤机械制造中毛坯制造、单件下料等过程应用数控技术，能动态调节加工工艺参数，实现对制造过程的智能化控制，提高作业效率和生产质量，提升机械设备的性能，降低采煤的危险性。采煤机浮动油封结构加工时必须保证内环凸曲面与外环凹曲面密封圈压缩量相等，其密封性能受内外环凹凸面加工精度的影响，采用数控气割取代传统的仿形加工，自动可调整的切缝补偿装置能精确控制毛坯的加工余量，使切割速度更快，加工精度更高。

3.3数控技术在车床、工业方面的应用

工业生产作为我国上世纪主流产业对于当今我国发展的作用不可忽视。然而由于某些企业生产环境恶劣、机械设备陈旧，在这个技术不断发展的时代，很多产业面临着前所未有的挑战。数控技术作为当下机械控制先进技术，对于促进机械生产自动化、安全化有着重要的作用。企业在生产过程中引入数控技术有利于产品生产效率、企业效益的提升。在车床加工方面，数控技术有着较为明显的优势。车床刀具切换与切削要素变换在普通车床中实现起来较为复杂，降低了生产效率，而机电一体化数控技术的应用对于解决诸如此类的问题都有着较为明显的作用。计算机数控技术对于机床的调控使得原先由人工操作危险工作部分转移到全机械化生产，在降低工作人员工作风险上作用明显。在铣工、焊工等高难度部分时，数控技术自动化技术对于提高产品质量、提升生产效率作用显而易见。在工业方面数控技术的自动化技术对于员工安全、产品质量的保证也有着明显的作用。如在关键生产部分安装感控系统，通过感控系统监控产品的正常运行。在容易产生意外的部位安装数控紧急制动系统，一旦有异况通过控制计算机就可直接停止。适当的感控、反映部件对于提升工业生产当中安全性、提升产品生产质量有着较大的作用。

3.4在机械设备中的应用

在现代机械加工制造中，对于具有机电一体化、控制能力强的机床设备提出了很高的要求，在机床上应用数控技术，可以准确的指挥、控制机床加工活动，这对于机械加工制造也有极大的帮助。在新一代的机电一体化产品中，其控制是通过代码实现的，其可以将控制单元存入工件和刀具中的相应位置，而刀具则会自动选择和主轴变速相对应的工作代码，发出相应的控制指令，伺服系统由机床手进行控制，加工出所需要的产品。其最显著的特点就是在加工过程中，不需要和以往一样，需要对机床进行复杂的操作，只需要输入相应的程序以后，就可以保证机械设备的控制能力。数控技术的应用及发展，极大的促进了机械设备的发展，提升了其自动化控制、处理系统能力，促进了机床结构的改善，不仅提高了机械设备的加工质量、刚度、传动精度，同时还精简了设备体积，延长了设备的使用寿命，促进了机械加工制造业的稳定发展。

结束语

对数控技术在机械制造中的应用进行分析和探讨，主要是从数控技术基本概述展开，对数控技术的含义及在机械制造中应用的优势进行阐释，并着重对数控技术在工业系统、汽车设备、煤矿机械和机床设备中的应用进行详细分析。此外，也对未来数控技术在我国工业领域中应用作出了展望，对数控技术的应用领域和范围将获得进一步延伸和拓展，使其生产制造效率和质量水平也将获得质的飞跃。

参考文献：

[1]宋明伟，高峰.浅谈机械加工技术中数控加工的应用[J].信息记录材料，2017，18（7）：63-64.

[2]单青龙.我国现代机械制造发展趋势与发展方向分析[J].中国新技术新产品.2017（09）.

[3]张武．数控技术在机械制造中的应用现状和发展趋势[J]．装备制造技术，2017（2）：260-261．

[4]王艺达.浅析加工机械中数控技术应用及发展[J].军民两用技术与产品，2016（20）：104-105.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e9f8ec63253e09cd8251ea82.html