# 基于机器视觉的多机械臂煤矸石分拣机器人系统研究

### 论文摘要

现有煤矸石分拣方法主要是根据煤和岩石的纹理特征值,利用图像处理和模式识别技术对煤矸石进行识别分选,分选的煤矸石粒度为25～150mm,而对于150mm以上的煤矸石仍依靠人工进行分选。为了对大粒度煤矸石进行分拣,设计了一种基于机器视觉的多机械臂煤矸石分拣机器人系统。该系统采用机器视觉采集煤矸石信息,应用深度学习方法实现煤矸石识别和抓取特征提取;在获取煤矸石序列信息后,根据煤矸石位置进行排序工作,并通过多目标任务分配策略将抓取任务下达给相应机械臂控制器;机械臂获取任务后,根据获得的任务对目标进行动态监测,当目标进入机械臂工作空间后由视觉伺服系统驱动机械臂完成煤矸石分拣。试验结果表明,该系统可对粒度为50～260mm的煤矸石进行高效、快速分拣,所采用的煤矸石识别方法和分拣策略在不同带速下具有良好的稳定性和准确性,煤矸识别与定位的综合准确率可达93%,验证了该系统的可行性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 系统设计

- 1.1 系统硬件设计

- 1.2 系统软件方案

- 1.2.1 软件开发平台

- 1.2.2 软件模块设计

- 2 系统实现的关键技术

- 2.1 煤矸石识别技术

- 2.2 煤矸石抓取特征提取技术

- 2.3 机械臂控制技术

- 3 基于多机械臂协同的煤矸分拣策略

- 4 实验验证

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王鹏,曹现刚,夏晶,吴旭东,马宏伟

关键词: 煤矸石分拣机器人,大粒度煤矸石,机械臂,煤矸石抓取特征,机器视觉,视觉伺服,多机械臂协同控制

来源: 工矿自动化 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 矿业工程,自动化技术

单位: 西安科技大学机械工程学院,陕西省矿山机电装备智能监测重点实验室

基金: 陕西省重点研发计划项目(2018GY-160),陕西省教育厅服务地方科学研究计划项目(18JC022)

分类号: TD94;TP242

DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.17442

页码: 47-53

总页数: 7

文件大小: 360K

下载量: 866

### 相关论文文献

- [1].煤矸石制砂的优势[J]. 砖瓦 2020(01)

- [2].煤矸石对熟料烧成的影响分析[J]. 水泥工程 2019(06)

- [3].多孔煤矸石吸附剂的制备及其吸附热力学研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [4].煤矸石自燃氧化过程中自由基变化规律研究[J]. 工矿自动化 2020(04)

- [5].核桃岩沟南区煤矸石堆场生态修复实践[J]. 能源与环保 2020(06)

- [6].煤矸石回填层残余沉降计算方法及其应用[J]. 能源与环保 2020(08)

- [7].富硒煤矸石活化技术及煤矸石硒肥高效利用研究[J]. 植物营养与肥料学报 2020(08)

- [8].煤矸石作为水泥替代原燃材料的技术推演与运行效果[J]. 混凝土世界 2020(10)

- [9].浅析煅烧煤矸石对混凝土性能的影响[J]. 北华航天工业学院学报 2018(06)

- [10].煤矸石的分级分质技术研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2018(12)

- [11].混凝土用煤矸石骨料的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2019(07)

- [12].煤矸石的研究现状与应用[J]. 江西化工 2019(05)

- [13].韩城煤矸石产酸潜能分析[J]. 煤炭转化 2018(01)

- [14].煤矸石结构[J]. 能源与节能 2016(12)

- [15].低硫煤矸石微量元素赋存特征及环境效应研究[J]. 煤 2017(02)

- [16].煤矸石在淮河堤防中的应用[J]. 山东煤炭科技 2017(03)

- [17].不同类型伴随阴离子钙盐对风化煤矸石污染物释放的影响[J]. 环境工程学报 2017(05)

- [18].山西省煤矸石生态处置模式研究[J]. 低碳世界 2017(10)

- [19].煤矸石资源再生利用途径[J]. 山西化工 2017(03)

- [20].新阳煤矿高钙煤矸石热活化特性研究[J]. 煤矿安全 2017(07)

- [21].山西煤矿企业煤矸石场颗粒物排放规律及环保措施分析[J]. 科技创新与生产力 2017(10)

- [22].承压破碎煤矸石力学性能研究[J]. 盐城工学院学报(自然科学版) 2016(01)

- [23].煤矸石利用[J]. 能源与节能 2016(04)

- [24].煅烧工艺对活化煤矸石中残余碳的影响[J]. 中国粉体技术 2016(02)

- [25].高速公路特殊路基煤矸石路段的灭火处理[J]. 山西建筑 2016(12)

- [26].高铝煤矸石复合活化及其火山灰效应分析[J]. 建筑材料学报 2016(02)

- [27].浅析煤矸石利用对于环境的影响以及解决对策[J]. 山东煤炭科技 2016(08)

- [28].煤矸石分类[J]. 能源与节能 2016(09)

- [29].增钙煅烧方式对高铝煤矸石活化效果影响研究[J]. 再生资源与循环经济 2014(10)

- [30].煤矸石水泥复合体系需水性研究[J]. 硅酸盐通报 2015(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ea4fada531f5989ab244512a.html