# 激光功率密度对相同曝光量下氧化石墨烯还原的影响（英文）

### 论文摘要

采用488nm连续激光在相同曝光量条件下对氧化石墨烯样品进行光照还原实验,并通过透射率和电阻率来表征还原氧化石墨烯的性质.结果表明:在还原过程中,通过透过率和电阻率表征的还原程度呈现相同的变化趋势.此外,还原过程分为两个步骤:达到相对稳定状态之前和达到相对稳定状态.在达到相对稳定状态之前,激光功率密度越低,样品的还原程度越高;但当达到相对稳定的状态后,激光功率密度越高,样品的还原程度越高.基于rGO中含氧官能团的变化,通过光子穿透能力和光对rGO的带隙调制作用对这一现象进行了分析.

### 论文目录

- 0 Introduction

- 1 Experimental and computational section

- 1.1 Synthesis of graphene oxide films

- 1.2 Experimental system

- 1.3 Methods

- 2 Results and discussion

- 2.1 Performance characterization

- 2.2 Effect of laser power density on reduction

- 3 Analysis and discussion

- 3.1 Before the relatively stable state

- 3.2 After the relatively stable state

- 4 Conclusion

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 谢磊,雷小华,谭小刚,刘显明,邓益俊,陈伟民

关键词: 碳纳米材料,激光功率密度,光照还原,氧化石墨烯,透过率,电阻率

来源: 光子学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 重庆大学光电工程学院光电技术及系统教育部重点实验室

基金: The National Natural Science Foundation of China(No.61405019),Chongqing Basic and Frontier Research Project(No.cstc2014jcyjA50023)

分类号: TQ127.11

页码: 7-14

总页数: 8

文件大小: 3912K

下载量: 105

### 相关论文文献

- [1].激光功率密度检测系统设计[J]. 数字技术与应用 2019(08)

- [2].倾斜基体对激光熔覆能量分布的影响研究[J]. 应用激光 2017(03)

- [3].激光功率密度对小模数齿面镍基合金涂层组织的影响规律[J]. 应用激光 2020(03)

- [4].低于阈值激光功率密度下Mg原子的非序列双电离[J]. 光学学报 2018(07)

- [5].纤维增强复合材料激光烧蚀效应的数值模拟[J]. 中国光学 2013(02)

- [6].一种通过改变激光功率密度分布控制熔覆层裂纹的方法[J]. 中国激光 2011(01)

- [7].超强激光功率密度对等离子体中自生磁场和电子热传导的影响[J]. 原子与分子物理学报 2015(04)

- [8].532nm连续激光晶化非晶硅薄膜的原位拉曼光谱研究[J]. 光散射学报 2008(03)

- [9].激光功率密度对小孔构件残余应力场的影响[J]. 激光与红外 2012(08)

- [10].基于ADS1271的激光功率密度检测系统的设计[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [11].中红外激光功率密度探测单元的研制[J]. 强激光与粒子束 2008(08)

- [12].切向气流作用下玻璃纤维复合材料的激光辐照效应[J]. 强激光与粒子束 2013(05)

- [13].激光功率密度对Ge烧蚀蒸气动力学特性的影响[J]. 中国激光 2008(03)

- [14].一种激光功率密度衰减方法的数值模拟及应用[J]. 激光与光电子学进展 2013(02)

- [15].不同极性激光触发真空开关触发机制研究[J]. 电工技术学报 2020(15)

- [16].激光对2Cr13冲击韧性影响研究[J]. 激光与红外 2012(11)

- [17].在大气气氛下应用激光和等离子体混合方法制备氮化钛[J]. 中国激光 2008(01)

- [18].激光等离子体对微波反射频移影响的实验研究[J]. 红外与激光工程 2008(S3)

- [19].激光功率密度对纳秒激光烧蚀冲量耦合影响的数值模拟[J]. 推进技术 2013(10)

- [20].改变天线泵浦光斑尺寸对太赫兹辐射影响的研究（英文）[J]. 红外与激光工程 2015(02)

- [21].超热电子产生Kα辐射的参数影响[J]. 强激光与粒子束 2011(04)

- [22].一种脉冲激光划痕检测路径优化方法与实验研究[J]. 中国激光 2010(01)

- [23].激光功率密度对自生磁场和电子热传导的影响[J]. 激光技术 2013(01)

- [24].长脉冲激光辐照硅材料热应力的数值模拟[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2013(Z2)

- [25].压铸镁合金激光焊气孔形成规律及原因[J]. 中国激光 2011(06)

- [26].激光功率密度对板料激光冲击成形性能的影响[J]. 激光技术 2010(01)

- [27].激光冲击参数对2024铝合金冲击区域的主应力及其方向的影响[J]. 中国激光 2012(01)

- [28].有机玻璃激光气化切割前沿[J]. 中国激光 2008(06)

- [29].空间碎片清除的地基激光传输过程建模及计算[J]. 科技创新导报 2013(08)

- [30].激光原位合成TiN/Ti_3Al基复合涂层[J]. 金属学报 2011(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ea834b020c77c48d84e62214.html