# 石膏饰面层对聚苯乙烯板耐火性能的影响

### 论文摘要

针对聚苯乙烯板受热易分解和耐火性不高的问题,以盐石膏和粉煤灰为基材制作自流平砂浆,在聚苯乙烯板表面涂覆自流平砂浆饰面层,研究饰面层对其热稳定性和耐火性能的影响。结果表明:石膏饰面层在升温过程中可将聚苯乙烯芯材有效地包裹起来,延缓聚苯乙烯芯材板的热分解,涂覆饰面层的聚苯乙烯板的残炭率相比纯聚苯乙烯板增加了4.3倍,其热释放速率峰值和总热释放量随着饰面层厚度的增加而降低;聚苯乙烯板的升温速率随着饰面层厚度的增加而降低,达到耐火极限的时间随厚度的增加而延长;在整个升温过程中,厚度2 mm、3 mm和4 mm饰面层的硬度值损失率分别为50.82%、41.98%和37.52%,表面硬度值损失率随着饰面层厚度增加而降低。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 实验原材料

- 1.2 实验样板的制备

- 1.3 实验仪器及测试方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 热失质量分析

- 2.2 阻燃处理对聚苯乙烯板燃烧性能的影响

- 2.3 阻燃处理对聚苯乙烯板耐火时间的影响

- 2.4 阻燃处理前后加热温度对聚苯乙烯板表面硬度的影响

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 于水军,杨岱霖,魏月贝,谢高超

关键词: 石膏饰面层,聚苯乙烯板,热分析,耐火时间,表面硬度

来源: 涂料工业 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 河南理工大学安全科学与工程学院,煤炭安全生产河南省协同创新中心,河南省煤矿瓦斯与火灾防治重点实验室

基金: 国家重点研发计划(2018YFC0807900),国家自然科学基金项目(51304069),河南省教育厅自然科学研究项目(2008B560005),教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT0618)

分类号: TQ325.2

页码: 29-34+41

总页数: 7

文件大小: 1604K

下载量: 62

### 相关论文文献

- [1].聚苯乙烯板外墙外保温的质量控制[J]. 民营科技 2013(01)

- [2].聚苯乙烯板内保温外墙施工技术[J]. 才智 2008(09)

- [3].现浇有网聚苯乙烯板外墙外保温抗裂施工的技术要点[J]. 黑龙江科学 2014(01)

- [4].聚苯乙烯板外墙保温在施工中的质量控制[J]. 石河子科技 2008(05)

- [5].现浇有网聚苯乙烯板外墙外保温抗裂施工技术[J]. 建筑技术 2009(04)

- [6].聚苯乙烯复合装饰板[J]. 新型建筑材料 2010(02)

- [7].聚苯乙烯板外墙保温系统的质量研究[J]. 纯碱工业 2016(01)

- [8].透明蜂箱养蜂产量高[J]. 农村新技术 2009(01)

- [9].阻燃聚苯乙烯板的力学性能[J]. 工程塑料应用 2017(03)

- [10].膨胀聚苯乙烯板外墙外保温施工技术[J]. 黑龙江科技信息 2011(12)

- [11].浅谈聚苯乙烯板薄抹灰外墙外保温系统的应用[J]. 科技信息(学术研究) 2008(19)

- [12].夏热冬冷地区夹芯墙热湿性对聚苯乙烯板导热系数的影响[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2012(03)

- [13].钢丝网架聚苯乙烯板外墙外保温施工技术应用[J]. 山西建筑 2009(21)

- [14].谈义和渠节水工程混凝土板衬砌中聚苯乙烯板的防冻胀作用[J]. 内蒙古水利 2008(05)

- [15].《外墙外保温用钢丝网架聚苯乙烯板》强制性国标形成征求意见稿[J]. 墙材革新与建筑节能 2009(07)

- [16].热固性与热塑性聚苯乙烯类保温材料燃烧特性对比及其应用研究[J]. 建设科技 2018(11)

- [17].《钢丝网架模塑聚苯乙烯板》强制性国标通过审议[J]. 粉煤灰综合利用 2010(02)

- [18].浅谈外墙外保温施工工艺[J]. 中国新技术新产品 2013(12)

- [19].暖房子工程墙面防裂措施[J]. 石油化工设计 2017(04)

- [20].聚苯乙烯板保温材料在建筑外墙的应用控制[J]. 施工技术 2008(S2)

- [21].提高墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂检测精度的探讨[J]. 黑龙江科技信息 2010(19)

- [22].提高墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂检测精度的探讨[J]. 黑龙江科技信息 2010(36)

- [23].既有建筑的节能改造[J]. 中国房地信息 2009(07)

- [24].温室黄瓜无土栽培[J]. 农家致富 2012(01)

- [25].温室黄瓜有机生态无土栽培[J]. 农家致富 2011(13)

- [26].聚苯乙烯板在三峡大坝坝体保温中的应用[J]. 人民长江 2009(06)

- [27].郑州外墙保温板在保温材料业脱颖而出的秘密[J]. 建材发展导向 2015(20)

- [28].谈EPS外墙外保温施工[J]. 河南建材 2013(02)

- [29].板材保温系统墙体的传热分析[J]. 中国建设信息 2010(23)

- [30].渠道防渗抗冻技术[J]. 科技情报开发与经济 2012(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ea99ab6a918b6aa4aae3bfbd.html