# 工业建筑中办公楼的建筑节能设计分析

中色科技股份有限公司河南洛阳471000

摘要：节能理念是当前各行业所倡导的主题，建筑业节能也是如此。随着现代化城市建设的不断完善，人们的生活水平也得到了显著提升，建筑能耗占社会能耗的比重也在快速增长，加强建筑节能，尤其是公共建筑节能有利于从根本上促进能源资源节约和合理利用，缓解我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾，提高人民群众生活质量。本文结合作者实际工作经验，对工业建筑中办公楼的建筑节能设计进行探讨，以供借鉴。

关键词：办公楼建筑；节能设计；应用要点；建议

前言

在新中国成立以后，特别是改革开放以来，我国经济社会发展取得了举世瞩目的巨大成就。但是，我们在资源和环境方面也付出了惨痛的代价。经济增长方式粗放，资源消耗高，浪费大，污染重。我国资源支撑这种粗放的经济增长已经难以承受。在我国经济社会发展到新的阶段，党中央国务院提出建设节约型社会，可以说恰逢其时，具有重大战略意义。建筑能耗占社会能耗的比重大，节能设计作为当前建筑工程项目的灵魂所在，尤为重要，因此，党中央及政府已将节能设计作为强制性条文贯穿在建筑设计的全过程，在办公楼工程设计中起到了方向性的作用。

1建筑节能的作用和意义

建筑节能设计作为当前建筑设计中的重要部分，不仅可以节省资源，还利于对环境的保护。在我国，建筑节能发展已经有了几十年的历史，经过几十年的沉淀，在节能技术方面也取得了较高的成就，随着社会不断的发展，节能技术也需要有所突破，日后的发展方向是面向全国的建筑工程。目前，国家已通过行业规范、法律等多种形式推进建筑节能工作的全面落实，从节能、绿色、环保等几个方向来推动建筑节能技术的发展，并且采取有效的措施，保证建筑节能技术的不断发展。

2工业建筑中办公楼建筑节能设计的要点分析

2.1对外围护结构保温隔热性能的提高

建筑外围护结构能耗主要有三个方面：外墙、门窗、屋顶。在大面积墙体维护结构的办公建筑中，外墙的能耗是最为主要的，现在多是采用复合墙体，主要分为外墙内保温与外墙外保温。其中外墙的外保温做法较好，能够避免冷热桥。除此之外，屋顶保温和隔热也是不能忽视的。

2.2门窗的节能措施

在现代的办公楼中很多采用大面积的玻璃幕墙，这种透明围护结构容易产生冷热桥作用，所以提高玻璃幕墙的保温隔热是降低建筑能耗的重点。具体的设计中可设计采用双层玻璃幕墙作为主要节能手段，与单层玻璃幕墙相比，双层玻璃幕墙具有更好的降低噪音干扰、隔热保温的优点。空气间层在水平和垂直两个方向上被划分，使得其内部的气流循环互不干扰，有利于防火和隔音。

双层玻璃幕墙的优点在于：①绝热好，利于冬季保温，夏季隔热；②能更好地杜绝噪音和防火；③能优化选择性地利用自然采光；④遮阳系统可根据天气状况调节；⑤办公区可以自然通风，因为空气间层内的对角气流使得室内办公空间的空气静压小于双层幕墙空气间层的空气静压，从而形成一个空气压力差值，迫使室内不新鲜的空气被抽出；⑥办公空间的自然通风换气提高了工作空间的空气质量，减少室内综合征的发生。

另外使用节能的玻璃也是一种很好的节能措施。Low-E玻璃（低辐射镀膜玻璃），是种表面镀上拥有极低表面辐射率的金属或其他化合物组成的多层膜层的特种玻璃。Low-E玻璃是绿色、节能、环保的玻璃产品。普通玻璃的表面辐射率在0.84左右，Low-E玻璃的表面辐射率在0.25以下。这种不到头发丝百分之一厚度的低辐射膜层对远红外热辐射的反射率很高，能将80%以上的远红外热辐射反射回去，而普通透明浮法玻璃、吸热玻璃的远红外反射率仅在12%左右，所以Low-E玻璃具有良好的阻隔热辐射透过的作用。冬季，它对室内暖气及室内物体散发的热辐射，可以像一面热反射镜一样，将绝大部分反射回室内，保证室内热量不向室外散失，从而节约取暖费用。

2.3带室内花园的中庭空间加强通风和采光

①室内中庭使得其周围的办公空间得以自然通风换气，并能将日光引进建筑内部深处。

②在中庭处，每层均可设置带通透栏杆的室内阳台，增强了视觉效果。

③中庭开口处，每层均可设置加密喷淋保护，防止火灾发生时大火向中庭内部蔓延扩散。

2.4遮阳系统

在大面积的玻璃幕墙的办公建筑中有效的遮阳是很重要的降低夏天能耗的措施。具体措施如下：①使用双层幕墙，在双层幕墙空气间层内集成地设置一个遮阳系统，可以全面地保护整个建筑，防止室内办公空间失控性的被晒热。②空气间层内设置可拉下的金属百叶可以防止过强的阳光照射。③遮阳系统是灵活的，可以单独调节。④考虑到人的心理因素，与室外良好的视觉联系是很重要的，金属遮阳百叶在被拉下的情况下也能保证内外视线的联通。

2.5通风设计

建筑通风设计主要包括建筑周边的气压分布，进入窗户的气流方向，门窗的尺度、位置和构造以及相对关系等。开窗的位置和面积设置适当，可保证室内的气流达到一定速度和流畅均匀。一般而言，窗户和门的开口应设在相对的两个墙面，可形成穿堂风，有资料验证表明，室内的平均气流取决于窗户开口的尺寸，在窗户开口相同的情况下进风口与出风口大小一致时通风效果最好。

3加强完善建筑工程节能设计的建议

3.1培养优秀的节能设计人才

在工程建设中，设计人员是保证工程质量的基础。当好设计师的前提就是具有良好专业技术，具备高尚的职业道德和良好的责任意识，我们需要不断的加强对优秀设计人才的培养工作，促进设计人员的技能的提升，提高设计人员的节能设计意识，不被人为因素所影响，实事求是，从而为建筑业的节能及可持续发展作出更大的贡献，同时也为企业带来更多的经济效益。

3.2完善技术与经济相结合的管理制度

3.2.1完善准备工作

工业建筑中的办公楼设计与常规的设计相比，虽然规模较小，但麻雀虽小，五脏俱全，功能较为复杂，需要考虑诸多的因素。在设计之前，就要对施工的各个环节进行综合性的考查，并要以书面资料的形式呈现出来，为各部门提供准确、可靠的信息来源，使得工程的设计方案更加的全面，避免出现由于考虑不周，而引起的工程建设改、停、浪费等情况的发生，从源头上控制工程造价。

3.2.2合理安排设计时间

建筑工程建设当中，设计是灵魂，要相提高工程设计的科学性，就需要我们在时间等因素上进行明确的规定，并且体现在设计前的准备和设计实施中。充分的技术准备时间，可以为方案的创新提供有利的支持，设计的浪费是最大的浪费，优秀的设计可以大幅度的避免施工浪费的机率。在方案完成后，要经过使用部门、专业部门的严格审核，而为了保证审核的力度，我们通常要为相关人员留足充足的时间，尽量弥补设计方案中的不足和缺陷，从而避免方案施工中面临的更改的问题。

结束语

综上所述，作为建设项目龙头专业的建筑设计人员，其节能设计理念是提升经济效益的关键点。在对建筑进行节能设计的同时，我们应根据当地资源条件，因地制宜，就地取材，合理利用。同时，更应重视综合设计过程这个新观念，在方案之初即组织相关专业工种介入，统筹考虑相互影响，寻求合理的解决方案。

参考文献

[1]李季.对建筑设计中节能建筑设计的分析[J].黑龙江科学，2014，02：62.

[2]王鸣暄.建筑设计中节能建筑设计的探讨[J].江西建材，2014，17.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/eaa6bf8f24660d20dedc1347.html