# 热处理对Al2O3f/Mg-6Al-0.5Nd-xGd复合材料组织及硬度的影响

### 论文摘要

采用无压浸渗技术制备Al2O3f/Mg-6Al-0.5Nd-xGd复合材料,利用光学显微镜、维氏硬度计与扫描电镜研究热处理工艺对Al2O3f/Mg-6Al-0.5Nd-xGd微观组织及硬度的影响。结果表明:T4热处理后α-Mg基体相晶粒变得细小;块状Mg2Si相变得细小弥散;绝大部分的β-Mg17Al12相溶入α-Mg基体中;稀土化合物Al2Nd、Al2Gd相熔点较高,在T4态温度不能固溶。T6热处理后,β-Mg17Al12相再次析出,呈弥散颗粒状或层片状分布,使铸态时粗大的网状结构变细小,且稀土元素Gd具有推迟和抑制β-Mg17Al12相析出的作用。在Gd含量为1.0%时,经T6处理的复合材料硬度达到峰值210 HV5,比铸态提高了40%。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 结果与分析

- 2.1 T4处理对复合材料微观组织的影响

- 2.2 T6处理对复合材料微观组织的影响

- 2.3 热处理对复合材料硬度的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张莎,王武孝,申情,杜胜

关键词: 复合材料,热处理,硬度

来源: 金属热处理 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学,金属学及金属工艺

单位: 陕西能源职业技术学院机电与信息工程学院,西安理工大学材料科学与工程学院

分类号: TG156;TB33

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.04.023

页码: 109-113

总页数: 5

文件大小: 2550K

下载量: 71

### 相关论文文献

- [1].生命的硬度(组诗)[J]. 神剑 2008(03)

- [2].EVA鞋垫硬度与厚度对人脚舒适度影响的研究[J]. 中国皮革 2014(16)

- [3].风的硬度[J]. 诗选刊(下半月) 2009(02)

- [4].选择性破碎在煤矿中的应用[J]. 煤炭加工与综合利用 2014(05)

- [5].不同硬度关系换算[J]. 金属加工(热加工) 2015(01)

- [6].水的硬度对海参涨发率的影响[J]. 食品工业科技 2009(02)

- [7].高含盐高硬度废水化学软化的预处理工程[J]. 辽宁化工 2018(05)

- [8].巧测砖的硬度[J]. 中学生数学 2013(18)

- [9].生命的硬度[J]. 思维与智慧 2014(08)

- [10].20CrMnTi钢材组织性能研究与优化[J]. 金属材料与冶金工程 2017(Z1)

- [11].硬度的测量与计算[J]. 科技创新导报 2009(09)

- [12].肇庆的硬度[J]. 四川文学 2015(11)

- [13].淬火时硬度不足的原因以及解决的方法[J]. 农机使用与维修 2011(01)

- [14].GCr15轴承圈回火硬度的变化规律[J]. 金属加工(热加工) 2009(03)

- [15].活塞杆硬度降低原因探讨[J]. 金属加工(热加工) 2020(08)

- [16].高压热处理对低碳钢组织和硬度的影响[J]. 热加工工艺 2018(12)

- [17].硬度匹配对GS-18NiMoCr36/42CrMo摩擦副冲击磨损性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(20)

- [18].低硬度SEBS新品——SEBSYH-561[J]. 橡胶科技市场 2010(08)

- [19].影响40Mn钢链片淬回火硬度的原因分析[J]. 宽厚板 2019(03)

- [20].荣昌猪肉质硬度分析[J]. 肉类研究 2012(08)

- [21].挑起生命的硬度[J]. 广东教育(高中版) 2008(03)

- [22].20CrMnTi零件加工表面粗糙原因分析及改进措施[J]. 新疆钢铁 2018(04)

- [23].硬度与抗拉强度的关系浅析[J]. 机械工业标准化与质量 2009(10)

- [24].20Cr2Ni4钢制打击罩硬度异常分析[J]. 理化检验(物理分册) 2019(12)

- [25].浅析新旧标准GB/T3903.4-2017与GB/T3903.4-2008的差异[J]. 皮革科学与工程 2019(03)

- [26].成熟期杏果实可溶性固形物 酸含量和硬度的变化规律及相关性分析[J]. 河北农业科学 2017(05)

- [27].黑暗的硬度[J]. 上海文学 2013(03)

- [28].7075铝合金搅拌摩擦加工改性区硬度性能分析[J]. 黄山学院学报 2020(03)

- [29].42CrMo硬度研究及改善措施[J]. 冶金与材料 2020(03)

- [30].基于高硬度水性家具漆的生产工艺研究[J]. 化工管理 2015(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/eb4a963952be97681f0797db.html