# 基于电磁超声的钢板自动检测方法探讨

### 论文摘要

分析了钢板制造方法及可能存在的缺陷,应用电磁超声技术对钢板进行自动检测,主要从电磁超声检测基本原理与声波产生、换能器波型选择与排列、对比试板及其人工缺陷设计、检测闸门设置及检测结果显示与记录等方面进行研究。结果表明:电磁超声自动检测可以对钢板进行全覆盖非接触扫查,实现高速、高温检测,满足大管径、壁厚和高压油气输送用钢板检测要求,对于研究钢板电磁超声自动检测方法具有参考价值,且对制定相关钢板电磁超声自动检测标准具有借鉴作用。

### 论文目录

- 1 基本检测原理

- 2 换能器波型选择与排列布置

- 2.1 换能器波型选择

- 2.2 换能器排列布置

- 3 对比试板及其人工缺陷设计

- 4 检测闸门设置与自动评定

- 4 检测结果显示与记录

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄磊,张鸿博,张宝利,莫霞琳,曹孟瑜

关键词: 电磁超声,自动检测,钢板,对比试板,检测闸门

来源: 物理测试 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中国石油集团石油管工程技术研究院,北京隆盛泰科石油管科技有限公司,巨龙钢管有限公司,西安三角防务股份有限公司,西安阳普机电设备一体化有限公司

基金: 国家重大科学仪器设备开发专项“电磁超声无损检测设备开发和应用”资助项目(2013YQ120347)

分类号: TG115.28;TG142.1

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20190001

页码: 12-16

总页数: 5

文件大小: 814K

下载量: 98

### 相关论文文献

- [1].船用汽轮发电机间歇性异常传动自动检测方法[J]. 舰船科学技术 2020(02)

- [2].基于深度学习的时间飞跃法磁共振血管成像对脑动脉瘤自动检测方法研究[J]. 上海医学 2020(05)

- [3].织物疵点自动检测方法研究进展[J]. 纺织科技进展 2017(05)

- [4].复用护理器械消毒清洁度自动检测方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(11)

- [5].基于机器视觉的茶叶品质自动检测方法研究[J]. 通化师范学院学报 2019(10)

- [6].基于磁粉探伤的柱形工件裂纹自动检测方法[J]. 轴承 2017(03)

- [7].钢卷尺全自动检测方法的讨论[J]. 计量与测试技术 2017(03)

- [8].机动车鸣喇叭自动检测方法[J]. 声学技术 2013(S1)

- [9].基于X射线气缸套的快速自动检测方法[J]. 国外电子测量技术 2020(01)

- [10].基于计算机视觉的桥梁裂缝半自动检测方法[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(11)

- [11].基于小波变换的嵌入式音频控制器信号自动检测方法[J]. 自动化与仪器仪表 2020(10)

- [12].基于实时数据的日冕物质抛射自动检测方法[J]. 价值工程 2015(30)

- [13].基于报文分析的非法外联信息自动检测方法[J]. 自动化与仪器仪表 2019(10)

- [14].高速公路自动检测方法探讨[J]. 中国交通信息化 2011(11)

- [15].基于电磁超声的钢板自动检测方法探讨[J]. 信息通信 2020(07)

- [16].山地区域航空正射影像拉花变形自动检测方法[J]. 测绘与空间地理信息 2020(06)

- [17].海洋环境信息网络随机攻击行为自动检测方法[J]. 舰船科学技术 2019(22)

- [18].层次化的菌落自动检测方法[J]. 黑龙江环境通报 2010(04)

- [19].一种电压–时间型配电终端的自动检测方法[J]. 广西电力 2018(04)

- [20].河长制河湖管护巡查轨迹自动检测方法研究[J]. 江西水利科技 2017(05)

- [21].移动通信天线方位角、倾角偏离的自动检测方法和实现[J]. 电信工程技术与标准化 2009(10)

- [22].低温型风力发电机叶片缺陷自动检测方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(03)

- [23].基于数字图像处理的圆形孔径自动检测方法研究[J]. 民营科技 2017(01)

- [24].激光雕刻中陶瓷网纹缺陷的自动检测方法研究[J]. 激光杂志 2020(08)

- [25].一种基于联合特征的地表覆盖变化自动检测方法[J]. 测绘通报 2020(10)

- [26].基于多元生理参数的人体热舒适程度自动检测方法综述[J]. 长春大学学报 2020(04)

- [27].交流电机定子相电阻自动检测方法[J]. 大电机技术 2014(06)

- [28].基于机器视觉的船舶吃水线自动检测方法分析[J]. 舰船科学技术 2019(16)

- [29].基于符号执行的异常处理结构体覆写攻击自动检测方法[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(03)

- [30].高速公路系统路面破损数据自动检测方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2019(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/eb851a1db951f6c98fa665d5.html