# 不同晶体取向单晶锗的力学性能

### 论文摘要

为了研究微纳米尺度下单晶锗的力学特性,采用纳米压痕仪对单晶锗（100）（110）和（111）晶面进行了纳米压痕实验,并通过原子力显微镜对材料表面进行了观测。根据单晶锗各晶面的位移-载荷曲线,对单晶锗各晶面的弹性回复率、硬度、弹性模量与压入深度之间的关系进行了分析。结果表明:单晶锗在加载过程中分别经历了弹性变形、塑性变形和脆性变形三个阶段。当压入深度超过500 nm时,加载曲线上有突进点产生;当压入深度超过100 nm时,卸载曲线上有突退点产生。单晶锗的残余压痕形貌表现为凸起状,表明单晶锗具有较低的加工硬化趋势。当压入深度达到100 nm时,单晶锗表现出明显的尺寸效应,且单晶锗（111）晶面具有最低硬度和弹性模量值。表明相对于其他两个晶面,单晶锗（111）晶面具有更好的塑性变形能力。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 2 纳米压痕测试原理

- 3 结果与分析

- 3.1 载荷-位移曲线分析

- 3.2 残余压痕形貌分析

- 3.3 硬度、弹性模量与压深的关系

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘宁,杨晓京,刘浩,余证

关键词: 单晶锗,纳米压痕,塑性变形,尺寸效应

来源: 宇航材料工艺 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,航空航天科学与工程

单位: 昆明理工大学机电工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51765027),昆明理工大学分析测试基金资助(2018M20172103016)

分类号: O614.431;V252

页码: 67-71

总页数: 5

文件大小: 2040K

下载量: 136

### 相关论文文献

- [1].光学浮区法生长掺铟氧化镓单晶及其性能[J]. 硅酸盐学报 2017(04)

- [2].弛豫铁电单晶超声电机的仿真与试验研究[J]. 压电与声光 2017(03)

- [3].单晶执着者的创新与稳健[J]. 风流一代 2018(18)

- [4].隆基钟宝申:专注单晶技术不断创新[J]. 能源 2018(Z1)

- [5].单晶锗同晶面不同取向对脆塑转变影响的实验研究[J]. 电子显微学报 2020(04)

- [6].添加籽晶对合成立方氮化硼单晶的影响[J]. 人工晶体学报 2015(10)

- [7].提拉法制备铜单晶研究[J]. 人工晶体学报 2011(03)

- [8].基于气-液-固机理的单晶蓝宝石纤维的制备与表征[J]. 化工新型材料 2020(01)

- [9].基于纳米划痕仪的单晶锗多次刻划力学特性实验[J]. 中国有色金属学报 2019(10)

- [10].铁电单晶断裂行为的实验研究进展[J]. 功能材料 2017(09)

- [11].含能单晶微纳米力学性能试验研究及数值表征[J]. 力学学报 2015(01)

- [12].锆铪及其合金单晶制备研究现状与进展[J]. 稀有金属 2015(06)

- [13].单晶α-Al_2O_3纤维规模化制备及应用进展[J]. 耐火材料 2019(04)

- [14].蓝宝石单晶纳米压痕蠕变性能研究[J]. 人工晶体学报 2014(03)

- [15].上海硅酸盐所600mm长BGO大单晶问世[J]. 硅酸盐通报 2012(03)

- [16].吡啶鎓阳离子对镍配合物的合成及表征[J]. 化学世界 2018(02)

- [17].蓝宝石单晶的生长技术及应用研究进展[J]. 硅酸盐学报 2011(05)

- [18].定向凝固参数和选晶器对镍基高温合金单晶组织的影响（英文）[J]. Journal of Central South University 2018(01)

- [19].碘化钾单晶的非真空密闭坩埚下降法生长[J]. 人工晶体学报 2010(01)

- [20].钨酸镉单晶的坩埚下降法生长[J]. 硅酸盐学报 2008(05)

- [21].单晶锗各向异性对加工表面粗糙度的影响[J]. 机械科学与技术 2017(01)

- [22].硫酸铜单晶的一种新制法[J]. 中学化学教学参考 2019(17)

- [23].福建物构所多孔单晶表面工程增强可逆化学吸附及赝电容[J]. 高科技与产业化 2020(11)

- [24].0.76PMN-0.24PT单晶极化前后的介电特性[J]. 西安工程大学学报 2011(05)

- [25].温梯法生长掺碳强韧化蓝宝石单晶的研究[J]. 无机材料学报 2013(03)

- [26].单晶培养的方法和影响因素[J]. 化工管理 2013(12)

- [27].复杂镍基单晶铸件显微孔洞的形成机理[J]. 材料工程 2020(02)

- [28].我国半导体SiC单晶粉料和设备生产实现新突破[J]. 山东陶瓷 2018(03)

- [29].单晶铝静高压熔化的分子动力学模拟[J]. 兵工学报 2014(S2)

- [30].人工合成橄榄石单晶方法综述[J]. 地球物理学进展 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ebb7bea896641bbc1cd88ebc.html