# 基于三相-单相电力电子变压器的牵引供电系统负载不平衡、无功和谐波潮流分析

### 论文摘要

将三相-单相电力电子变压器应用于贯通式同相供电系统,对比计算了传统变压器、电力电子变压器的单相侧和三相侧之间负载不平衡、无功和谐波的潮流关系。基于三电平电路研究了隔离DC-DC变换器和多模块级联整流器的控制方法:整流器采用有功无功解耦控制,实现了三相网侧单位功率因数运行;隔离DCDC变换器采用双边三电平控制,减小了流过中频变压器电感电流有效值。仿真和实验结果验证了基于三相-单相电力电子变压器的贯通式同相供电系统可有效消除负载不平衡、无功和谐波对三相电网电能质量的不良影响,系统动静态性能良好。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 三相-单相交流多端口变压器结构

- 2 负载不平衡、无功和谐波潮流分析

- 2.1 负载不平衡对网侧电流不平衡的影响

- 2.2 负载无功对网侧无功的影响

- 2.3 负载不平衡对网侧无功的影响

- 2.4 负载谐波对网侧谐波的影响

- 3 控制策略

- 3.1 隔离DC-DC变换级直流电压控制策略

- 3.2 高压级联整流级控制策略

- 4 仿真分析

- 5 实验验证

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 闫晗,舒泽亮,姚家煊,陈亚军,马俊扬,杜玉亮

关键词: 三相单相电力电子变压器,贯通式同相供电系统,电能质量,潮流计算

来源: 电力自动化设备 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 西南交通大学电气工程学院,国网遂宁供电公司,中国铁道科学研究院集团有限公司机车车辆研究所,北京纵横机电科技有限公司

基金: 中国铁道科学研究院集团有限公司科研项目(1851-ZH1603)~~

分类号: TM41;TM922.3

DOI: 10.16081/j.epae.201909045

页码: 159-164

总页数: 6

文件大小: 3739K

下载量: 409

### 相关论文文献

- [1].电力电子变压器技术专利分析[J]. 中国科技信息 2019(24)

- [2].电力电子变压器非正序电压补偿控制策略[J]. 电力电子技术 2020(01)

- [3].基于小信号分析的电子变压器控制策略及性能测试[J]. 科学技术与工程 2020(15)

- [4].四端口电力电子变压器效率测试方法[J]. 电工电能新技术 2020(06)

- [5].电力电子变压器直流端口传感器位置选取方法[J]. 电力工程技术 2020(04)

- [6].微电网中电力电子变压器的电压质量控制措施探折[J]. 通信电源技术 2020(11)

- [7].互联多端口电力电子变压器的建模与仿真技术[J]. 南方电网技术 2020(08)

- [8].电力电子变压器中高频变压器的设计方法[J]. 电子测试 2020(18)

- [9].箱式电力电子变压器功率阀塔结构设计[J]. 机械与电子 2020(09)

- [10].高压大容量电力电子变压器中高频变压器研究现状和发展趋势[J]. 高电压技术 2020(10)

- [11].全桥电力电子变压器的损耗研究[J]. 机电信息 2020(30)

- [12].电力电子变压器及其在电力系统中的应用[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2019(09)

- [13].电力电子变压器在输电系统中的控制策略[J]. 电子技术与软件工程 2019(21)

- [14].交直交型三相电力电子变压器在配电网中的应用[J]. 智慧电力 2018(08)

- [15].“电力电子变压器”专题征稿启事[J]. 电工电能新技术 2016(12)

- [16].基于分散储能的配电网电力电子变压器高质量供电研究[J]. 智能电网 2016(12)

- [17].电力电子变压器在有源配电网无功优化中的应用[J]. 电力系统保护与控制 2017(04)

- [18].“电力电子变压器”专刊征稿启事[J]. 大功率变流技术 2017(01)

- [19].电力电子变压器拓扑结构研究[J]. 科技经济导刊 2017(02)

- [20].混合式电力电子变压器的研究[J]. 陕西电力 2017(03)

- [21].推挽型电力电子变压器的设计与实现[J]. 电器与能效管理技术 2017(06)

- [22].“电力电子变压器”专题征稿启事[J]. 中国电机工程学报 2017(11)

- [23].几种模块化多输出电力电子变压器拓扑的不平衡负载补偿能力比较[J]. 电工电能新技术 2017(05)

- [24].电力电子变压器在智能电网中的应用[J]. 电子世界 2017(10)

- [25].一种新型结构的电力电子变压器[J]. 电工电能新技术 2017(05)

- [26].模块化电力电子变压器的设计与实现[J]. 电工电能新技术 2017(05)

- [27].“电力电子变压器”专题征稿启事[J]. 中国电机工程学报 2017(10)

- [28].“电力电子变压器”专题征稿启事[J]. 中国电机工程学报 2017(12)

- [29].“电力电子变压器”专题征稿启事[J]. 中国电机工程学报 2017(13)

- [30].浅谈电力电子变压器及其应用[J]. 铁路工程技术与经济 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ec822213cbf612c55fdf8ed7.html