# 分析10kV配电线路环网应用

(广东电网有限责任公司云浮供电局广东省云浮市527300)

摘要：紧跟着经济的断成长，用户对供电的要求提高了，进而给配电网络和配电设备的质量提出了越来越高的要求。本文主要介绍了配电线路环网的原则、技术特征以及工作原理，并通过对10kV配电线路环网的应用进行分析，进而促使10kV配电线路环网的应用，最终有利于社会效益和经济效益的增加。

关键词：10kV；配线线路；环网

1.配电线路环网的原则

利用两条线路形成一条环网，并对这两条线路都采取分段设置控制断路器，并通过线路的相接点对联络断路器进行调节，从而能够有效的实现停电阶段的符合转移。当配电线路在某一区域出现故障时，配电系统能够通过自身的操作来恢复故障区域的供电，进而能够促使停电时间的减少，从而促使供电可靠性的提高。而配电线路环网的原则主要有以下七条。

第一，要布置合适的位置给联络断路器。

第二，在负荷严重的线路摆放断路器，进而保障隔离分支的事故，最终确保主线路的正常运行。

第三，要根据配电网升级的需求挑选设备，进而确保配电设备的监测和监视与系统配合完成网络重组以及负荷带的有效应用。

第四，干线的分段原则：第一，用户数量要结合具体的应用条件。第二，线路的长度要合适。第三，负荷要合适。

第五，利用线路分段，更好的缩小停电的面积。并依靠有效的线路分段数量以及合理的分段点，能够更好的促使供电可靠性的提高。

第六，线路的设计和选择要有互带能力。

第七，所选择的设备具有一定的供电功能，主要是在线路故障时，能够更好的隔离故障区段以及回复正常区域的供电。

2.配电线路环网的技术特征

（1）具有当场保护的功能。就配电网技术的进步而言，紧跟着电网越来越先进，能够达到智能化、绝缘化、无油化的目标，从而促使线路故障发生的情况减少，从而提出配电自动化设备结合系统的方法，不单单采用设备的智能化功能，当场对故障区域进行隔离，还要运用集中管理功能促使负荷优化、转移等目标的实现，进而促使供电量的增加以及设备的利用率提高。同时要依靠技术来保护10kV复杂配电网的供电，进而促使企业当场对设备进行保护的目标实现。通过上述的方法，不单单能够通过智能化寻找出故障的所在，就地能够通过隔离功能对控制器进行有效的保护以及确保故障得到隔离，最终更好的规避了10kV配电线路过于依赖的现象。

（2）不需要通过通信就可以处理好事故。通过把故障的实施处理器放在现场的设备上进行处理，从而更好的避免了太过于依赖通信而导致停电的面积扩大。

（3）加大对配电网的多层次管理。通过在线路杆上布置线路的监控和及时处理器，从而促使后台系统更好的对配电网进行管理，为此，要加大对配电网的多层次管理。

（4）配电线路环网能够达到配电网经济运行的目标。配电网络能够依靠当时的需求采取符合转移、网络重组等的功能，同时，智能化配电开关能够按照需求自动运行，进而能够达到配电网络经济运行的目标。

（5）通过调动监视系统，促使断路器从重合闸和再次分闸的具体时间的结合，从而核算出发生故障的相关区域，更好的组织人员进行维修，最终能够减少故障滞留的时间。

3.10kV配电线路环网的应用原理

10kV配电线路环网的应用原理主要是电压—延时方式。就在分段点的断路器而言，在正常情况下，是处于关闭状态的。如果线路因为故障或停电时，断路器就会全部打开。在第一次重合闸时，可以通过设置控制器，使线路一级一级的投入，一直等到线路再次出现跳闸为止，故障区域的断路器便会因为故障而实行闭锁。等到再一次合闸后，正常区域才正常供电，而故障区域就会被隔离。

就联络点的断路器而言，在正常的时候，断路器会处于打开状态，如果电源出现失压，断路器就会确认故障，延时时间整定值是指故障侧线路完成时对于故障确认以及关闭的时间。延时时间过后，断路器就会投入，备用的电源就会对正常的区域实行正常的供电。

4.10kV配电线路环网效益的分析

配电线路环网主要是根据促使配网运行的可靠程度的提高等来实现维修费用降低、设备损坏降低、电能量损失降低、电能量销售增加等目的，同时也能确保电力设备的安全性。最终促使企业经济效益和社会效益的提高。

4.1通过提高电力系统技术水平，促进智能化电力系统的完善。

紧跟着配电线路环网技术水平的提高，能够促使智能化配电网越来越完善。随着配电自动化系统的不断健全，要把电子技术、电力技术、通信技术、计算技术更好的运用在电力工程中，从而促使智能化电网的不断完善。

4.2有利于促进电力系统走向市场化

通过应用环网的自动化技术，能够促进电力系统管理能力的提高，并依靠科学的电力供应，能够更好的为社会服务，同时也有利于促进电力系统走向市场化。

4.3促进企业社会形象的提升

对于提倡优质服务的社会，行业风格的建设将会直接影响电力部门的社会形象。从用户的角度而言，减少停电的次数能够促使用户以及政府对电力行业满意程度的提高，为此，实施环网供电，能够得到很好的社会效益。

4.4准确确认故障并及时进行维修，并节约开支

通过促进配电网的可靠性，能及时发现事故，并有利于促进成本的节约，以及经济效益的提高。配电线路环网可以通过即时的监视和监控，准确的找出故障的位置，进而缩小了故障的范围，最终缩短了用户的停电时间，促进了配电网的可靠性的提高，同时也有效的减少了人力、物力、财力的浪费，从而提高了企业的经济效益。

4.5促进电能质量的提高，实现经济效益增加的目标。

紧跟着用户的要求越来越高，供电企业要有一个完善、可靠的电网。供电企业可以依靠环网实行供电，以及智能化配电网，进而能够及时供应优质的电能，更好的为社会服务，并能够实现经济效益增加的目标。同时，配电网要准确找出出现故障的区域，并通过不断缩小其范围，更好的缩短停电的时间，也能促进配电网工作效率的提高以及促进了电能质量的提高。

4.6加强对配电网的管理

在电力生产的进程中，用户对供电的要求越来越高，电网就必须要稳定、优质，进而能够依靠配电网的管理系统以及自动化系统，更好的进行监控和监视，从而能够充分利用具备稳定参数的电网为人民服务，为社会服务。

结语

综上所述，我们可知，环网供电是依靠一样的变电所或不一样的变电所的不同母线的两回以及多回回馈线之间相互结合而形成的环路进行供电的。在配电线路实行环网供电后，能够完善单电源供电的缺点，并在最大程度对用电负荷进行有效的分配，进而全面促使用户用电质量的提高。同时，如果线路出现故障时，能够及时对故障区域进行隔离，通过两侧开关对正常的区域进行供电，从而防止了大面积停电的现象出现，缩短了维修的时间，更好的减少停电所带来的损失。最终能够确保电力企业的社会效益和经济效益。

参考文献：

[1]陈佳.配电线路维修及防雷措施研究[J].技术与市场,2011

[2]徐航航.配电网线路防雷系统的保护研究[J].价值工程,2012

[3]温柳新.架空输电线路防雷与接地的设计[J].现代物业,2011

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ec959692ba5667e321b5a5b1.html