# 等离子熔覆Ni基耐磨涂层制备及摩擦学性能

### 论文摘要

以商用WF260合金粉末为原料,采用等离子熔覆技术在20钢表面制备镍（Ni）基耐磨涂层。在室温干摩擦条件下,采用MM-200型摩擦磨损试验机测试涂层的摩擦磨损性能。采用扫描电镜（SEM）、能谱仪（EDS）及X射线衍射仪（XRD）等对涂层的微观结构和组织成分进行了表征。研究结果表明:所制涂层呈层片状分布,与基体的冶金结合良好,表面存在孔隙现象。组织中存在大量的树枝晶,等离子熔覆层中主要物相为γ-（Ni,Fe）、（Fe,Cr,Ni）mCn、Cr2Ni3、BPO4及Fe5C2。20钢的磨损率为1. 90 mm3/min,涂层的磨损率为0. 26 mm3/min,大幅改善了基体的耐磨性。涂层的磨损机制为磨粒磨损以及氧化磨损,其主要强化机制为弥散强化和固溶强化。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验材料及方法

- 1.1 涂层制备

- 1.2 力学及摩擦学性能测试

- 2 试验结果与分析

- 2.1 涂层的组织及力学性能

- 2.2 涂层的摩擦磨损性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 闫明明,杜三明,刘超,张永振

关键词: 等离子熔覆,基涂层,磨损率,耐磨性

来源: 河南科技大学学报(自然科学版) 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室,河南科技大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51375146),河南科技大学研究生创新基金项目(CXJJ-2016-ZR04)

分类号: TG174.4

DOI: 10.15926/j.cnki.issn1672-6871.2019.01.001

页码: 1-5+117

总页数: 6

文件大小: 3195K

下载量: 451

### 相关论文文献

- [1].等离子熔覆技术在中部槽再制造中的应用研究[J]. 中州煤炭 2016(01)

- [2].激光等离子熔覆技术及再利用[J]. 科技风 2019(23)

- [3].等离子熔覆修复技术在中部槽维修中的应用[J]. 中国煤炭 2014(05)

- [4].以蔗糖为前驱体制备反应等离子熔覆高铬铁基复合涂层[J]. 焊接学报 2008(08)

- [5].等离子熔覆技术在矿山机械中的应用[J]. 中州煤炭 2011(08)

- [6].基于微束等离子熔覆的直接金属快速成形系统设计[J]. 机床与液压 2010(05)

- [7].40Cr合金表面等离子熔覆温度场的数值模拟[J]. 中国表面工程 2009(03)

- [8].微束等离子熔覆道的综合质量优化分析（英文）[J]. Journal of Central South University 2018(10)

- [9].基于等离子熔覆快速成形零件的组织与性能[J]. 焊接学报 2010(09)

- [10].基于微弧等离子熔覆—注入技术的耐磨截齿研制[J]. 中州煤炭 2013(09)

- [11].等离子熔覆中部槽注入强化颗粒性能的研究[J]. 煤炭技术 2018(11)

- [12].反应等离子熔覆复合材料涂层的耐磨性研究[J]. 潍坊学院学报 2011(06)

- [13].基于微束等离子熔覆技术的电动机轴颈修复工艺[J]. 新技术新工艺 2010(12)

- [14].等离子熔覆含亚微米碳化铌铁基耐磨合金组织与性能的研究[J]. 材料工程 2015(07)

- [15].等离子熔覆截齿设备的控制系统设计[J]. 冶金与材料 2019(02)

- [16].等离子熔覆Fe-Cr-Nb-Si-Mo涂层的制备及摩擦学性能[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2019(05)

- [17].海洋构筑物表面等离子熔覆TiC/Ni复合材料涂层的人体步进防滑性能[J]. 舰船科学技术 2018(17)

- [18].磨损条件对等离子熔覆TiB_2-TiC/Ni复合涂层磨损性能的影响[J]. 中国表面工程 2018(02)

- [19].反应等离子熔覆高铬铁基金属陶瓷增强耐磨涂层组织与性能[J]. 实验技术与管理 2011(04)

- [20].等离子熔覆Ni-Cr合金涂层的组织与性能研究[J]. 材料工程 2009(05)

- [21].热力条件下Co基等离子熔覆层的失效行为[J]. 中国表面工程 2019(05)

- [22].纳米碳化钒对等离子熔覆Fe50合金层组织和性能的影响[J]. 材料保护 2018(12)

- [23].等离子熔覆法制备Al_xCoCrFeNi高熵合金微观组织与性能研究[J]. 材料导报 2018(04)

- [24].18Cr2Ni4WA钢表面微束等离子熔覆Ni60合金层的性能[J]. 材料保护 2011(08)

- [25].原位合成AlN-Fe_3Al增强铁基等离子熔覆层结构及性能[J]. 表面技术 2018(11)

- [26].等离子熔覆ZrB_2-ZrC/Fe复合涂层组织及耐磨性[J]. 复合材料学报 2017(11)

- [27].等离子熔覆技术的研究进展[J]. 热加工工艺 2015(04)

- [28].外加磁场对等离子熔覆Fe313合金涂层组织性能的影响[J]. 材料导报 2020(24)

- [29].等离子熔覆-注射B_4C铁基熔覆层组织耐磨性研究[J]. 表面技术 2014(05)

- [30].等离子熔覆Fe基复合涂层的组织与性能[J]. 金属热处理 2008(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ec977a4b24c2702a9a29d926.html