# 粉尘过滤系统在催化剂加料系统中的应用与研究

### 论文摘要

针对催化裂化反应过程中再生后的催化剂活性降低及能量损失的问题,需定期通过小型加料系统给再生器补充催化剂,但催化剂含有杂质且在过滤过程中易堵塞过滤网,故需通过引进粉尘过滤系统对过滤网进行在线清洗以实现设备长周期运行。介绍了催化剂加料系统组成及工作流程,阐述粉尘过滤系统的硬件结构和控制方案设计、工作流程及效果,重点剖析空气储罐的控制流程,指出DCS上下位机的功能组态等可实现对装置的监控、参数的设定、设备的操作和关键参数的报警,解决了困扰加料系统的难题。粉尘过滤系统在催化剂加料系统中的设计与应用,可有效过滤催化剂、降低小型加料器的故障率及大幅提高加料装置的可靠度。

### 论文目录

- 0前言

- 1 催化剂加料系统组成及工作流程

- 2 粉尘过滤系统的设计与实现

- 2.1 控制方案设计

- 2.2 过滤系统的工作流程及效果

- 2.3 DCS组态

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈来夫,于海鹏

关键词: 粉尘过滤系统,催化剂,加料系统,催化裂化,硬件结构,控制方案设计,工作流程,组态,过滤网

来源: 煤质技术 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 煤炭科学技术研究院有限公司煤化工分院,国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室,煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,京鼎工程建设有限公司

基金: 国家科技重大专项课题(2016ZX05045-005)

分类号: TE96

页码: 11-14

总页数: 4

文件大小: 1304K

下载量: 29

### 相关论文文献

- [1].更经济,更高效,更持久[J]. 汽车工艺师 2020(03)

- [2].环形沉沙过滤系统水流状态模拟分析[J]. 中国水利 2020(11)

- [3].冷却过滤系统的维护与维修[J]. 中国设备工程 2020(19)

- [4].油浆过滤系统用于重油催化裂化装置[J]. 设备管理与维修 2016(S1)

- [5].资讯[J]. 时尚育儿 2017(09)

- [6].购买观赏鱼要“望”、“闻”、“问”、“切”[J]. 开心老年 2014(01)

- [7].原油防中断过滤系统的研究与设计[J]. 当代化工 2018(07)

- [8].“望闻问切”来买观赏鱼[J]. 山西老年 2013(02)

- [9].土壤过滤系统处理农村生活污水过程中污染物的变化规律[J]. 水资源与水工程学报 2014(02)

- [10].汽车自动变速箱过滤系统设计方法与试验研究[J]. 汽车零部件 2014(03)

- [11].切削液集中过滤系统在磨加工中的应用[J]. 轴承 2013(05)

- [12].基于贝叶斯算法的垃圾短信过滤系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2012(15)

- [13].抗沉积剂减缓湿法磷酸过滤系统结垢[J]. 磷肥与复肥 2010(05)

- [14].GKD:紧凑型二合一过滤系统[J]. 国际纺织导报 2009(09)

- [15].二次水智能分流过滤系统研究[J]. 科技与创新 2018(12)

- [16].煤矿用清洗过滤系统工作原理和检修[J]. 科技与创新 2015(20)

- [17].切削液集中过滤系统在磨削加工中的应用[J]. 机械管理开发 2013(01)

- [18].网络通信中内容过滤系统的重要性分析[J]. 数字化用户 2013(03)

- [19].土壤过滤系统处理农村生活污水的试验研究[J]. 水利水电技术 2012(12)

- [20].鲜锋发现[J]. 设计 2020(18)

- [21].基于云计算的企业网过滤系统设计[J]. 中国科技信息 2010(19)

- [22].生态过滤系统处理校园路面雨水影响因素研究[J]. 建筑与预算 2019(06)

- [23].垃圾短信过滤系统的构建[J]. 电子技术与软件工程 2016(04)

- [24].浅谈网络通信中内容过滤系统的重要意义[J]. 科技创新与应用 2015(27)

- [25].网络通信中内容过滤系统的重要性分析[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(22)

- [26].自动反冲洗过滤机替代传统过滤系统的探讨[J]. 科技风 2013(06)

- [27].陶瓷过滤系统的升级改造[J]. 科技与企业 2011(08)

- [28].一种用于测试短消息过滤系统的方法及系统[J]. 现代电信科技 2009(12)

- [29].9F燃气轮机进气过滤系统的优化改造[J]. 科技创新与应用 2016(36)

- [30].垃圾短信过滤系统的构建[J]. 科学咨询(科技·管理) 2016(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/eca673bd52e629724c12bf67.html