# Sm对铸态ZK30镁合金组织和耐腐蚀性能的影响

### 论文摘要

为提高高强镁合金的耐腐蚀性能,选用Sm作为合金化元素添加到ZK30镁合金中。采用真空感应熔炼炉制备了ZK30-xSm镁合金（x=0%,1%,2%,3%,4%,质量分数）,并通过光学金相显微镜（OM）、扫描电子显微镜（SEM）、能谱分析（EDS）、X射线衍射（XRD）、静态失重法以及极化曲线等手段和方法,研究了合金的微观组织、成分和耐腐蚀性能。结果表明,加Sm镁合金主要由α-Mg基体和Mg41Sm5相组成,添加Sm元素以后,合金组织由树枝晶转变为细小的等轴晶,晶粒细化;产生的Mg41Sm5相减缓了ZK30镁合金在3.5%的NaCl溶液中的腐蚀速率,随着Sm含量的增加,腐蚀速率呈先减小后增加的趋势,在Sm含量为1%时,腐蚀速率达到最低,为0.299 5mg/（cm2·h）,耐腐蚀性较好,但Sm含量过多时（超过1%）,产生了Mg3Sm相,合金的腐蚀速率加快,耐腐蚀性能变差。

### 论文目录

- 1 实验材料及方法

- 1.1 合金制备

- 1.2 显微组织分析

- 1.3 腐蚀试验

- 1.3.1 静态失重法

- 1.3.2 极化曲线法

- 2 结果与分析

- 2.1 物相与显微组织

- 2.2 耐腐蚀性能

- 2.3 腐蚀机理

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张甜甜,崔红卫,贾秋荣,崔晓丽,冯锐,潘尧坤,赵娟

关键词: 镁合金,显微组织,耐腐蚀性能

来源: 有色金属工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 山东理工大学材料科学与工程学院

基金: 山东省自然科学基金(ZR2015PE002)~~

分类号: TG292;TG146.22

页码: 18-26

总页数: 9

文件大小: 5104K

下载量: 162

### 相关论文文献

- [1].具有改进耐腐蚀性能的新锆合金制备和验证[J]. 动力工程学报 2016(04)

- [2].复合材料压力容器耐腐蚀性评价探讨[J]. 纤维复合材料 2016(02)

- [3].不同δ铁素体含量的1Cr17Ni2钢耐腐蚀性能研究[J]. 失效分析与预防 2017(04)

- [4].浅谈耐腐蚀性材料在氯碱化工中的应用[J]. 科技创新与应用 2014(04)

- [5].铁基非晶合金耐腐蚀性能研究进展[J]. 潍坊学院学报 2012(02)

- [6].晶粒度对一些常用金属耐腐蚀性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2012(04)

- [7].6061铝合金耐腐蚀性能研究[J]. 新型工业化 2020(05)

- [8].超疏水铜表面的电化学制备及其耐腐蚀性能[J]. 武汉纺织大学学报 2016(06)

- [9].镍基高温合金耐腐蚀性能的研究进展[J]. 材料导报 2015(17)

- [10].服役时间对输电导线耐腐蚀性能的影响分析[J]. 河北电力技术 2013(05)

- [11].镁合金改善耐腐蚀性的探讨[J]. 有色金属加工 2010(05)

- [12].成分调整对09CuPCrNi耐候钢耐腐蚀性能的影响[J]. 热加工工艺 2009(14)

- [13].碳钢超疏水表面制备及其耐腐蚀性研究[J]. 中国机械工程 2016(23)

- [14].热等静压处理对铀表面铝镀层耐腐蚀性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2011(09)

- [15].表面形貌对1Cr11Ni2W2MoV不锈钢耐腐蚀性能的影响[J]. 机械工程材料 2008(08)

- [16].添加有机物对激光熔覆层耐腐蚀性能的影响[J]. 绿色科技 2020(08)

- [17].唐钢中厚板桥梁钢耐腐蚀性研究[J]. 宽厚板 2020(05)

- [18].钢制易拉罐底部涂层的耐腐蚀性研究[J]. 涂料工业 2018(02)

- [19].15CrMnMoVA钢磁控溅射镀铝防护层耐腐蚀性能[J]. 中国表面工程 2012(03)

- [20].合金元素对镁合金耐腐蚀性能影响的研究进展[J]. 材料导报 2011(19)

- [21].普通混凝土耐腐蚀性能试验研究[J]. 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [22].改善铸造铝合金表面耐腐蚀性能的技术[J]. 铸造技术 2009(10)

- [23].高能喷丸镁合金表面磁控溅射铝膜的微观结构和耐腐蚀性能[J]. 机械工程材料 2020(05)

- [24].金相组织对双相钢泵壳耐腐蚀性能的影响[J]. 化工设计通讯 2020(07)

- [25].合金元素对马氏体时效强化不锈钢耐腐蚀性能的影响[J]. 材料导报 2011(S1)

- [26].低碳不锈钢点焊接头的耐腐蚀性能[J]. 焊接技术 2008(02)

- [27].挤压变形对金属镁耐腐蚀性能的影响[J]. 机械工程材料 2008(03)

- [28].表面渗硼对新型β-钛合金耐腐蚀性能的影响[J]. 表面技术 2020(05)

- [29].滚塑成型聚乙烯的耐腐蚀性能研究[J]. 化工装备技术 2020(04)

- [30].热处理制度对锆合金耐腐蚀性能的影响概述[J]. 热加工工艺 2015(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ed67c8eb44c46f9da4498b69.html