# 大型注塑模具论文_骆仕斌,李爱娜

导读:本文包含了大型注塑模具论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:注塑模具,机构,汽车,热流道,结构,保险杠,透镜。

### 大型注塑模具论文文献综述

骆仕斌,李爱娜[1]（2018）在《大型液晶电视外壳双层结构注塑模具设计》一文中研究指出根据大型液晶电视外壳的结构和成型特点,设计了一套可以同时生产面壳和底壳的双层结构大型注塑模具,模具具有2个分型面,使用一套热流道系统注射熔融塑料到2套模腔中制备产品。分析了模具的成型零件、浇注系统、侧向抽芯滑块、冷却/加热系统、导向系统、同步开合模机构、顶出系统等模具结构和模具的动作过程。对模具的流动平衡、隔热措施、热流道热膨胀方案、冷却/加热管道设计、齿轮齿条同步开合模机构等关键技术进行了论述。该模具结构新颖,在生产实践表明中,可显着提高产品的生产效率,降低生产成本,为同类大型壳体类零件实行双层结构模具提供了一定的参考价值。(本文来源于《塑料》期刊2018年04期）

刘安林,黄瑶,周甫芝,杨雪[2]（2018）在《汽车前照灯后壳大型注塑模具设计》一文中研究指出针对汽车前照灯后壳的结构特点,采用复合延时抽芯机构、双脱模机构,设计了一副大型精密注塑模具。详细介绍了该模具的成型零部件、侧向抽芯机构、浇注系统、温度控制系统、导向定位机构和脱模机构。该模具结构设计合理,动作安全可靠,获得了满意的成型效果。(本文来源于《现代塑料加工应用》期刊2018年02期）

何镜奎,陈洪土[3]（2018）在《汽车侧裙板的热流道大型注塑模具设计》一文中研究指出根据汽车侧裙板的结构特征、材料特征、塑件外观质量与批量要求等,设计了一副热流道转普通流道的大型复杂注塑模具;经过详细的模流分析,确定了热流道5点进胶的最佳浇注系统方案,进胶顺序由顺序阀根据成型塑件质量情况进行调节;模具侧向抽芯机构复杂,温度控制系统均衡高效,导向定位系统精确可靠。结果表明,模具结构先进合理,自投产以来,运行安全平稳,成型周期控制在75s之内,塑件尺寸精度达到MT4。(本文来源于《中国塑料》期刊2018年02期）

张维合[4]（2017）在《汽车中央通道主体大型注塑模具设计》一文中研究指出根据汽车中央通道主体的结构特点和外观要求及汽车中央通道主体注塑模具成型零件、侧向抽芯机构、浇注系统、温度控制系统、导向定位系统和脱模系统的设计要点和经验,设计了一副侧向抽芯、2点顺序阀热流道大型注塑模具。实例测试表明,模具动作安全稳定,结构先进合理,成型周期和成型塑件精度都达到了设计要求;模具成型周期控制在60s左右,劳动生产率提高了约10%。(本文来源于《中国塑料》期刊2017年05期）

胡邓平,陈裕和,伍先明,侯贤州,赵利平[5]（2017）在《基于复合抽芯机构的大型卡车鼓风机盖注塑模具设计》一文中研究指出针对大型卡车鼓风机外形结构比较复杂,且还带有多个嵌件的结构特征,本模具采用了热流道与普通冷流道结合,同时运用复合及延时抽芯机构的模具设计。侧向抽芯采用"斜导柱+滑块"和"弯销+滑块"2种形式,其中2个小滑块在2个大滑块内滑动,模具采用一模一腔结构形式。模具结构设计合理,取得了满意的成型效果。(本文来源于《模具技术》期刊2017年01期）

曾珠,叶家飞[6]（2016）在《大型汽车保险杠注塑模具设计及浇注系统优化分析》一文中研究指出针对某大型汽车前保险杠进行注塑模具设计,分析其结构特征,并给出初步工艺设置。利用Moldflow软件对其进行了模流分析,分析了塑件的注塑时间、最大锁模力、熔接痕等结果,给出了合理的热流道热嘴点位设计、热嘴时序控制工艺参数等,并将优化后的浇注系统设计引入模具设计当中。然后通过UG软件进行其整体模具设计,较为高效地完成了分模线的设置和斜顶、冷却系统、脱模机构等设计工作。(本文来源于《塑料工业》期刊2016年11期）

张维合[7]（2016）在《汽车前大灯透镜大型精密注塑模具设计》一文中研究指出根据汽车前大灯透镜的结构特点和外观要求,设计了一副大型精密注塑模具。详细总结了斜向侧抽芯机构、定距分型机构,以及"垂直式水管+倾斜式水管+隔片式水井"温度控制系统和"推块+推杆"脱模系统的设计要点和经验。(本文来源于《中国塑料》期刊2016年10期）

张维合[8]（2016）在《打印机基板大型注塑模具设计》一文中研究指出根据打印机基板的结构特点,采用热流道、侧向抽芯、定距分型和推件先复位机构设计了一副大型注塑模具。该模具在侧向抽芯、浇注系统和脱模系统中采用了较多先进和创新性的结构,是一副典型的大型、复杂、精密和长寿命注塑模具。(本文来源于《中国塑料》期刊2016年07期）

赵晶[9]（2016）在《大型注塑模具设计及应用技术研究》一文中研究指出本文对大型模具设计及应用技术方面应该注意的问题以及设计要点进行了简要的分析和研究,根据目前大型注塑模具应用技术的现状对其发展趋势进行的预测,力求通过合理的设计以及对大型注塑模具的应用技术的改良和提高,促进制造业发展。(本文来源于《黑龙江科学》期刊2016年12期）

张维合[10]（2016）在《汽车前大灯反射镜大型注塑模具设计》一文中研究指出根据汽车前大灯反射镜的结构特点,设计了一副采用侧向抽芯机构、电加热管温度控制系统的大型注塑模具。分析和研究了该模具的成型零件、排气系统、浇注系统、侧向抽芯机构、温度控制系统、导向定位系统和脱模系统。生产实践证明,模具结构先进合理,动作安全可靠。(本文来源于《现代塑料加工应用》期刊2016年03期）

### 大型注塑模具论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对汽车前照灯后壳的结构特点,采用复合延时抽芯机构、双脱模机构,设计了一副大型精密注塑模具。详细介绍了该模具的成型零部件、侧向抽芯机构、浇注系统、温度控制系统、导向定位机构和脱模机构。该模具结构设计合理,动作安全可靠,获得了满意的成型效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大型注塑模具论文参考文献

[1].骆仕斌,李爱娜.大型液晶电视外壳双层结构注塑模具设计[J].塑料.2018

[2].刘安林,黄瑶,周甫芝,杨雪.汽车前照灯后壳大型注塑模具设计[J].现代塑料加工应用.2018

[3].何镜奎,陈洪土.汽车侧裙板的热流道大型注塑模具设计[J].中国塑料.2018

[4].张维合.汽车中央通道主体大型注塑模具设计[J].中国塑料.2017

[5].胡邓平,陈裕和,伍先明,侯贤州,赵利平.基于复合抽芯机构的大型卡车鼓风机盖注塑模具设计[J].模具技术.2017

[6].曾珠,叶家飞.大型汽车保险杠注塑模具设计及浇注系统优化分析[J].塑料工业.2016

[7].张维合.汽车前大灯透镜大型精密注塑模具设计[J].中国塑料.2016

[8].张维合.打印机基板大型注塑模具设计[J].中国塑料.2016

[9].赵晶.大型注塑模具设计及应用技术研究[J].黑龙江科学.2016

[10].张维合.汽车前大灯反射镜大型注塑模具设计[J].现代塑料加工应用.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ed9fac79ed579a19f9aea8e4.html