# 奥氏体不锈钢压力容器晶间腐蚀原因及预防措施

### 论文摘要

奥氏体不锈钢压力容器由于出现晶间腐蚀情况,会使整个结构出现早期失效情况,不仅会对钢材的正常使用造成影响,还会导致出现生产事故,增加企业的经济损失,还会提升人力物力成本。所以需要深入探索奥氏体不锈钢压力容器晶间腐蚀的产生原因,并且按照不同原因提出针对性地预防处理措施,全面发挥出奥氏体不锈钢的性能,促进社会的发展。

### 论文目录

- 1 奥氏体不锈钢的基本分析

- 2 奥氏体不锈钢压力容器晶间腐蚀原因分析

- 3 奥氏体不锈钢压力容器晶间腐蚀处理措施

- 3.1 选择超低碳不锈钢

- 3.2 热工艺后实行固溶处理

- 3.3 稳定化处理

- 3.4 均匀化处理

- 3.5 减少线能量输入

- 3.6 焊接控制

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄慧

关键词: 奥氏体不锈钢,压力容器,晶间腐蚀,原因

来源: 化工管理 2019年05期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 柳州市特种设备检验所

分类号: TH49;TG172

页码: 25-26

总页数: 2

文件大小: 3083K

下载量: 213

### 相关论文文献

- [1].论塑性变形及疲劳损伤对304奥氏体不锈钢电磁特性的影响[J]. 中国设备工程 2019(23)

- [2].石化工程中奥氏体不锈钢焊接技术的研究[J]. 石化技术 2020(01)

- [3].配分工艺对301奥氏体不锈钢组织和力学性能的影响[J]. 金属热处理 2020(02)

- [4].奥氏体不锈钢集箱管接头与中铬钼钢管连接方案的设计及分析[J]. 锅炉制造 2020(04)

- [5].厚壁高碳奥氏体不锈钢347H的焊接技术[J]. 化工机械 2020(03)

- [6].304奥氏体不锈钢摩擦学实验研究[J]. 机床与液压 2020(16)

- [7].节镍型奥氏体不锈钢冷轧生产过程相关问题研究[J]. 天津冶金 2020(04)

- [8].高强度奥氏体不锈钢钢带特性分析与研究[J]. 化工装备技术 2020(05)

- [9].ZG0Cr21Ni13Mo3NbN新型奥氏体不锈钢热物理力学性能研究[J]. 南方农机 2020(21)

- [10].节镍奥氏体不锈钢表面质量改善研究[J]. 炼钢 2019(06)

- [11].奥氏体不锈钢U型管弯管段固溶处理[J]. 石油化工建设 2019(S1)

- [12].镍过敏的危害与无镍高氮奥氏体不锈钢(二)[J]. 钟表(最时间) 2018(04)

- [13].奥氏体不锈钢新管腐蚀泄漏原因分析[J]. 电力科技与环保 2016(06)

- [14].高氮奥氏体不锈钢的δ相转变研究[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [15].数值模拟在高氮奥氏体不锈钢开发中的应用[J]. 铸造技术 2017(04)

- [16].16Cr奥氏体不锈钢晶间腐蚀的敏感性[J]. 材料保护 2017(03)

- [17].节镍型高氮奥氏体不锈钢的动态再结晶行为[J]. 金属热处理 2017(07)

- [18].退火对310S奥氏体不锈钢组织和腐蚀磨损性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(12)

- [19].铸造奥氏体不锈钢强磁性原因及解决措施[J]. 铸造 2017(09)

- [20].超级奥氏体不锈钢的高温变形行为[J]. 钢铁 2017(10)

- [21].一种高氮奥氏体不锈钢的室温拉伸性能研究[J]. 科技传播 2016(07)

- [22].铬镍奥氏体不锈钢的焊接质量问题及对策[J]. 装备制造技术 2016(03)

- [23].304NG奥氏体不锈钢在超临界水环境中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2016(07)

- [24].关于应变强化奥氏体不锈钢低温容器的分析[J]. 化工设计通讯 2016(06)

- [25].气压对304奥氏体不锈钢低温离子渗氮组织与性能影响[J]. 材料热处理学报 2014(S2)

- [26].超级奥氏体不锈钢的焊缝组织和性能概述[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2014(05)

- [27].节镍型奥氏体不锈钢领域专利技术综述[J]. 广东化工 2015(12)

- [28].304奥氏体不锈钢低气压离子渗氮组织与性能研究[J]. 热加工工艺 2015(18)

- [29].300系奥氏体不锈钢中厚板连续酸洗线单混酸段酸洗实践[J]. 科学中国人 2016(36)

- [30].高温对钠冷快堆关键设备用结构材料性能的影响[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/edc3983adbc02f0e215272be.html