# 水利水电工程基础处理施工技术探析王雨

天津市大港水利工程公司天津滨海300270

摘要：水利水电工程项目在现阶段社会发展过程中占据重要位置，但是由于水利水电工程项目受到自然等要素影响，在施工建设过程中施工质量难以有效提升，施工部门需要对各类问题采取有效的应对措施，防止施工过程中产生较为严重的施工质量问题，所以采取基础处理施工技术对项目建设整体质量会产生较大影响，在施工过程中需要加强基础处理施工技术的应用。

关键词：水利水电；工程基础；处理施工技术

引言：水利水电工程属于一类基建工程，不仅可治理水涝灾害，保证农田灌溉和居民用水，同时通过应用水力资源，还可以保障区域供电稳定性。水利水电工程施工质量会对其运行效益产生较大影响，而基础施工质量在整个项目建设中至关重要，因此，对水利水电工程基础处理施工技术进行详细探究迫在眉睫。

1.水利水电工程基础施工质量主要影响要素概述

水利水电工程项目在施工建设过程中与其他项目在施工技术与施工操作等方面存在较大差异，目前水利水电工程基础处理施工中主要有以下4方面的特点：第一，水利水电工程基础施工规模较大，使当前基础处理施工建设工期较长，投入的资金成本较高。第二，基础处理施工与自然环境之间具有直接联系，加上在建设过程中实际应用的技术较多，针对复杂地形需要应用不同处理技术，导致水利水电工程建设难度增大。第三，在工程施工中施工地基稳定性会对施工质量产生较大影响，地基稳定性不足会导致施工抗滑性降低，施工稳定性下降，对工程建设稳定性会产生较大影响，影响项目使用周期。第四，地基渗漏问题也会导致水利水电基础施工质量产生较大影响，渗漏问题严重时会致使地基孔隙扩大，诱发更为严重的安全问题。加上基础沉降作用对工程基础处理施工具有较大影响，施工环节中地质条件差异会直接导致水电基础沉降作用更加明显，如果基础沉降作用过大会直接导致水利水电项目结构产生较大变形问题，对工程整体施工质量产生较大负面影响，还会降低施工活动安全性。

2.水利水电工程基础处理施工技术探析

2.1锚固技术在基础施工处理施工中的应用

从目前大多数水利水电工程项目实际建设现状来看，大多数工程项目都是建设在地形相对复杂的区域，此类复杂地形对水利水电工程项目基础施工产生了较大影响。在此类情况下，将锚固技术应用在基础处理施工中，能够全面克制地形问题产生的负面影响，提升基础施工处理效率。锚固技术应用能够对施工建设周期、施工成本、处理工程量等进行控制，对提升工程建设质量与效率具有重要作用。在实际应用中，相关技术人员需要全面掌握施工区域基本地质条件、地基情况，然后确定多项参数，根据工程项目具体特点进行设计，展开有差异性的锚固施工，这样能够保障基础处理施工成效有效提升。

2.2预应力管桩施工技术在基础施工中的应用

在水利水电工程项目建设中预应力管桩施工技术应用较为常见，属于常用的施工技术。预应力管桩技术自身应用价值对水利水电工程基础处理施工强度与稳定性会产生较大影响。预应力管桩施工技术在实际应用中分为先张法与后张法施工，不同技术工艺在实际应用中具有较大差异，并且会产生不同的施工成效。先张法就是相关构件应用在施工中需要预先施加应力，确保构件使用性能能够全面提升。后张法就是等到相关施工构件实际强度达到80%之后再添加相关应力确保构建强度能够全面提升。在预应力管桩施工中，施工技术人员需要做好沉降处理操作，可以应用静压法与锤击法。锤击法主要是通过桩锤冲击力克制桩体阻力，确保桩体能够沉积到相应深度。在锤击法应用过程中，需要对桩体实际密集度以及周边建筑物具体建设情况对打桩施工顺序进行排列，这样能够有效提升锤击法沉桩成效。静压法大多是在软土地质中进行有效应用，应用静压法需要对地基基本承载能力进行分析。如果地基基本承载能力不能满足静压法基本施工要求，可以通过碾压、铺设路基箱加上沿打桩机走向铺平放稳措施对施工条件进行优化，在沉桩过程中需要对基本沉桩质量进行控制，对提升施工质量具有重要影响[1]。

2.3水泥土在基础处理施工中的应用

水利水电工程项目基础处理施工主要是为了确保施工建设项目稳定性与强度有效提升，从施工任务来看，通过应用水泥土能够全面提升项目建设强度与稳定性。在施工中合理应用水泥材料与相关施工材料，将材料混合拌制成水泥浆，然后将水泥浆在基础项目内部进行浇筑，确保项目整体施工建设稳定性有效提升，此类技术措施也可以称之为灌浆法。水泥土在基础处理施工中该应用具有重要作用，在水泥浆实际制作过程中需要对各类材料基本配合比进行控制，要根据施工具体现状对各项参数进行控制，确保水泥土施工技术在工程项目基础处理中的应用价值能有效提升。

2.4深层搅拌技术

深入搅拌桩施工技术主要被应用于硬度较低的地基基础施工中，通过应用深入搅拌施工方式，能够提升土质结构硬度以及基础结构稳定性，进而保证水利水电工程施工质量以及施工安全。在深入搅拌桩施工技术的实际应用中，需要综合考虑地基基础的载荷能力、搅拌桩承受力等因素对搅拌桩进行科学合理的布局，进而充分发挥深入搅拌桩施工技术的应用优势，提升水利水电工程基础结构的稳定性以及防渗能力。

3.水利水电工程基础处理施工质量管理措施

3.1技术管理

现如今，水利水电工程建设数量不断增多，同时建设规模也逐渐扩大，施工技术复杂，施工周期比较长。另外，很多水利水电工程建设区域为乡镇偏远地区，施工环境恶劣，对此，应该加强施工技术管理。在基础处理施工中，对施工技术方案进行科学合理的组织管理，充分调动各类生产要素，充分发挥施工技术的应用效果，另外，随着水利水电工程施工技术的不断发展，逐渐涌现出很多新型施工工艺，对此，应该把握新型施工技术方案，提升施工效率，保证施工质量[2]。

3.2加大维护设施检修管理和技术监督

在水利水电工程基础处理施工中，施工安全管理也是十分重要的管理内容。在基础施工中，需要使用各类机械设备，为了保证施工安全性，应该对施工现场各类机械设备进行定期维护管理，充分发挥各类施工机械设备的使用功能，避免机械设备故障影响项目建设的顺利进行以及施工质量。

3.3完善所有管理制度，加强运行中的管理

在水利水电工程基础施工前，首先需要结合实际情况制定完善的施工管理制度，并将其应用于具体的施工环节，保证项目建设的高效性。在各类规章制度的制定中，不仅需要综合考虑项目建设中可能存在的各类问题，同时还应该参照当前的相关法律规范，确保管理制度的合理性。

结论：

简而言之，水利水电基础处理施工对提升水利水电工程建设质量具有重要意义，加上当前水利水电工程建设项目实际建设规模较大，施工复杂性较高，使得水利水电基础处理施工项目稳定性与科学性受到高度关注。在具体施工中需要对施工区域基本地质条件等进行分析，确保基础处理施工质量能够有效提升，为水利水电项目建设质量长远发展奠定基础[3]。

参考文献：

[1]寇有权.水利水电工程基础处理施工技术探析[J].建材发展导向,2016,14(21):289-290.

[2]肖英杰.解析水利水电工程基础处理施工技术[J].科技展望,2017,27(1):55-57.

[3]刘德祥.水利水电工程基础处理的施工要求与技术要点[J].低碳地产,2016,2(13):15-16.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ee202354ed4931f3a31c1056.html