# PDMS三维设计技术在火力发电厂设计中的应用

（西南电力设计院有限公司四川省成都市610021）

摘要：PDMS三维设计作为一种优秀的设计技术，在电力领域、石油领域中都有着广泛的应用，作为综合质量较高的三维设计系统，在火力发电厂工程设计方面具有决定性作用。基于此，本文在了解了PDMS三维设计的建模情况后，从地下管网设计、机务专业设计、电缆敷设设计等方面入手，详细分析该项技术具体的应用方式。

关键词：PDMS三维设计；火力发电厂；专业设计；图纸进度

引言：

随着信息技术的发展，国家基础设施工业逐渐转向技术化，对设计也提出了较高的要求，在这样的情况，PDMS作为一种计算软件三维技术，可以构建多种三维的模型，更加直观、真实的展现出的设计情况。利用这一技术，可以更好的对比方案，同时自行检测，排除可能存在的隐患，提高设计质量。

一、PDMS三维设计的建模情况

PDMS三维设计平台在空间设计中得到了广泛应用，尤其是在一些电缆较为密集的主厂房等区域内可以更好地发挥至关重要的作用。在火力发电厂设计中应用PDMS三维设计技术可以满足火电厂对设计的需要，火力发电厂本身含有诸多管道、发电设备，设计较为复杂，如果采用传统的手工设计方法，有可能出现工程过大，而且容易出现较大的纰漏。比如：某火力发电厂地理位置处于平缓的坡地，不仅如此，地下存在岩石基层，且该火力发电厂呈现阶梯式布置，施工难度较大。如果采用PDMS三维设计技术进行设计，可以尽可能的避免出现漏洞。在利用PDMS三维设计技术进行具体设计的过程中，需要建立三维模型，为后续的设计奠定良好的基础。以火力发电厂地下管网的设计为例，主要需要建立两个模型，分别为：压力流管道、重力流管道，结合发电厂的实际情况，选定管道级别、建立管道分支、在分支下建立其他组成部分，并且标注记号，为后续的设计、查找、修改、检查提供便捷的方式。在完成三维建模后，还要进行实时检查、PDMS出图、材料统计，然后就可以在开展具体的施工工作。根据上述内容以及实际应用情况来看，PDMS三维设计技术有效提高了材料的准确度，大幅度节约了劳动时间，保证施工稳定开展。

二、PDMS三维设计的具体应用

（一）火力发电厂地下管网设计

火力发电厂设计中最常应用PDMS三维设计技术的就是地下管网设计缓解，利用这一软件本身具有的三维建模、自动碰撞检查、自动出图、材料统计等功能，完成地下管道施工图设计。在进行三维建模前，根据厂区总布置图情况，对地下管网情况进行初步检查，然后在PDMS三维设计技术软件中建立虚拟检查井，设定具体参数，包括：连接管起点标高、管径、管道坡度等。在此基础上，就可以将管道连接到检查井，再将虚拟检查井替换为真实井，继而针对具体的设计情况进行检查。传统的地下管网设计中，需要手动检查管道的碰撞情况，耗费大量的人力、物力，但是借助PDMS三维设计技术软件可以实现多专业协同作业，实时检查设计是否和厂区内其他设备、管道产生碰撞，保证三维模型科学合理[1]。

（二）火力发电厂机务专业设计

在火力发电厂机务专业设计中应用PDMS三维设计技术，可以及时发此案交叉施工问题，科学处理施工交叉范围，保证最终施工质量。具体的应用流程如下：首先，创建设备、进行定位，通过PDMS三维设计技术可以对主厂房所有的设备进行创建。其次，创建管道、添加管道保温，在确定所有设备后，还要对管道元件进行创建，包括设备接口、管道连接等内容。最后，创建支吊点以及烟风煤粉管道，检查建模情况，确认无误后，就可以生成相应的轴测图和剖面图，整理施工所需要的材料。比如：某火力发电厂机务专业设计中应用了PDMS三维设计技术，不仅实现了信息共享，同时也利用这一软件系统进行了实时碰撞检查。考虑到火力发电厂机务专业的设计以设备和管道为主，因此借助PDMS软件实现全部建模，同时配合管网流体分析程序软件以及管道应力分析程序，同时借助项目工程图形系统，来完成具体的三维设计[2]。但是在实际应用过程中还需要注意自动标注问题，很多平面图、剖面图中涉及很多细节，需要进行详细标准，保证施工的准确性，确保生成的工程图样合格。

（三）火力发电厂电缆敷设设计

除了上述两个方面之外，PDMS三维设计技术在电缆敷设上的应用也较为常见，一般可以分为两种方式，分别为：自动敷设、手动敷设。在火力发电厂电缆敷设设计的过程中，自动敷设指的是PDMS三维设计技术系统可以通过通道自动寻找电缆敷设最佳路线，手动敷设就是结合工程的实际情况，自定义铺设路线。在PDMS三维设计技术软件中采用了算法进行最佳路径计算，这种算法是最简单的路径算法，可以计算出一个节点到其他节点的最短路线。它主要的特点是以起始点为中心，不断向外拓展直到终点为止，在自动敷设的过程中，找出最短、优势最大的路径。以某火力发电厂为例，在PDMS三维设计中电缆管等位置已经基本确定，因此只要一根电缆敷设完成后，那么这条路径就已经全部确定，包括电缆管的具体长度。软件给出的电缆长就是电缆实长，PDMS三维设计技术本身具有出图功能，在绘制过程中，可以利用这一功能，导出工程需要的电缆桥架和二维埋管图纸，同时借助这一图纸绘制电缆清册，包括电缆长度、路径、埋管、规格等，为后续的施工和采购工作提供参考。

总结：综上所述，在火力发电厂设计中应用PDMS三维设计，辅助厂区施工工作，可以让设计更加直观化、形象化，不仅如此，也节省了大量的设计时间、校审时间。在这个过程中，使用PDMS三维设计还可以让火力发电厂加快数字化进程，提高施工效率和准确度。随着科学技术的发展，未来会有更多的火力发电厂应用这项技术。

参考文献：

[1]安素琴.火力发电厂机务专业设计中PDMS的运用分析[J].低碳世界，2017（04）：41-42.

[2]陈静.火力发电厂机务专业设计中PDMS的运用[J].低碳世界，2016（13）：44-45.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ee270940bb203acf5b4e3c09.html