# 北斗三号基本系统伪距单点定位性能分析

### 论文摘要

自2017年11月以来,我国的北斗三号导航卫星进入高密度组网发射阶段,2018年12月底完成了北斗三号基本系统的建设,目前已有20颗卫星投入运行。北斗三号基本系统的建成为北斗系统迈向全球的关键一步,为了保证其服务的精度和可靠性,需要对北斗三号基本系统伪距单点定位性能进行分析。基于实测数据,本文重点分析了北斗三号卫星伪距观测值的质量,对北斗三号基本系统的电离层模型进行了评估,探讨了北斗三号基本系统的伪距单点定位精度,并对其定位性能进行了评估与分析。本文的研究工作和取得的成果主要有:(1)介绍了北斗三号基本系统采用的新技术及相应的分析方法和手段,包括北斗三号基本系统播发的新频点导航信号和电离层模型,并结合已有的评估策略,确定了用于分析北斗三号基本系统伪距单点定位性能的方法和指标。(2)为了评估北斗三号基本系统的伪距观测值质量,基于四个测站连续7天的实际观测数据,分析了北斗三号基本系统信号的基本性能,包括数据完整率、卫星的可见性、信噪比、多路径特性以及空间信号误差。结果表明:北斗三号卫星信号均未出现明显的与高度角相关的伪距误差现象;北斗三号卫星B1I和B3I信号多路径误差的均方根分别约为0.518m和0.479m,新信号B1C和B2a多路径误差的均方根分别约为0.329m和0.365m;与北斗二号卫星相比,北斗三号卫星B1I和B3I信号多路径误差的均方根分别改善15.4%和10.6%;北斗三号卫星的空间信号误差整体优于北斗二号卫星,其均方根误差在1米左右。(3)以高精度电离层格网产品为基准,评估了北斗三号基本系统的电离层模型精度,并分析了不同电离层模型对伪距单点定位精度的影响。结果表明:对于全球模型,与GPSK8模型相比,BDGIM模型的VTEC误差均方根在北半球高纬度和中纬度区域分别提高约70.3%和45.7%;对于区域模型,与北斗二号系统的Klobuchar模型相比,北斗三号基本系统Klobuchar模型的VTEC误差均方根在北半球高纬度、中纬度和低纬度区域分别提升约3.6782%、4.918%、和5.1515%;采用北斗二号系统或北斗二号联合北斗三号基本系统进行伪距单点定位时,建议选用北斗三号基本系统的Klobuchar模型;采用北斗三号基本系统的B1I、B3I和B1C频点进行伪距单点定位时建议选用BDGIM模型,B2a频点进行伪距单点定位时建议选用GPSK8模型。(4)基于实测数据,通过动态和静态两种定位模式分析了北斗三号基本系统各频点的伪距定位性能。重点探究了其静态伪距定位精度,并与北斗二号系统、北斗二号联合北斗三号基本系统的定位精度进行了对比。结果表明:北斗三号基本系统在中国区域的单频静态伪距定位的水平精度优于3m,高程精度优于5m;北斗三号基本系统的各频点静态定位精度从高到低为:B1C>B2a>B3I>B1I;北斗二号联合北斗三号基本系统在中国区域的单频静态伪距定位的水平精度优于2m,高程精度优于3.5m;以北斗二号系统为参考,北斗二号联合北斗三号基本系统的B1I频点在水平和高程方向的静态定位精度分别提高约29.28%和14.45%,B3I频点在水平和高程方向的定位精度分别提高约29.44%和24.53%;北斗三号基本系统的B1CB2a双频静态定位精度明显优于B1IB3I双频定位精度,在水平和高程方向分别提高约113.66%和133.22%;北斗三号基本系统动态单频伪距定位水平方向的均方根误差优于10m,高程方向的均方根误差优于6m;北斗二号联合北斗三号基本系统动态单频伪距定位的水平方向均方根误差优于4.5m,高程方向的均方根误差优于3m。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究背景

- 1.2.1 各国卫星导航系统概况

- 1.2.2 北斗系统的发展现状

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 研究意义

- 1.5 本文研究内容

- 第二章 北斗三号基本系统特性及评估方法

- 2.1 北斗三号基本系统

- 2.1.1 卫星星座

- 2.1.2 导航信号

- 2.1.3 坐标系统

- 2.1.4 时间系统

- 2.1.5 十八参数广播星历

- 2.1.6 北斗全球电离层模型

- 2.2 数据质量分析方法及指标

- 2.2.1 数据完整性

- 2.2.2 卫星可见性

- 2.2.3 信噪比

- 2.2.4 多路径误差

- 2.2.5 空间信号误差

- 2.3 电离层模型性能评估

- 2.3.1 GNSS广播电离层模型算法

- 2.3.2 电离层模型精度改正精度分析

- 2.3.3 电离层模型对定位精度的影响分析

- 2.4 基本导航定位原理

- 2.4.1 卫星几何分布精度因子

- 2.4.2 精密单点定位

- 2.4.3 伪距单点定位

- 第三章 北斗三号卫星数据质量分析

- 3.1 数据来源

- 3.2 数据完整率

- 3.3 卫星可见性

- 3.3.1 北斗三号卫星的单站可见性

- 3.3.2 北斗三号与北斗二号卫星可见性

- 3.4 信噪比分析

- 3.5 多路径特性分析

- 3.5.1 北斗三号卫星B1I和 B3I信号多路径误差特性

- 3.5.2 北斗三号卫星B1C和 B2a信号多路径误差特性

- 3.6 空间信号误差分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 电离层模型性能评估

- 4.1 数据来源

- 4.2 电离层模型精度分析

- 4.2.1 数据处理

- 4.2.2 全球模型分析

- 4.2.3 区域模型分析

- 4.3 电离层模型对定位精度影响

- 4.3.1 各电离层模型对不同北斗系统的定位精度分析

- 4.3.2 电离层模型对不同频点的定位精度分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 北斗三号基本系统伪距单点定位性能分析

- 5.1 数据来源

- 5.2 几何精度因子DOP

- 5.3 伪距静态单点定位

- 5.3.1 精密单点定位

- 5.3.2 单频伪距单点定位

- 5.3.3 双频伪距单点定位

- 5.4 伪距动态单点定位

- 5.4.1 北斗二号系统定位精度分析

- 5.4.2 北斗二号联合北斗三号基本系统定位精度分析

- 5.4.3 北斗三号基本系统定位精度分析

- 5.5 基于两种滤波方法的北斗三号基本系统伪距定位结果分析

- 5.5.1 基于小波的北斗三号基本系统定位结果分析

- 5.5.2 基于EMD滤波的北斗三号基本系统定位结果分析

- 5.6 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 陈存婷

导师: 王利

关键词: 北斗三号基本系统,伪距,单点定位,观测数据质量,电离层模型

来源: 长安大学

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 自然地理学和测绘学

单位: 长安大学

分类号: P228.1

总页数: 91

文件大小: 5304K

下载量: 272

### 相关论文文献

- [1].基于增广伪距辅助的容错导航层次滤波方法[J]. 航空计算技术 2020(02)

- [2].一种改进的北斗导航卫星伪距偏差修正策略[J]. 测绘科学 2020(07)

- [3].北斗卫星导航系统海拔依赖性伪距变化特性分析[J]. 计算机与数字工程 2020(08)

- [4].北斗三频伪距相关随机模型单站建模方法[J]. 测绘学报 2016(S2)

- [5].基于相对伪距的热启动算法[J]. 中国集成电路 2017(10)

- [6].接收机参数对北斗三号卫星伪距偏差影响研究[J]. 电波科学学报 2020(04)

- [7].北斗卫星伪距偏差标定及对用户定位精度影响[J]. 测绘学报 2020(09)

- [8].一种北斗星源伪距波动改正方法[J]. 测绘科学技术学报 2016(06)

- [9].一种新的高动态条件下实时高精度伪距计算方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2016(04)

- [10].用于消除缓变伪距偏差的抗差扩展卡尔曼滤波方法[J]. 国防科技大学学报 2014(05)

- [11].北斗卫星导航系统伪距多径分析与仿真[J]. 测绘地理信息 2015(02)

- [12].基于伪距/伪距率的组合导航系统仿真[J]. 海军航空工程学院学报 2013(05)

- [13].北斗多频伪距单点定位精度分析[J]. 测绘科学 2016(03)

- [14].相位量化误差对导航模拟信号伪距生成精度的影响分析[J]. 全球定位系统 2014(06)

- [15].利用伪距定位残差选取有效段落计算模型[J]. 战术导弹技术 2009(01)

- [16].不同方位角北斗伪距单点定位性能分析[J]. 金陵科技学院学报 2017(02)

- [17].北斗系统星源伪距偏差特性分析及改正[J]. 测绘通报 2019(03)

- [18].一种改进的北斗导航卫星伪距码偏差建模方法[J]. 科学技术与工程 2018(14)

- [19].北斗卫星伪距偏差模型估计及其对精密定位的影响[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2017(10)

- [20].惯性/双星间断伪距约束定位[J]. 电光与控制 2016(08)

- [21].北斗卫星伪距多路径偏差改正研究[J]. 大地测量与地球动力学 2016(08)

- [22].基于多观测量组合的北斗系统伪距方差自适应估计方法[J]. 导航定位学报 2013(03)

- [23].各种星历在相位平滑伪距单点定位中的对比分析[J]. 现代测绘 2010(06)

- [24].星地双向伪距模型的建立与仿真实验[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2009(07)

- [25].历元自差分的伪距定位算法[J]. 微电子学与计算机 2020(04)

- [26].方差分量估计分析北斗伪距信号精度[J]. 测绘科学 2016(02)

- [27].北斗系统伪距多径特征及对其定位精度影响分析[J]. 导航定位学报 2014(02)

- [28].伪距噪声建模方法研究和分析[J]. 空间控制技术与应用 2011(02)

- [29].一种加窗速度平滑伪距的定位算法[J]. 测绘科学 2009(03)

- [30].对伪距/相位组合量探测与修复周跳算法的改进[J]. 测绘学报 2009(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ee7efe3be4867f89df1c2b18.html