# FDM工艺参数及后处理对PLA筒形件成型质量的影响

### 论文摘要

为了提高熔融沉积成型(FDM)制件的尺寸精度和表面质量,以聚乳酸(PLA)筒形打印件为实验对象,采用正交试验设计方法,研究了分层厚度、喷头温度、打印速度和填充率对试样尺寸精度的影响规律,基于综合平衡法得出最优工艺参数组合为:分层厚度0.1 mm、喷嘴温度200℃、打印速度60 mm/s、填充率30%;为了进一步提高试样的表面质量,对其进行蒸汽平滑处理,研究了处理温度和处理时间对试样表面粗糙度的影响。结果表明,粗糙度随处理温度的升高和处理时间的延长而降低,在50℃×7 min的处理条件下,试样表面粗糙度(R_a)从9.227μm降低到3.435μm,显著改善了试样表面质量。

### 论文目录

- 0 前言

- 1 实验部分

- 1.1 主要原料

- 1.2 主要设备及仪器

- 1.3 样品制备

- 1.4 试样成形质量的表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 FDM工艺参数对尺寸精度的影响

- 2.2 蒸汽平滑时间、温度对表面粗糙度的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘健,南思豪,关舒文,刘博

关键词: 熔融沉积成型,尺寸精度,蒸汽平滑,表面粗糙度

来源: 中国塑料 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 西安理工大学印刷包装与数字媒体学院,深圳劲嘉集团股份有限公司

分类号: TQ320.66

DOI: 10.19491/j.issn.1001-9278.2019.07.010

页码: 57-62

总页数: 6

文件大小: 1169K

下载量: 172

### 相关论文文献

- [1].冷轧汽车板表面粗糙度影响因素分析[J]. 金属世界 2019(03)

- [2].探讨表面粗糙度光学测量方法研究进展[J]. 通讯世界 2017(06)

- [3].航空制造数控加工表面粗糙度预测研究[J]. 现代工业经济和信息化 2016(06)

- [4].用印刷表面粗糙度测试生活用纸手感的探索[J]. 造纸科学与技术 2016(03)

- [5].加工参数及刀具结构对表面粗糙度的影响[J]. 装备制造技术 2015(06)

- [6].镗孔表面粗糙度质量差的原因分析[J]. 金属加工(冷加工) 2016(09)

- [7].连杆衬套表面粗糙度评定方法对比分析[J]. 表面技术 2013(06)

- [8].铸造表面粗糙度评价标准及检测方法评述[J]. 铸造 2014(04)

- [9].影响化工机械表面粗糙度的因素及改善措施[J]. 民营科技 2012(03)

- [10].喷丸材料及粒径对300M钢原始表面粗糙度的影响[J]. 材料保护 2011(07)

- [11].表面粗糙度的形成及控制探讨[J]. 职业 2010(11)

- [12].便捷的表面粗糙度代号标注系统的开发[J]. 机械 2009(02)

- [13].碳/碳复合材料表面粗糙度对成骨细胞生长行为的影响[J]. 无机材料学报 2008(02)

- [14].切削加工表面粗糙度的成因及其改善措施[J]. 大众科技 2008(04)

- [15].基于支持向量机的蠕墨铸铁表面粗糙度预测[J]. 表面技术 2020(02)

- [16].架空输电导线表面粗糙度的实验研究[J]. 电力科学与工程 2020(05)

- [17].塑料模具表面粗糙度变化机理及影响因素分析[J]. 工程塑料应用 2017(06)

- [18].平整工艺对不锈钢表面粗糙度的影响分析[J]. 山西冶金 2016(02)

- [19].基于多元回归分析的表面粗糙度预测模型建立[J]. 科技经济市场 2013(11)

- [20].影响化工机械表面粗糙度的因素与措施[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(09)

- [21].恒流微弧氧化工艺参数对膜层表面粗糙度的影响[J]. 材料保护 2009(07)

- [22].冷轧钢板表面粗糙度影响因素分析[J]. 鞍钢技术 2008(05)

- [23].发动机缸体接合面表面粗糙度与密封性关系研究[J]. 工程机械 2020(09)

- [24].激光选区熔化纯铜成形件上表面粗糙度的研究[J]. 应用激光 2018(02)

- [25].精确控制复合斜面表面粗糙度的铣加工[J]. 金属加工(冷加工) 2017(11)

- [26].满足排气管镗车连接颈表面粗糙度要求的措施[J]. 金属加工(冷加工) 2016(08)

- [27].表面粗糙度幅度参数的选用[J]. 企业导报 2013(09)

- [28].切削加工表面粗糙度预测方法[J]. 组合机床与自动化加工技术 2013(08)

- [29].毛细管内表面粗糙度对除湿机性能影响的试验研究[J]. 流体机械 2011(01)

- [30].摩托车轮辋配合孔表面粗糙度正交试验研究(2)[J]. 摩托车技术 2008(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ee888f29c8ba732c242c93f8.html