# 在建筑装饰工程中玻璃幕墙施工质量控制

中海监理有限公司广东省深圳市518057

摘要：建筑应建立在人性化上的基础上，随着社会的进步，经济的发展，人们对建筑的期许越来越高，不再仅仅局限于居住的功能，还越来越注重舒适性和艺术性。所以现代建筑设计和施工多以人的精神需求为基础来开展，一方面实现建筑的基本功能，另一方面使建筑向高层高档多功能方向发展，以此来适应人们日益增长的精神需求。玻璃幕墙作为建筑中一种新兴的施工方式，越来越受相关方重视。在进行该项工程的施工过程中，要积极控制质量确保使用安全，并且严格按照规范、标准要求来开展施工。

关键词：玻璃幕墙；建筑；装饰

引言

幕墙是一种比较特殊的建筑物墙体，一般用于高层、超高层以及其他大型公共建筑，其墙体不仅能对建筑的外围部分起到保护作用，同时还可以使建筑物更加美观，将建筑原有的审美水平提升到更高的层次。但是具有装饰功能的幕墙材料在被使用的时候，会存在很多特殊的工艺要求，使幕墙的施工难度有所提升。因此，施工管理及技术人员必须要熟悉幕墙的材料特性、构造特点及施工工艺，对施工过程中幕墙工程质量控制起到积极作用。

1关于玻璃幕墙施工的特点及其分类

1.1玻璃幕墙施工的特点分析

目前玻璃幕墙施工已经不完全是进行外围结构装饰施工，还对建筑工程节能环保起决定性作用，因为玻璃幕墙施工的能源消耗占有总体建筑工程能源消耗的50%左右，所以在公共建筑节能设计的过程当中具有非常大的影响。尤其需要加强注意的一点是，目前大部分建筑工程玻璃幕墙主要由若干个斜面玻璃幕墙组成的，这样呈现出的建筑工程外墙装饰具有一定的复杂性，并且施工面立体交叉特点较强，再加上玻璃幕墙施工技术的标准要求非常高，具有非常强的专业性和综合性，所以玻璃幕墙和其他幕墙施工相比存在一定的困难。

1.2关于玻璃幕墙的分类

（1）全玻璃幕墙。通常情况下这种类型的玻璃幕墙主要是由玻璃构件和玻璃面板组成；（2）单元式玻璃幕墙。主要是由点支撑装置、支撑结构以及玻璃面板等元素组成，在具有一定间距的楼层安装水平轨道，之后在轨道上进行电动葫芦的安装，之后再将玻璃面板吊起，这样可以有效的节省劳动力。（3）框支撑玻璃幕墙。这种类型的玻璃幕墙在安装的过程当中主要是由玻璃面边周围的金属框架支撑组合形成的，其中主要包括隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙以及半隐框玻璃幕墙。

2玻璃幕墙施工阶段技术要点

（1）加工幕墙的设备与量具要完全符合加工精度的标准，并进行定期的检查与计量认证。隐框幕墙的结构装配组合件要在生产车间完成制作，禁止在现场完成，幕墙构建加工车间必须干净、不潮湿、通风条件好，温度也要符合加工制作的要求。夏天要安排降温的措施。对结构硅酮密封胶的施工车间也提出了较高的要求，不仅要做到清洁无尘，而且室内的温度不要低于27℃，相对湿度不要低于50%。（2）幕墙构件的加工精度要符合下面的标准：金属构件：横梁可以产生±0.5mm的误差，立柱方面允许出现±1mm的偏差，端头的斜度允许产生-15°的偏差，孔位的允许偏差为±0.5mm，累计偏差必须小于±1mm。构件的连接要稳固，接头地方的缝隙需经过密封处理。玻璃幕墙的加工组装要达到以下标准；玻璃的四周进行处理并达到加工精度的标准，高度低于4m的玻璃要悬挂在主体结构上，玻璃和玻璃之间的空隙，要采用结构硅酮完成密封胶的嵌填。幕墙和建筑主体结构的固定支座要使用铝合金、不锈钢或热镀锌处理的碳素结构钢，且需具有可调整的范围。（3）非金属材料的加工组装，幕墙中对玻璃及其支撑物的工作是非常关键的步骤，对构建加工成败起到决定性作用，务必一丝不苟地按要求完成，如果由于清洁力度不够，将对构建质量安全留下隐患。

3玻璃幕墙施工质量控制

3.1变形缝、墙面转角节点质量

为进一步实现玻璃幕墙的质量管理与控制，在进行安装的具体过程中，应该结合玻璃幕墙的具体安装位置以及形体变化的情况去进行计算和分析，以此来根据情况变化开展伸缩缝、沉降缝以及抗震缝的处理，从而防止玻璃幕墙受到外力的损坏。而在进行应该严格遵守设计以及相关的施工标准，在进行如芯材料的选择时要注意其水密性以及弹性，从而确保施工完成的玻璃幕墙具有水密性和耐火性的功能。当然，除此之外，我们还应该考虑外力的作用，例如风力和地震。并且根据相关的设计来提升外力作用下墙体变形位移的承受能力，最终使得玻璃幕墙能够达到相关的质量标准完成质量管理控制。

3.2材料质量控制

在玻璃幕墙的材料控制方面，可以从三个方面入手。首先，要对结构型材用料进行严格的选购和控制。在一般的幕墙工程中，结构材料的选用一般包括铝合金和钢材。对于这些材料的选购，一定要确保每一样都要有齐全的质量证明，质检报告，合格证明和相关的性能检测数据。比如在选择碳钢和不锈钢时，要注意其表面是否平整，是否存在裂痕等。另外对于选材的截面性质，如尺寸，颜色等要进行验收和记录，要选择满足要求的构件；其次，要严格控制玻璃的选购质量。玻璃是幕墙工程中极其重要的一部分。在注意玻璃的出厂质量和合格证的同时，还要注意玻璃的隔热等性能、安全性能等指标；最后，要注意结构胶和密封胶等材料的选购与质量控制。对于施工的密封胶，要定期进行抽样检测以及时了解密封胶的使用效能。一般情况下，检验周期可定为3个月。在选择结构胶时，要对购进胶的质检报告，生产批号等进行必要的审查。另外大部分胶类属于易燃品，为保证幕墙的安全性能，要尽量选择防火抗热的密封胶材料。

3.3安装过程质量控制

（1）幕墙的框架安装。安装幕墙框架时，重点应按弹线位置校正准确后，将竖框连接件与主体结构连接件上的螺栓锚固牢固。吊装整体幕墙框架时，应做框架的保护工作，防止幕墙形体变形和擦伤幕墙框架表面。幕墙安装就位后应采取临时固定，以保证结构件的稳定性和施工的安全性。幕墙是建筑物的重要结构之一，安装质量好坏，直接影响建筑物造型和装饰效果。因此，校正幕墙平面位置和垂直度、平整度、安装中心线达到合格后，方可固定。（2）幕墙的玻璃安装。玻璃幕墙安装过程中，对操作人员的技术水平有着严格的要求，尤其是玻璃具有易脆性和易刮伤性，为避免玻璃幕墙受损，应当以专用的吊装机及专用吊环卡住玻璃板块，并以起重机进行吊装就位。待玻璃就位后立即进行校正，以结构硅酮密封胶对玻璃幕墙进行嵌固处理，确保节点螺栓连接的紧固性。在粘结材料方面，应当将相同结构的硅酮密封材料进行粘结处理，确保玻璃幕墙安装过程中的粘结宽度及厚度等满足玻璃幕墙的强度设计要求，促进玻璃幕墙工程施工质量的提升。

结束语

综上所述，社会不断在进步，经济不断在发展，人们在满足了基本的物质需求之后，对精神需求提出了新的内容，所以在此大背景下相关的建筑在进行施工时，应该以人们日益增长的精神需求来为基础开展，使得多元化的建筑等逐渐出现，为人们幸福生活带来新的活力。玻璃幕墙作为一种新型的建筑装饰，不仅有效地保证了建筑整体的功能，而且提升了建筑整体的美感。我们在进行玻璃幕墙安装施工过程中，应该进行有效的管理，使得复杂性的施工能够按照标准来完成，最终保证施工的质量。

参考文献

[1]成军鹏.建筑物幕墙装饰工程中的质量管理探析[J].城市建设理论研究（电子版），2015（5）：52~53.

[2]赵泽.玻璃幕墙施工质量控制及安装技术要点[J].门窗，2014（12）.

[3]陈龙君.建筑工程玻璃幕墙施工技术要点分析[J].科技创新与应用，2014（7）：204

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/eec2e6442636c4b169732911.html