# 探讨建筑工程主体结构质量检测方法及运用

上海浦公检测技术股份有限公司上海200100

摘要：城市化快速发展过程中，建筑工程数量增加，施工期间如何保证工程质量，成为施工企业关注的重点。本文以建筑主体结构为核心，首先介绍了质量检测流程和方法，然后阐述了检测技术的运用，最后结合工程实例进行分析，以供参考。

关键词：建筑工程；主体结构；质量；检测方法；检测技术

建筑工程主体结构的检测，主要分为常规检测、专项检测两种。其中，常规检测是对主体构造的裂缝、腐蚀等进行检查和防治，以规范结构参数；专项检测则是针对钢筋种植、工地试块漏做、抗压强度低和试块检测无效等情况，检查并纠正偏差部位。通过主体结构检测，能保证工程质量，提高可靠性、耐久性指标。以下结合实践，探讨了质量检测技术在建筑主体结构中的应用。

1．建筑主体结构的质量检测流程和方法

1.1检测流程

针对建筑主体结构，质量检测流程如下：第一步，开展现场调查，明确检测目标、要求、内容，初步收集工程数据。第二步，针对具体检测项目，编制检测方案，合理配置人员、设备，划分检测范围，规范检测操作，提高检测效率。第三步，选择合适的检测技术，对主体结构局部进行现场质量检测，同时分析结构的可靠性，获得几何尺寸、物理力学性能、化学性能指标等。第四步，对各种检测数据进行整理、分析、计算，评估主体结构的质量，并针对问题和缺陷提出防治措施，以满足规范标准和设计要求。

1.2检测方法

建筑主体结构的检测，主要采用外观检测、仪器检测两种手段。其中，外观检测是由经验丰富的技术人员，观察主体结构的整体外观，看有无裂缝、损坏等情况，复核各个尺寸是否和设计图纸一致。仪器检测则是使用专业仪器设备，对主体结构的刚度、强度、应力等性能指标进行测定，对比规范中的要求，看两者误差是否处于允许范围内，是否达到检测标准要求。

2．建筑主体结构质量检测技术的运用

2.1外观检测

外观检测主要是外观尺寸和质量缺陷，检测中的要点如下：一是主体结构的轴线、标高、截面尺寸，通过测量确保尺寸数据满足设计要求。二是仔细观察外观形态，及时发现裂缝、脱皮、蜂窝等问题。一旦出现这些情况，要求施工单位及时修补，既保证主体结构的美观性，又发挥出使用功能。

2.2抗压检测

建筑主体结构施工中，混凝土的应用广泛，质量检测离不开抗压性能这个项目。就目前而言，根据《结构混凝土抗压强度检测技术规程》DG/TJ08-2020-2007混凝土抗压检测以钻芯法、回弹法为主，其中钻芯法属于半破损检测手段，需要从混凝土结构中钻取芯样，然后对材质、密度、规格厚度等进行测定。由于该技术会损坏混凝土结构，因此适用范围有限制。回弹法属于无损检测技术，通过规范操作回弹仪，测定回弹强度，且回弹强度和混凝土硬度成正比，从而得到混凝土的抗压指标。

2.3钢筋检测

钢筋是建筑主体结构施工中的重要原材料，钢筋的质量好坏，决定了混凝土的质量好坏，继而影响主体结构的耐久性。针对钢筋进行质量检测，一是在混凝土浇筑前，复核钢筋的绑扎情况，看数量、位置、间隔、粘结方式是否科学合理，重点检查预埋件，避免后期返工。二是混凝土浇筑完成后，使用电磁传感器检测钢筋的安装位置、变形情况，用拉拔仪现场检测种植钢筋强度，用钢筋保护层仪器检测保护层厚度和钢筋间距。如果发现问题，及时通知施工人员进行整改，避免影响后续施工进展。

2.4砂浆检测

检测建筑主体结构中的砂浆质量，主要根据《结构混凝土抗压强度检测技术规程》DG/TJ08-2020-2007采用回弹法、贯入法。其中，回弹法取样时，以250m3的砌体为一个单位，要求测区数量不少于10个，一般每15-20m2的范围内设置一个测区，相邻间距控制在2m以上；测试时每个测点连续弹击3次，以第3次测量值作为有效回弹值；最后从各个测区回弹值中，除去最大值、最小值，计算平均值作为强度计算标准。贯入法是使用贯入式砂浆强度检测仪，具有操作简单、结果准确、检测费用低廉的优点。超声波法则是向砂浆表面传播超声波，测量超声波在砂浆内的传播速度和时间，即可计算出砂浆的表面硬度，评估主体结构的安全性、稳定性。

3．工程实例分析

3.1工程概况

以国内某商业建筑为例，主体采用框架结构，建筑面积共计2400m2。其中，地下1层，高度为3.5m；地上2层，高度为6.4m。该工程施工期间，使用商品混凝土现场浇筑而成，混凝土的强度等级为C30，设计使用年限为50年。目前该工程的主体结构已经完工，局部开始内部装饰装修。为了打消业主方对工程质量的疑虑，遂针对主体结构开展质量检测，介绍如下：

3.1.1混凝土强度检测

该工程中，混凝土强度检测采用钻芯法。依据规范标准，针对不同的混凝土等级，划分为不同的检验批，按照检验批的容量确定试件数量。在各个检验批中，从每个构件中取一个芯样，经切割、补平、试压后，获得检测数据，计算后得到混凝土强度。针对混凝土强度的检测，依据GB/T50344-2004规范，本次工程中混凝土强度的检测数量见表1。检测结果显示，基础、主体部位的混凝土，强度检测值分别为34.6MPa、30.4MPa，均满足C30的强度等级要求。

表1：钻芯法检测混泥土强度的数量统计表

3.1.2钢筋保护层厚度检测

依据规范，针对梁、板等构件，应按照总量的2%进行取样检验，且数量上不少于5个。如果主体结构中含有悬挑梁、板类构件，抽样比例则要达到50%。检测钢筋保护层的厚度，主要使用钢筋探测仪，要求检测平面干净，不能含有钢筋接头、预埋件等；检测次数至少2次，且将第2次检测结果作为厚度检测值。依据GB50204-2002规范，本工程中梁构件数量为401个，抽检数量为9个；板构件数量为224个，抽检数量为5个。检测结果显示，梁类构件合格率为90.5%，板类构件合格率为93.3%，可见主体结构中的钢筋保护层厚度满足规范要求。

3.1.3外观质量缺陷检测

针对混凝土结构的外观质量缺陷进行检测，主要采用观察法、尺量法，严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》执行。检测项目包括：①严重外观缺陷，要全数检查，以裂缝为代表；②一般外观缺陷，要全数检查，针对缺陷应及时处理，并在处理后再次验收。该工程中，外观质量缺陷检测时，对混凝土构件进行全部检查，结果显示没有出现孔洞、灰渣、蜂窝、裂缝、露筋、疏松区域等问题。因此得到评价结果：建筑主体结构中的混凝土，外观质量符合规范要求。

4.结语

建筑工程的主体结构质量，直接影响整个工程的性能质量。本文从外观检测、抗压检测、钢筋检测、砂浆检测四个方面，介绍了质量检测技术的应用。结合工程实例，分别开展混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测、外观质量缺陷检测等，结果显示均满足规范和设计要求。希望为类似工程提供经验借鉴，推动工程建设顺利进行，提高经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]李汝斌.关于建筑工程主体结构质量检测的探讨[J].装饰装修天地,2019,(3):99.

[2]袁超,李志强.建筑工程主体结构质量检测分析[J].建筑工程技术与设计,2018,(33):2563.

[3]王志仿.工程实体质量监督中的建筑工程主体结构检测研究[J].房地产导刊,2019,(5):170.

[4]刘泉.建筑工程主体结构质量的检测途径分析[J].中国房地产业,2019,(9):97.

[5]商品砌筑砂浆现场检测技术规程DG/TJ08-2021-2007.上海市建设和交通委员会，2007.9.1

[6]结构混凝土抗压强度检测技术规程DG/TJ08-2020-2007.上海市建设和交通委员会，2007.9.1

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/eeffc7e67e82f133d86b7493.html