# 园林坡面绿化施工技术分析赵丹

山东坤琢园林绿化有限公司山东济南250000

摘要：园林工程坡面绿化对于城市绿化有着重要的意义，园林工程坡面绿化施工质量必须要达到设计标准，才能够真正起到一定的生态效应。基于此，在园林工程坡面绿化施工过程中，不仅需要把握各种绿化施工技术的要点，还应进一步加强管理工作，从根本上为园林绿化工行才能施工质量的提高做出必要努力。本文进一步分析了园林坡面绿化施工技术，以共同仁参考借鉴。

关键词：园林；坡面；绿化；施工技术

一、园林工程坡面绿化的作用

1.1有利于交通安全

对道路(尤其高速公路)两旁的坡而进行绿化，对交通的安全作用可以表现在3个方面:（1）绿化带具有防风的作用，可以防比大风将杂物吹落在路而上造成事故。（2）绿化带可以阻挡坡和缓冲而上掉落的物体。（3）坡而的绿色可以缓解人的视觉疲劳。

1.2防比水土流失

对坡而进行绿化，坡而土壤中会具有庞大的根系网络，因为土壤的黏结力随着土壤中植物根系的增多而逐渐增强，因此，绿化会对土壤起到有效的固定作用。另外，坡而种植大量的植物还可以有效降低边坡的水流速度，缓冲水流对土壤的冲击，防止土壤流失，同时植物会吸收大量的水分，有利于保水。

1.3增强对坡岸的保护

在岸坡上一般都有很多两栖类在坡岸边栖息，这些动物会在坡岸边进行打洞筑巢，对坡岸的稳固性和完整性留下隐患，而进行坡而绿化可以降低动物和水流对坡岸的破坏。

1.4改善和美化环境

坡面上大量的绿色植物对二氧化碳、尘土以及汽车尾气等进行吸收，可以净化空气，提高空气质量，大量的绿色植物还具有局部降温的作用，绿化带对噪音也有较强的阻挡作用。另外，绿化带也是一道优美的风景线，能增加观赏性。总之，坡面绿化可以有效改善环境条件，不仅有利于人的身体健康，也可以帮助人缓解心理压力，放松心情。

二、园林工程坡面绿化的施工技术方法

2.1种子播撒法

这种施工方法主要是通过人工进行操作，在施工时采用人工播种的方式或者将种子洒布机固定在卡车上进行播种。首先要将种子、肥料和其他物质进行搅拌，然后用泵向边坡进行洒布，在边坡表面形成一层种子混合物层，使种子在其中进行发芽和生长，最终实现对边坡的绿化。这种方法由于最后形成的种子混合物层比较薄，所以主要适用于土壤肥沃、湿润、侵蚀较轻的边坡，能够满足种子的快速生长需求。

2.2草皮铺设法

该技术就是将需要移植的草皮铺设到需要绿化的坡面上，然后使用科学的方法进行铺设，让草皮尽快与坡面相结合，快速增加坡面的绿化面积。而且草皮本身带有一些泥土，能够增强草皮生存环境的稳定性，提高植物的成活率。

2.3客土种子喷播法

这种方法与一般的种子喷播法不同，需要将提前配置好的用于特殊土质和地段的植物生长客土与种子用挂网喷附的方法使其覆盖在坡面上，实现坡面绿化。这种施工方法的最大特点就是对人工配置的种子生长基质的要求较高，混合物的厚度较大，能够促进种子尽快发芽生长。客土喷播方法的施工工序是清理坡面→钻孔打锚杆→挂网→喷射客土。施工时将混合物向边坡进行喷射，在达到一定厚度后洒上沥青乳液，防止后期发生基质侵蚀。

2.4三维植被网植草法

这种施工技术是将植物栽种在网包而不是边坡上，使植物在其中稳定生长，植物生长所需的有机物等都是网包内的材料，植物生长过程中对边坡的土壤要求比较少。这种技术严格上并不是对植物的种植技术，而是对植物进行的移栽和固定，利用带有突出网包的多层聚合物将植物固定在坡面上，避免植物遭受雨水的冲刷，极大程度地增加绿化面积。具体的施工方法是将网固定在坡面上后在网面上撒高肥力土壤，然后将植物的种子洒在网眼上，再覆盖一层土壤并浇水。这种方式能够有效提升园林绿化工程中坡面植物的稳定性。

2.5喷混植草法

这种施工方法是使用特殊的喷混机械将土壤、种子、肥料、保水材料、有机质和水泥等混合材料喷射到坡面上，喷射之后混合物中的水泥能够使混合物在接触到坡面后立即发生硬结，保证植物的基质不被冲刷和侵蚀。在具体的施工过程中，首先要在坡面打上锚杆、挂上镀锌编织铁网稳定坡面，然后将各种材料的混合物进行搅拌和混合喷射到边坡上。这种方法需要喷射比较厚的混合物，保证种子在基质中生长良好，所以绿化效率较高，植物生长较快，在我国的绿化工程中应用比较广泛。

2.6岩壁的绿化

岩壁的绿化也是园林绿化中坡面绿化工程中的一部分。针对高度小于10m的岩体断面，主要选择藤本植物进行绿化，所以可以使用单层配置方法，在岩体底部种植藤本植物。高度在10～20m的岩体，由于高度较高，所以使用双层配置方法，在坡底部与顶部分别种植攀缘植物，使得植物在生长后呈现出上攀下垂的样式，能够快速达到绿化目的。在进行岩壁绿化时，要注意岩壁的特性，在选择植物时要选择中大型藤本植物，种植时要挖超过50cm深度和大小的坑穴，选用酸性或中性松软、肥沃土壤作为基质。

2.7连续拱形骨架工程法

这种方法是在边坡上搭建模板和浇筑一些工程的骨架，然后将植物栽种其中。这种方法经常与其他的园林绿化工程联合使用，适用于比较缓的边坡中土质较软、厚度较小的土层，能够较快实现绿化效果。

三、园林建设过程中有效完善坡面绿化的对策

3.1选择合适的植物进行园林坡面绿化施工

园林建设过程中由于坡面地形结构不同于平地，导致植物种植成活率低。基于此，选择植物时尽量选择适应能力强、成活率高的植物品种。在实际植物选择时，工作人员首选要考虑到植物适合生长的环境、气候、土质等条件是否与坡面条件相符，确保所选植物更适合在该地生存。另外，工作人员应当具有一定的生活常识，为了提高植物的成活率，应当选择生命力较为顽强的、对环境适应能力较强的植物进行种植，进一步提高植物的成活率，充分提高资源的利用率。坡面绿化植物选择3要素：

（1）因地制宜。选择适合边坡特征，并满足坡面绿化施工方法要求的绿色植物。如，在坡面绿化采用岩壁的施工方法时，不适宜选用常用的绿色草本植物，宜选用大中型藤本绿色植物。

（2）实事求是。事前充分考虑城市的气候、土壤、降雨等实际环境因素，进而根据所选植物的成长特性，择取能适应当地气候环境的植物科目和种类，从而有效提高坡面绿化植物的成活率。

（3）因地制宜。在合理择选植物种类的前提下，还需结合城市特点，注重择选赏心悦目、观赏性强的绿化植物，体现园林绿化景观的观赏价值。

3.2大力采用各种先进的植物种植技术

在实际园林坡面绿化施工过程中为了能够提升植物的成活率，改善园林整体的生态环境，施工企业还应加大对园林建设的资金投入，将各种先进的植物种植技术运用其中，从而提升坡地绿化水平，将园林坡地绿化的作用最大化发挥出来。实际种植过程中可以大力采用三维植被网技术、网状包裹植被技术、喷混植被技术等。

3.3加大对坡面绿化施工技术人员的培训力度

在开展园林坡面绿化施工建设前，要对相关人员进行专业技术培训。首先，要求施工人员考察实际施工场地，充分了解园林坡面的状况。接着，园林方面应当对施工人员进行系统的知识培训，提高施工人员整体的知识技术水平。然后，园林方面应当引导施工人员将理论与实践结合起来，真正提高施工人员的坡地绿化技术，提高坡地的绿化水平，发挥坡地绿化的积极作用。

结束语

在实际园林工程项目建设施工的过程中，坡面绿化施工技术是被重点强调的施工环节。施工人员应该围绕坡面绿化施工的特点，选择合理的施工技术方式，这样才能提升园林工程的绿化整体效果。

参考文献

[1]林丽.园林工程以及坡面绿化施工技术探析［J］.现代园艺，2015（09）：112.

[2]姜甜甜，张贻呼.浅析园林工程的坡面绿化施工技术[J].现代园艺，2014.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ef1acc01a164728233d34049.html