# 奉节消落带岸坡稳定性评价

### 论文摘要

消落带指的是周期性的水位波动,使得掩盖区域周期性地裸露于水面。大坝的存储在三峡水库奉节县后,该区的地质灾害频发。目前,对于消落带地区的看法和研究国内还严重不够。奉节县消落带在重庆的全面考察,完成了对奉节县的地质变动空间特征的剖析,它不但维护了水库地质环境,避免了地质灾害,提供基础数据和参考信息,而且涉及重庆长江航道的运转安全和库区人民的财产安全。文章对奉节段消落带的岸坡类型进行了系统地分类,确定了地质灾害的背景和新发现的水库地质灾害在水库蓄水后的空间分布。文章总结剖析了在三峡库区奉节县水库的三种地形变换的方式,即崩塌型,剥蚀-侵蚀型,整体滑动型或组合模式。作为基本数据,对休耕区防洪区堤岸地形变化强度进行了评价。按照实地考察结果和遥感调查统计,三峡库区奉节县消落带岸坡分为157个部分,总长约170km,总面积约8.029km2。含岩质岸坡71段,长度59.89km,面积2.593km2;岩土质岸坡47段,面积1.203km2,长度24.62km;人工岸坡（港口工程和岸坡治理工程共计）20段;长度4.91km;面积1.098km2;土质岸坡19段,面积3.135km2,长度59.14m。以上四种岸坡长度各占奉节县消落带总长度的35.23%,14.48%,2.89%和34.79%,面积分别占32.3%,14.9%,13.7%和39.1%。分析了三峡库区奉节县岩土工程地质岩石群,岸坡类型,坡度,坡向,近期距离和地质灾害的统计分析。在库区,对容易产生新发生的涉水地质灾害的研究,给消落带地质灾害区的评价提供了思路。通过对奉节段库岸地区遥感调查结果和地质环境背景的研究,得出三峡库区奉节县消落带河岸地形变换规律为:主要是整体滑移式和坍塌式、冲蚀-侵蚀型等。根据岸坡侵蚀和地质灾害发展的研究,以岸坡类型为评价单元,采用加权计算完成稳定岸坡评价。作为奉节县消落带区域地质灾害防治布局和监测的重要规划基础。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 前言

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 研究现状和存在问题

- 1.2.1 消落带研究现状

- 1.2.2 存在问题

- 1.3 主要研究内容

- 1.4 主要研究方法和技术路线

- 1.4.1 研究方法

- 1.4.2 技术路线

- 1.5 实物工作量

- 第二章 区域自然地理和地质环境

- 2.1 地理位置

- 2.2 气象、水文条件

- 2.3 地质环境条件

- 2.3.1 地层岩性

- 2.3.2 地形地貌

- 2.3.3 地质构造

- 2.4 人类活动对环境的影响

- 第三章 奉节段地质灾害和地形分析

- 3.1 新发地质灾害特征

- 3.1.1 高程

- 3.1.2 岸坡类型

- 3.1.3 工程岩组

- 3.1.4 坡度及到构造线距离

- 3.1.5 岩土体结构性质

- 3.2 遥感解译标志

- 3.3 地形分析

- 第四章 库岸稳定性评价

- 4.1 分段原则

- 4.2 库岸分段

- 4.3 库岸评价

- 4.3.1 地形变化模式

- 4.3.2 破坏模式

- 4.4 评价依据

- 4.4.1 岸坡稳定性评价方法

- 4.4.2 土质岸坡的稳定性评价

- 4.4.3 岩质岸坡稳定性评价

- 4.5 评价结果

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 王丰

导师: 申维,王珊珊

关键词: 三峡库区奉节段,地质灾害,岸坡单元,消落带,稳定性评价

来源: 中国地质大学(北京)

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,地球物理学,水利水电工程

单位: 中国地质大学(北京)

分类号: TV147;P694

DOI: 10.27493/d.cnki.gzdzy.2019.001378

总页数: 67

文件大小: 5791K

下载量: 77

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ef4da57640d2feee4c496826.html