# 浅谈冰蓄冷空调技术的应用

湖南省长沙市第一中学410005

摘要：冰蓄冷空调技术可以达到理想的节能环保效果，在多年的发展下，这一技术已经成熟，目前，各个国家都纷纷推广冰蓄冷空调技术，取得了良好的经济效益。本文主要针对冰蓄冷空调技术的设计与应用进行分析。

关键词：冰蓄冷空调技术；设计原则；应用

随着科学技术的发展家电行业也得以迅猛发展，冰蓄冷空调技术也得以广泛应用。冰蓄冷空调技术是指在晚间电网负荷最低也是空调使用最少的时间段，空调主机将制得的冷气存储起来，以备白天用电高峰期电量不足的时候释放出来。这样制冷系统充分利用了晚间用电量小的时间，充分平衡了电量的不均衡使用。此项技术从用户的角度出发，充分考虑到了用户的需求、电力的调整、电网负荷的平衡几个方面，充分利用了谷期的能力来对峰期欠缺进行有效补充。同时也缓解了用电高峰的压力，减少电站的建设资金，对环境的保护也起到了一定的作用。

1冰蓄冷低温送风空调系统优化设计选用原则

设计人员应当对关键技术的设计原则进行精准的把握，这对于设计出最佳冰蓄空调系统有着重要的作用。具体原则可以从以下几个方面进行考虑：

具有合理的冷媒蒸发温度。空调主机的平均耗电量是随蒸发温度的降低而增加的，蒸发温度每降低一度都需要消耗3%的耗电量，最佳的制冰厚度应掌握在50厘米左右；冰体与储冰箱体积的比例控制在30%以上；合理控制储冰箱的体积，不要占用过大的空间，造成空间的浪费。原则上体积控制在10m3/100RT内；要控制住经济效益，尽量使得造价能够在6年内回收回来；尽量延长使用寿命。我国审计报销年限为15年，这比国际报销年限短5年，比美国的标准要短10年。所以我国要确保能够最少使用15年为宜；保持较高的溶冰和结冰速率，保证系统的安全可靠的运行，降低故障率，维修应简单方便；冰蓄冷空调应该能够提高整体系统的运行效率，使主机能够直接提供系统冷气。

2冰蓄冷空调系统的设计方法

设计出一套科学合理的冰蓄冷空调系统需要经过以下九个步骤：对于系统安装的实际场地进行调查，并且对相关图纸进行查阅；进行可行性研究，并作出详细的报告；对于空调冷负荷进行逐时计算；进行主机的合理选择；对储并器进行科学的设计；对于其他配套设备进行设计和选择；控制系统设备规划设计；完成施工图纸的设计；对整个空调的运行耗能进行计算。

研究人员为了合理调配制冷剂蓄冷装置，在对空调负荷进行调配是采用了科学合理的手段，以此取得最经济的比例。如果一味追求代价差，增大了蓄冰比例，将会使得蓄冷器过大而增大变压器的配电容量，从而增加运行时的耗电量。反之如果蓄冷比例太小，蓄冷设备也会随之减小，这样制冷机就会增加，这也使得能量不能合理分配。所以科研人员力求寻找到一个最佳蓄冷比例。

在蓄冷系统的分类上，目前市场上常见的蓄冷系统分类有完全冰结式、优待盐式、制冰滑落式冰盘管式几种。现阶段国内冰蓄冷空调系统形式主要采取冰蓄冷与低温送风相结合的形式。此种方式的系统在我国应用较为广泛，发展前景也非常广阔。在常规的空气空调系统中，送风温差应当控制在10摄氏度左右，送风温度也应当控制在15到18摄氏度之间。而在冰蓄冷空调系统中，送风温度可降低至5摄氏度左右，送风温差可达到20摄氏度左右。此外，冰蓄冷与热泵相结合的形式也十分常用，传统的冰蓄冷和热泵技术已经不能满足我国的国情。所以我国科研人员合理的把这两种技术结合了起来，既可以利用热泵技术同时也满足了制冷和取暖两个方面的需求。又利用了冰蓄技术对均衡了电网的负荷，进行了削峰填谷，合理调配能源。

事实证明，冰蓄冷和水源热泵技术的结合，有效减少了白日的高用电量，充分利用了夜间低谷的用电时段。有效提高了电能的利用率，对用户的冬季供暖和夏季制冷需求给予了最大的保障。如果能够把这两项技术应用到建筑用电上，那么将对我国电网的合理调配起到很好的作用。同时这两项技术如果得以广泛应用，对于取缔锅炉取暖有很大的帮助，对于我国环境的治理起到积极的作用。

3我国蓄冰空调系统的应用前景

冰蓄冷在当代制冷空调事业中有着极其广阔的发展前景，冰蓄冷低温送风空调将成为21世纪集中空调的“主流”系统。只要我国熟练掌握了此项技术，就可以向全国范围进行积极的推广。那么这就对我国的电力部门和空调制造行业提出了任务，需要尽快引进国外先进技术，消化吸收成为自己的技术，并结合我国国情，研制出适合我国国情的空调系统。另外蓄冰冷空调系统可建立起区域性供暖供冷电站，通过网络技术的支持进行电子化管理，这对我国的空调行业的发展起到推动作用。

参考文献：

[1]毕建坤,林永凤,王利永,单纯宏,郭宋,韩攀.节能一体型冰蓄冷空调[J].制冷与空调.2008(S1)

[2]李吉强.浅谈冰蓄冷技术的应用——以某大型酒店制冷方案为例[J].科技情报开发与经济.2011(03)

[3]张燕侠,赵世明,王向阳,魏佳佳.冰蓄冷空调技术应用研究[J].安徽电气工程职业技术学院学报.2010(03)

[4]白雪莲.冰蓄冷工程中几种发包施工方案的比较[J].制冷空调与电力机械.2011(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ef65f60b1e74c8f2f6a31c85.html