# A356铝合金汽车轮圈轮辐液态模锻成形的数值模拟

### 论文摘要

建立了A356铝合金汽车轮辐的有限元模型,使用ProCAST数值模拟软件对A356铝合金轮辐液态模锻成形工艺进行了研究。通过数值模拟分析了充填速度、充填温度及模具预热温度对铝合金轮辐液态模锻件成形性能的影响。探讨了不同工艺下金属液流动特点和温度的分布规律以及缩松位置。结果表明,铝合金轮辐最佳的成形工艺参数为:充填温度690℃,模具预热温度350℃,挤压速度15 mm/s。结果能为后续的模具优化设计、工艺实验提供理论依据。

### 论文目录

- 1 汽车轮辐零件结构特点

- 2 轮辐成形工艺设计

- 3 模拟结果与讨论

- 3.1 充填速度对充填过程的影响

- 3.2 铝液充填温度对充填过程的影响

- 3.3 缩松缩孔的预测

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡洪,王家宣,施文鹏,龚伟平

关键词: 铝合金,数值模拟,液态模锻,汽车轮辐

来源: 热加工工艺 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,汽车工业

单位: 南昌航空大学航空制造工程学院,江西省铝型材工程技术研究中心(江西雄鹰铝业股份有限公司)

分类号: U466;TG319

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.01.044

页码: 170-173

总页数: 4

文件大小: 1944K

下载量: 165

### 相关论文文献

- [1].7050铝合金组织结构的研究进展[J]. 广东化工 2020(02)

- [2].2A12铝合金的补焊次数探析[J]. 山西冶金 2020(01)

- [3].铝合金栏杆安装工艺的改进方法[J]. 福建建材 2020(03)

- [4].稀土在车用铝合金中的作用最新研究进展[J]. 热处理技术与装备 2020(02)

- [5].中国的新型铝合金[J]. 轻合金加工技术 2020(05)

- [6].6061铝合金组织与性能研究现状及科研思路探讨[J]. 内蒙古石油化工 2020(07)

- [7].德国特里米特铝业公司研制成一种新的6082铝合金[J]. 轻合金加工技术 2020(06)

- [8].化学成分对8030铝合金杆性能的影响研究[J]. 新疆有色金属 2020(04)

- [9].超声振动对5356铝合金组织及力学性能的影响研究[J]. 科技风 2020(29)

- [10].用3D打印制备铝合金[J]. 兵器材料科学与工程 2020(06)

- [11].电气自动化在铝合金行业中的应用[J]. 中国金属通报 2019(09)

- [12].萨帕铝业公司研制出新的汽车6×××铝合金[J]. 轻合金加工技术 2017(02)

- [13].可溶解于水的结构铝合金[J]. 轻合金加工技术 2017(02)

- [14].钒铝合金的生产方法综述[J]. 铁合金 2017(06)

- [15].计算机软件在铝合金生产中的应用[J]. 世界有色金属 2017(07)

- [16].装甲铝合金的进展[J]. 轻合金加工技术 2017(07)

- [17].改善6082铝合金组织和性能的研究进展[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].热处理和环境温度对2219铝合金断裂韧性的影响分析[J]. 铸造技术 2015(01)

- [19].民用铝合金框架件前景看好[J]. 中国金属通报 2015(04)

- [20].停放时间对6061铝合金性能及微观组织的影响[J]. 中国有色金属学报 2020(04)

- [21].热处理对电子产品用6013铝合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(20)

- [22].电感耦合等离子体原子发射光谱法快速测定铝合金中多元素[J]. 工程与试验 2017(04)

- [23].7075铝合金动态试验及其本构关系研究[J]. 制造业自动化 2016(11)

- [24].美国研发喷射铝合金工艺 提升铝合金质量[J]. 军民两用技术与产品 2017(01)

- [25].0.2%钪对7050铝合金热处理组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(06)

- [26].淬火温度对6082铝合金泵体性能及焊缝质量的影响[J]. 世界有色金属 2017(05)

- [27].发动机铝合金缸盖加工断屑问题探讨[J]. 制造技术与机床 2017(06)

- [28].铝合金围护板推广应用浅谈[J]. 有色金属加工 2017(04)

- [29].金属元素与稀土复合添加对铝合金性能影响的研究进展[J]. 轻合金加工技术 2017(07)

- [30].简析铝合金复合材料关键技术指标与生产工艺[J]. 科学技术创新 2017(19)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ef6f316c0d5c858799cc98be.html