# 太阳能烟囱在地下空间中的通风特性及优化

### 论文摘要

建立无量纲模型对不同Ra下太阳能烟囱内部气体流动特性及出口质量流率规律进行数值分析,提出结构优化方案以增大烟囱出口质量流率。研究结果表明,随着Ra的增加,烟囱内气体由完全出流逐渐转变为出口反向流特征,出现反向流时Ra近似为106;分析烟囱出口质量流率得到,出口处无量纲质量流率随Ra的增大而增大,但反向流的出现会减小其增长率。出口反向流现象是影响太阳能烟囱强化通风效果的重要因素之一,由此提出倾斜式优化通风结构。

### 论文目录

- 1 问题描述和数值公式

- 1.1 物理模型

- 1.2 基本控制方程

- 2 求解方法及网格描述

- 2.1 数值方法及参数选取

- 2.2 网格有效性验证

- 3 计算工况及结果分析

- 3.1 计算工况

- 3.2 计算结果分析

- 3.2.1 计算结果

- 3.2.2 结果分析

- 3.2.3 太阳能烟囱结构优化效果分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈震寰,姚丽萍,邱周华

关键词: 太阳能烟囱,地下空间,强化通风,结构优化,数值分析

来源: 重庆大学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 西南大学工程技术学院,重庆交通大学重庆西南水运工程科学研究所

基金: 国家自然科学基金资助项目(11402215),重庆市基础与前沿研究计划项目(cstc2015jcyjA00010),重庆市教委科学技术研究项目(KJ1600523)~~

分类号: TU962

页码: 15-24

总页数: 10

文件大小: 400K

下载量: 137

### 相关论文文献

- [1].海洋平台大尺寸弯折式烟囱吊装方法[J]. 船海工程 2018(03)

- [2].车载式沥青罐加热系统烟囱的改进[J]. 工程机械与维修 2018(02)

- [3].基于先验知识的烟囱内部作业飞行器定位方法[J]. 激光与红外 2018(12)

- [4].长扁圆形烟囱表面压力分布数值分析与试验研究[J]. 建筑技术开发 2018(11)

- [5].复杂环境下50m高砖烟囱定向爆破拆除[J]. 西部探矿工程 2019(02)

- [6].40m青砖烟囱定向控制爆破拆除技术[J]. 爆破器材 2018(04)

- [7].2~#高炉热风炉烟囱加固改造[J]. 莱钢科技 2017(03)

- [8].火电厂脱硫“湿烟囱”防腐蚀内衬结构设计[J]. 陕西建筑 2009(12)

- [9].四管塔架式钢烟囱有限元分析[J]. 武汉大学学报(工学版) 2018(S1)

- [10].“华龙一号”核电厂烟囱气态流出物取样系统验证的试验与分析[J]. 中国辐射卫生 2018(01)

- [11].烟囱结构地震作用的研究现状[J]. 黑龙江科技信息 2011(07)

- [12].建筑物中太阳能烟囱通风节能效果的量化分析[J]. 建筑与文化 2019(10)

- [13].强腐蚀烟气工况下烟囱结构选型研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(25)

- [14].考虑不同加载方式的钢烟囱结构极限承载力分析[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [15].爆破拆除塔架式钢烟囱塔架对筒体的影响研究[J]. 爆破 2017(04)

- [16].某烟囱结构腐蚀状况评估检测[J]. 四川水泥 2015(09)

- [17].火力发电厂混凝土单筒式烟囱的改造[J]. 石化技术 2019(08)

- [18].烟囱钢塔架结构设计与分析[J]. 工程技术研究 2019(14)

- [19].复杂环境下80m高危裂缝钢混烟囱爆破拆除[J]. 工程爆破 2018(02)

- [20].裂缝砖烟囱爆破拆除的工程实践与技术探讨[J]. 工程爆破 2018(04)

- [21].210 m烟囱超高位切口爆破拆除数值模拟与实践[J]. 爆破 2018(03)

- [22].某50 m高砖混结构烟囱定向爆破拆除技术方案[J]. 现代矿业 2017(11)

- [23].复杂环境下砖混结构烟囱的爆破拆除[J]. 煤矿爆破 2017(05)

- [24].某热电厂玻璃钢烟囱内筒的铺层设计及现场制作[J]. 华电技术 2019(06)

- [25].烟囱液压爬升平台翻模施工方案[J]. 建筑知识 2017(06)

- [26].高耸钢筋混凝土烟囱抗地震倒塌能力分析[J]. 工程力学 2016(05)

- [27].热力电厂烟囱钢内筒整体提升安装施工技术探讨[J]. 广东土木与建筑 2019(02)

- [28].基于STAAD Pro的整体悬挂式钢内筒烟囱内外筒协同计算程序的开发[J]. 工程建设与设计 2018(24)

- [29].砖烟囱爆破拆除的优化措施[J]. 采矿技术 2018(05)

- [30].三管自立式钢烟囱有限元分析[J]. 武汉大学学报(工学版) 2018(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ef8d3bcf21b439e67e002c4e.html