# 再生骨料透水混凝土性能研究

### 论文摘要

透水混凝土主要应用于市政工程,特别是人行道或消防通道等道路面,保证透水混凝土具有高透水性和足够的强度是研究的重点。城市建筑垃圾的循环再利用可减少固废对环境的污染,本文以建筑垃圾制成的再生骨料代替天然骨料,制备再生骨料透水混凝土。研究了目标孔隙率、再生骨料粒径、水灰比等对再生骨料透水混凝土性能的影响。对28 d龄期试样的抗压强度及透水系数进行测定,结果表明,增大目标孔隙率和再生骨料粒径会使再生骨料透水混凝土的透水能力提高,抗压强度降低,综合考虑强度和透水性能,较佳配合比为粒径比5～10 mm∶10～15 mm=1∶1的复合级配、20%的目标孔隙率和0. 3的水灰比。

### 论文目录

- 0前言

- 1 试验

- 1.1 试验原料

- 1.2 影响因素

- 1.2.1 再生骨料透水混凝土试验配合比设计

- 1.2.2 再生骨料透水混凝土的搅拌成型与养护

- 2 样品表征

- 2.1 再生骨料透水混凝土孔隙率的测试

- 2.2 再生骨料透水混凝土透水性能试验

- 2.3 再生骨料透水混凝土力学性能试验

- 3 结果分析与讨论

- 3.1 再生骨料透水混凝土各组分配合比

- 3.2 再生骨料透水混凝土成型状态分析

- 3.3 再生骨料透水混凝土透水性能研究

- 3.3.1 有效孔隙率与目标孔隙率的关系

- 3.3.2 水灰比和骨料粒径对有效孔隙率的影响

- 3.3.3 再生骨料透水混凝土透水系数

- 3.3.4 再生骨料粒径对透水性能的影响

- 3.4 再生骨料透水混凝土力学性能研究

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张萍,陈景,兰聪,张豪,赵粒程

关键词: 再生骨料,再生骨料透水混凝土,水灰比,目标孔隙率,抗压强度,透水系数

来源: 四川建材 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 四川大学,中建西部建设西南有限公司

基金: 四川省科技厅重点研发项目(2018GZ0151)

分类号: TU528

页码: 1-3+10

总页数: 4

文件大小: 1383K

下载量: 166

### 相关论文文献

- [1].再生骨料混凝土力学性能研究[J]. 陕西建筑 2019(02)

- [2].基于微生物矿化沉积的再生骨料强化试验研究[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [3].再生骨料砼变形性试验研究[J]. 信息记录材料 2020(01)

- [4].强化处理再生骨料沥青混合料性能研究[J]. 山东交通科技 2020(03)

- [5].建筑再生骨料改良湿陷性黄土抗剪强度试验[J]. 土工基础 2020(04)

- [6].砖混建筑垃圾再生骨料应用技术指标系统化研究[J]. 硅酸盐通报 2020(09)

- [7].再生骨料的分类及应用[J]. 江西建材 2020(09)

- [8].搅拌对再生骨料的破碎影响[J]. 装备制造技术 2018(10)

- [9].混凝土再生骨料应用的经济性分析[J]. 混凝土 2019(06)

- [10].压力对再生骨料固碳能力的影响研究[J]. 四川建材 2019(08)

- [11].再生骨料在护坡用植生混凝土的应用及优化研究[J]. 硅酸盐通报 2019(10)

- [12].废弃砖再生骨料的强化及其应用研究[J]. 混凝土 2018(02)

- [13].再生骨料在混凝土的应用[J]. 四川水泥 2018(02)

- [14].废弃砼再生骨料性能及再生骨料砼力学强度分析[J]. 公路与汽运 2018(02)

- [15].再生骨料在混凝土中的应用[J]. 居舍 2018(25)

- [16].再生骨料应用问题探讨[J]. 商品混凝土 2018(09)

- [17].再生骨料碳化及其对再生混凝土性能影响的研究进展[J]. 功能材料 2018(11)

- [18].特别策划预告[J]. 商品混凝土 2016(08)

- [19].特别策划:再生骨料在混凝土中的应用[J]. 商品混凝土 2016(09)

- [20].再生骨料的分布对再生混凝土抗拉性能的影响[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [21].中国砂石协会再生骨料分会成立[J]. 中国建材 2015(08)

- [22].再生骨料微粉对3D打印水泥基材料强度的影响[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [23].微波加热改性再生骨料试验研究[J]. 硅酸盐通报 2019(11)

- [24].国外再生混凝土现状及相关对策[J]. 装备制造技术 2020(05)

- [25].钢渣协同建筑再生骨料制备透水材料[J]. 中国建材科技 2020(05)

- [26].再生骨料掺量对混凝土性能的影响[J]. 商品混凝土 2019(04)

- [27].再生骨料高强混凝土材料的制备及性能研究[J]. 功能材料 2019(06)

- [28].再生骨料碳化强化的微观机理分析[J]. 山西建筑 2019(16)

- [29].再生骨料在道路工程中的应用研究进展[J]. 中国科技信息 2019(16)

- [30].再生骨料强化作用的机理试验研究与分析[J]. 混凝土 2017(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f00a06a32eeea2ef2fdd12ab.html