# 高水气比和高CO原料气有机硫转化水解催化剂研制

### 论文摘要

针对高压和高水气工艺条件及现有工业有机硫转化催化剂性能达不到要求的现状,研究载体材料和助剂对水解剂抗水合性能的影响,黏结剂对水解剂机械强度和和结构稳定性的影响,开发能在高压、高水气比和高CO工艺条件下使用的新型有机硫水解转化催化剂QSJ-04。考察水气比、空速、反应温度和原料气中COS含量对水解剂活性的影响,进行水解剂稳定性测试,采用XRD、SEM、IR表征水解剂的特性。结果表明,水解剂QSJ-04具有优良的结构稳定性,对COS最高水解率92.8%。满足了煤化工新工艺对有机硫转化催化剂性能的要求。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 催化剂表征

- 1.2 催化剂抗水合性能测试

- 1.3 催化剂强度和结构稳定性测试

- 1.4 催化剂活性评价

- 2 结果与讨论

- 2.1 QSJ-04有机硫水解转化催化剂研制

- 2.1.1 新型载体物料的抗水合性能

- 2.1.2 催化剂径向抗压碎力

- 2.2 QSJ-04水解剂表征结果

- 2.2.1 比表面积和孔结构

- 2.2.2 SEM

- 2.2.3 径向抗压碎力及稳定性

- 2.3 反应条件对水解剂QSJ-04活性的影响

- 2.3.1 水气比

- 2.3.2 空速

- 2.3.3 反应温度

- 2.3.4 原料气中COS含量

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘博男,高辉,张晋,张晓涵,肖杰飞,杜伟东,纵秋云

关键词: 催化剂工程,有机硫转化,高水气比,高含量

来源: 工业催化 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工,燃料化工

单位: 青岛联信催化材料有限公司中国石油和化学工业联合会耐硫变换行业工程实验室,中国石油大学(北京)重质油国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金青年基金项目(21808241),山东省绿色化工重大科技创新工程研发项目(2017-2018)

分类号: TQ426;TQ546

页码: 39-44

总页数: 6

文件大小: 916K

下载量: 55

### 相关论文文献

- [1].炼焦煤中有机硫赋存表征及微波对噻吩硫作用机理研究（英文）[J]. 光谱学与光谱分析 2020(04)

- [2].煤中有机硫结构研究进展[J]. 煤炭学报 2015(08)

- [3].粗煤气中多组分复杂有机硫转化为硫化氢的技术探讨[J]. 化工设计 2020(01)

- [4].高效有机硫脱除溶剂研发及性能考察[J]. 石油与天然气化工 2020(02)

- [5].有机硫类抗真菌药物的研究进展[J]. 中国新药杂志 2011(02)

- [6].有机硫自动分析仪在石化园区环境空气监测中的应用[J]. 中国环境监测 2018(04)

- [7].胶州湾沉积物中有机硫来源及成因机制的研究[J]. 海洋学报(中文版) 2014(06)

- [8].中亚高有机硫天然气酸性气体脱除溶剂的研制[J]. 山东化工 2017(20)

- [9].溶剂法脱除天然气中有机硫的原理及发展趋势[J]. 天然气与石油 2015(03)

- [10].垃圾填埋气中总有机硫的测定[J]. 环境卫生工程 2010(01)

- [11].有机硫农药废水排放国标将出台[J]. 农化新世纪 2008(06)

- [12].对高含硫天然气有机硫脱除技术探索[J]. 化工管理 2016(23)

- [13].有机硫恶臭气体治理方法的研究进展[J]. 湖北理工学院学报 2013(04)

- [14].煤中有机硫的赋存状态及燃烧过程中的迁移规律[J]. 环境与生活 2014(22)

- [15].高硫炼焦煤热解过程中有机硫形态变迁规律[J]. 煤炭转化 2014(02)

- [16].克劳斯装置中温有机硫水解催化剂研究[J]. 石油与天然气化工 2018(03)

- [17].微波辅助柠檬酸强化脱除煤炭中有机硫的实验研究[J]. 应用化工 2018(05)

- [18].有机硫稀土配合物的应用研究进展[J]. 稀土 2017(03)

- [19].常温有机硫水解串活性碳精脱硫工艺的工业应用[J]. 广州化工 2010(11)

- [20].高硫煤微波辅助脱除有机硫试验研究[J]. 煤炭技术 2015(05)

- [21].天然气净化厂硫磺回收及尾气处理过程有机硫的产生与控制措施[J]. 石油与天然气化工 2018(06)

- [22].土壤有机硫矿化研究进展[J]. 土壤通报 2014(01)

- [23].QSJ-04新型有机硫转化催化剂的开发及工业应用[J]. 化学工程 2019(10)

- [24].微波辅助脱除煤中有机硫的机理研究[J]. 燃料化学学报 2019(10)

- [25].焦炉气净化中的有机硫加氢工艺应用技术[J]. 山西化工 2017(03)

- [26].中低煤阶高有机硫煤含硫结构演化特征[J]. 煤田地质与勘探 2015(04)

- [27].大气有机硫酸酯化合物的特征及形成机制[J]. 化学进展 2012(11)

- [28].高含硫天然气有机硫的脱除技术研究[J]. 石化技术 2019(05)

- [29].不同有机硫代谢途径菌株的煤炭脱硫对比研究[J]. 能源与环境 2018(02)

- [30].关于高炉煤气精脱硫的探讨[J]. 山西冶金 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f01d310953657b1b5dc1df3c.html