# 基于图论的分层均衡拓扑及其控制方法的研究

### 论文摘要

锂离子电池以其环保性能好、循环寿命长、无记忆性等特点在电动汽车中得到了广泛应用,但因电池续航短导致的充电频繁,节数多、更换频繁导致的成本高昂等问题,使得充电问题急需得到解决。同时,将锂离子电池成百上千的串并联使用后,由于各单体电池之间的差异,为了保障电池在成组使用时的安全,提升电池组能量利用率,需要对电池组进行均衡操作。本文首先对均衡技术的研究现状进行归纳总结,主要分为均衡拓扑和均衡策略两方面:按照在均衡系统中能量的流向将电路拓扑结构分为四种类型,详细分析各类拓扑的应用特点,以及工作方式、元器件种类等方面的优缺点;对均衡策略的分析又包括均衡指标和基于指标的均衡算法两部分,指标重点选取端电压、剩余容量和荷电状态SOC三个做对比,并分析各种策略在确定能量的转移路径和转移数量方面的精确度、稳定性等。然后文章针对当前对大规模串联电路均衡速度慢能量损耗高的问题,从电路结构的图论模型着手考虑,忽略各元器件的影响仅考虑电路内部的具体连接方式,建立上述四种不同拓扑结构的图论模型,分析其各自优劣势,据此得到理论上的最优均衡电路结构。但考虑到实际应用中能量传输速度会受到开关元件等的影响会更慢,本文设计在理论结构的基础上采用层式结构相叠加。以图论模型的结论为基础设计基于Buck-Boost电路的分层均衡拓扑结构,缩短路径的同时可多路同步进行,均衡时间缩短。针对分层均衡电路的拓扑结构特点,制定相应的均衡策略。首先交叉对比各指标的优缺点以及相互间影响后选用荷电状态SOC作为本文均衡指标,选用一阶RC模型结合无迹卡尔曼滤波算法对SOC进行估计,保证估计值的实时性和准确性。在此基础上根据充电过程中先恒流后恒压的特点,制定双环控制策略对均衡过程中的电压电流进行控制,均衡效率提高。并经实验验证,整体均衡方案的可操作性好,均衡时间短,效率高。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 电池均衡技术研究现状

- 1.2.1 均衡拓扑研究现状

- 1.2.2 均衡策略研究现状

- 1.3 本文主要研究内容

- 第二章 均衡电路的图论模型

- 2.1 均衡拓扑的图论描述

- 2.2 常见拓扑的图论模型

- 2.2.1 相邻单体图论模型

- 2.2.2 任意单体图论模型

- 2.2.3 单体与电池组图论模型

- 2.3 理论最优拓扑模型

- 2.4 单层多层拓扑的图论模型的效率分析

- 2.4.1 单层拓扑图论模型

- 2.4.2 层式拓扑图论模型

- 2.5 本章小结

- 第三章 分层均衡拓扑结构研究

- 3.1 电路拓扑结构

- 3.1.1 整体电路结构

- 3.1.2 单层电路结构

- 3.2 拓扑均衡能量转移分析

- 3.2.1 能量从最旁侧电池转移

- 3.2.2 能量从中部电池转移

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于分层拓扑的均衡策略研究

- 4.1 均衡指标的选取

- 4.2 SOC估算

- 4.2.1 通用型的SOC估算

- 4.2.2 基于模型的SOC估计

- 4.2.3 SOC估计过程

- 4.3 整体控制流程

- 4.4 电压电流双环控制

- 4.5 本章小结

- 第五章 均衡实验及分析

- 5.1 实验环境

- 5.2 SOC估计实验

- 5.2.1 模型参数辨识实验

- 5.2.2 SOC在线估算实验

- 5.3 充电均衡实验

- 5.4 静置均衡实验

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 结论

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 许亚娟

导师: 刘征宇

关键词: 图论模型,电池均衡,双环控制,分层均衡拓扑

来源: 合肥工业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 数学,电力工业

单位: 合肥工业大学

基金: 动力电池组均衡拓扑与控制策略研究(编号:1808085MF200),安徽省自然科学基金面上项目,2017-2019,轻型电动飞机电推进系统关键技术研究与验证(编号:MJ-2017-D-26),工业和信息化部民用飞机专项科研项目,2017-2019

分类号: TM912;O157.5

DOI: 10.27101/d.cnki.ghfgu.2019.000223

总页数: 79

文件大小: 3354K

下载量: 90

### 相关论文文献

- [1].图论模型及其应用[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2014(04)

- [2].图论模型的建立与简单应用[J]. 山东工业技术 2018(23)

- [3].基于图论模型的快递员最优投递路线设计[J]. 商场现代化 2014(14)

- [4].周转轮系自由度及运动分析的图论方法[J]. 西安理工大学学报 2008(01)

- [5].基于AHP和图论模型的杭州市旅游线路设计研究[J]. 旅游纵览(下半月) 2017(22)

- [6].基于多种模型的旅游线路规划探讨——以南京主要景区游览为例[J]. 计算机应用 2016(S1)

- [7].关于交巡警服务平台设置与调度的数学问题[J]. 广东科技 2012(17)

- [8].基于Matlab平台的图论模型的仿真实验[J]. 长春大学学报 2018(08)

- [9].应用电网络分析行星轮系运动学特性并仿真验证[J]. 机械传动 2009(04)

- [10].城市轨道交通联络线建设成本优化法的研究[J]. 铁道工程学报 2011(07)

- [11].网络图论在局域网安全威胁态势分析中的应用[J]. 海军工程大学学报 2010(02)

- [12].基于图论模型的蛋白质结构类型的研究[J]. 生物数学学报 2010(02)

- [13].编程者的思考——数学模型的建立[J]. 中国校外教育 2009(11)

- [14].基于图论和信息最大化保留的在线推荐方法[J]. 系统工程理论与实践 2011(09)

- [15].多跳中继无线网络资源复用的建模及算法设计[J]. 软件学报 2009(02)

- [16].装载与运输路径的联合最优规划[J]. 数学的实践与认识 2015(15)

- [17].图论在海南旅游管理中的应用[J]. 现代商业 2011(23)

- [18].基于图论模型的故障诊断方法研究进展综述[J]. 中国机械工程 2013(05)

- [19].图论在网络安全威胁态势分析中的应用[J]. 北京邮电大学学报 2009(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f02a17022bf8f71a7bbf3bdc.html