# 低水化热水泥浆用微胶囊型热控材料制备及应用

### 论文摘要

基于天然气水合物低温、高压及电解质条件下的分解特性,以常规波特兰油井水泥为基料,外掺入微胶囊型热控材料（PCM-1）,制备了一种低水化热水泥浆体系。采用自研半绝热测试实验设备对水泥浆体系早期水化过程中的温度进行了连续测量,以水泥浆体系最高温度（Tm）及最大水化温升（Tr）表征了PCM-1对水泥浆体系水化热的控制效应。结果表明,PCM-1的含量15%时（以水泥的质量为基准,下同）,该水泥浆较纯水泥浆的水化最高温度下降了22.3℃,最大水化温升下降了23.6℃;24 h及48 h水化热分别下降了7.68×104J及7.28×104J。微胶囊能够有效地控制水泥浆的水化温升及水化热,大幅降低了深水水合物层的固井风险。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂及仪器

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 相变微胶囊型热控材料PCM-1的制备

- 1.2.2 水泥浆体系的制备

- 1.3 结构表征与性能测试

- 1.3.1 相变微胶囊型吸热剂PCM-1的表征

- 1.3.2 水泥浆体系水化温升及水化热测试

- 1.3.3 水泥石的抗压强度测定

- 2 结果与讨论

- 2.1 微胶囊型热控材料PCM-1红外光谱分析

- 2.2 微胶囊型热控材料PCM-1相变特性分析

- 2.3 微胶囊型热控材料PCM-1与G油井水泥粒径分析

- 2.4 微胶囊型热控材料PCM-1微观形貌分析

- 2.5 微胶囊型热控材料PCM-1热稳定性分析

- 2.6 微胶囊型热控材料PCM-1的热控效应

- 2.7 PCM-1对水泥石力学性能的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 冯茜,刘先杰,彭志刚,霍锦华,刘欢

关键词: 深水固井,水合物,微胶囊型热控材料,水化温升,水泥浆水化热,油田化学品与油品添加剂

来源: 精细化工 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 西南石油大学化学化工学院

分类号: TE256

DOI: 10.13550/j.jxhg.20180936

页码: 1453-1458

总页数: 6

文件大小: 2162K

下载量: 174

### 相关论文文献

- [1].大体积混凝土水化热的控制方法及效果解析[J]. 居舍 2020(02)

- [2].水化热抑制剂对大体积混凝土性能影响的研究[J]. 商品混凝土 2017(05)

- [3].温塘特大桥主桥承台大体积混凝土水化热全过程仿真分析[J]. 工程建设与设计 2020(10)

- [4].考虑管冷的大体积混凝土水化热分析[J]. 黑龙江科技信息 2017(11)

- [5].异形承台大体积混凝土水化热分析[J]. 广州建筑 2020(02)

- [6].冬季施工大体积混凝土水化热温控措施与研究[J]. 公路 2017(05)

- [7].某超长隧道的水化热效应数值分析[J]. 广东土木与建筑 2013(10)

- [8].大体积混凝土水化热温度场和应力场耦合效应分析[J]. 市政技术 2017(02)

- [9].大体积混凝土埋设冷却管降低水化热研讨[J]. 科技创新与应用 2012(25)

- [10].涵闸工程施工期混凝土温度监测系统与水化热参数反演[J]. 南水北调与水利科技 2017(03)

- [11].大体积混凝土的水化热分析[J]. 山西建筑 2008(32)

- [12].水化热对高温多年冻土区桩基温度场的影响[J]. 铁道科学与工程学报 2019(12)

- [13].桥梁承台大体积混凝土水化热及温控技术研究[J]. 甘肃科学学报 2020(03)

- [14].超厚底板低水化热泵送混凝土研究[J]. 混凝土 2011(03)

- [15].大尺寸混凝土构件硬化期水化热温度场[J]. 北京工业大学学报 2020(02)

- [16].基于水化热影响的大体积混凝土基础温度场模拟[J]. 科学技术创新 2018(36)

- [17].塔柱水化热分析[J]. 辽宁省交通高等专科学校学报 2018(01)

- [18].大体积混凝土水化热仿真分析[J]. 四川建筑 2016(06)

- [19].大体积混凝土水化热施工控制措施的研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(03)

- [20].大体积混凝土承台水化热监测及数值分析[J]. 山西建筑 2012(11)

- [21].兰州深安黄河大桥V型主墩施工水化热分析[J]. 城市道桥与防洪 2014(01)

- [22].大体积砼水化热对质量的影响及控制[J]. 科技与企业 2012(09)

- [23].铁路高墩水化热温度场分析[J]. 山西建筑 2013(11)

- [24].水化热抑制剂对混凝土结构温度场的尺寸效应分析[J]. 建材世界 2019(04)

- [25].巴巴奥约河大桥主墩承台水化热分析[J]. 西部交通科技 2009(08)

- [26].解决大体积混凝土降低水化热防裂技术[J]. 科技风 2010(03)

- [27].塔楼承台大体积混凝土水化热控制措施分析[J]. 中国新技术新产品 2009(17)

- [28].大体积混凝土水化热模拟计算及温控方案优化[J]. 能源与环保 2020(09)

- [29].水化热引起的大体积混凝土墙应力与开裂研究[J]. 建材与装饰 2016(22)

- [30].鄂北地区水资源配置工程掺加水化热抑制剂控制混凝土裂缝试验研究[J]. 水利水电快报 2020(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f031923a4226a755895bc715.html