# 高地下水位道岔区顶进框架线路加固设计

### 论文摘要

以商丘站西咽喉区梁园路铁路框架桥为例,桥址处地下水位高,且临近郑徐高铁,开挖时无法采用常规竖井抽降水,为保证支点桩施工可行性,提出支点转换过渡方式完成架空支点桩施工;同时,该工点位于铁路道岔区,股道较多,需采取纵横抬梁法进行线路加固。本文通过对纵横抬梁体系结构强度、刚度、应力等方面的检算,并以施工监测结果为指导,论证计算结果的时效性;最后对支点转换架空方式进行优化设计,以解决人工挖孔困难的问题。研究结果表明,道岔区纵横梁强度、刚度、局部应力均满足行车及规范要求,支点桩过渡转换方式能有效解决由于地下水位过高、人工挖孔困难的问题,研究结果可为今后同类型顶进框架设计提供经验。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李文浩

关键词: 顶进框架桥,地下水,支点转换,道岔区

来源: 铁道建筑技术 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 中铁第四勘察设计院集团有限公司

分类号: U445.72

页码: 59-62

总页数: 4

文件大小: 750K

下载量: 25

### 相关论文文献

- [1].顶进涵后背选型与设计[J]. 国防交通工程与技术 2014(06)

- [2].大型平改立顶进涵施工方案优化研究[J]. 工程技术研究 2020(16)

- [3].超长顶进桥涵阻力系数降低的技术研究[J]. 中华建设 2017(02)

- [4].浅谈顶进涵施工[J]. 山东省农业管理干部学院学报 2008(01)

- [5].顶进式泵入口管道设计探讨[J]. 广东化工 2020(06)

- [6].下穿铁路立交桥小夹角大吨位顶进的施工技术[J]. 四川建材 2017(05)

- [7].箱梁顶进力分析计算及工程实测研究[J]. 结构工程师 2015(02)

- [8].多孔立交桥箱体顶进施工方案比选[J]. 上海铁道科技 2014(02)

- [9].既有线顶进涵施工技术[J]. 企业技术开发 2011(21)

- [10].管幕-结构法群管顶进对车站站场站台及股道沉降影响研究[J]. 隧道建设(中英文) 2020(02)

- [11].顶管顶进力计算方法综述与探究[J]. 特种结构 2019(03)

- [12].顶进施工技术要点在铁路桥涵中的应用[J]. 四川水泥 2017(06)

- [13].铁路站场顶进涵施工技术研究[J]. 铁道建筑技术 2015(12)

- [14].中粗砂地层中顶管顶进力计算分析[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2012(07)

- [15].既有线顶进涵线路加固方法浅析[J]. 科技资讯 2011(09)

- [16].复合式后背在桥涵顶进中的应用[J]. 企业技术开发 2011(09)

- [17].既有线顶进涵架设便梁[J]. 山西建筑 2010(34)

- [18].根式基础水下顶进根键可行性试验[J]. 桥梁建设 2009(S1)

- [19].顶进框架桥架空装置设计与施工技术探讨[J]. 低碳世界 2015(31)

- [20].阶梯型框架顶进桥下穿既有铁路施工技术研究[J]. 山西建筑 2015(30)

- [21].浅谈既有线立交互通改造中顶进涵施工的控制[J]. 甘肃科技纵横 2014(02)

- [22].既有线顶进涵施工关键技术[J]. 山西建筑 2012(32)

- [23].武康线顶进框架立交桥施工[J]. 山西建筑 2011(03)

- [24].软土地基上顶进框架涵标高、方向的控制技术[J]. 海峡科学 2009(05)

- [25].武康增建二线顶进涵施工工艺[J]. 山西建筑 2008(01)

- [26].大口径预应力钢筒混凝土管顶管轴向顶进的力学性能试验研究[J]. 建筑施工 2018(05)

- [27].多孔框架顶进桥线路加固施工技术[J]. 施工技术 2016(S2)

- [28].浅谈顶进铁路框架桥涵施工[J]. 科技与企业 2014(13)

- [29].大型火车站内顶进框架桥的设计[J]. 铁道标准设计 2011(02)

- [30].大跨度框架顶进下穿运营铁路施工技术要点[J]. 四川水泥 2020(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f0345b0543df5784d23e6d51.html