# 氢氧化镁共沉淀富集分离ICP-MS测定海水中的稀土元素

### 论文摘要

本文通过条件优化、标准验证等建立了一种直接在海水中加入NH3·H2O溶液使稀土元素与氢氧化镁形成共沉淀富集分离,电感耦合等离子体质谱仪测定海水中14种稀土元素的方法。海水样品通过共沉淀、离心操作后,主要基体物质得到了分离,目标稀土元素实现了富集。氢氧化镁共沉淀富集的条件是1∶1 NH3·H2O溶液最佳加入量为0. 35 mL,沉淀清洗次数为1次,静置时间为5 min。方法对稀土元素的加标回收率为88. 7%～107. 1%,稀土元素的方法空白为0. 008×10-12～0. 441×10-12,方法定量下限为0. 054×10-12～0. 423×10-12,RSD为2. 8%～8. 6%。所建立的方法与海水标准物质NASS-6的测定结果一致,方法具有准确度与精密度高、操作简便快速等优点,可用于大批量海水样品中稀土元素的定量精确测定。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 主要仪器及工作参数

- 1.2 实验试剂与标准溶液

- 1.3 实验操作

- 1.3.1 海水样品预处理

- 1.3.2 共沉淀分离富集

- 2 结果与讨论

- 2.1 富集分离条件的确定

- 2.1.1 1∶1 NH3·H2O共沉淀剂的加入量

- 2.1.2 清洗次数对基质盐度的影响

- 2.1.3 静置时间对共沉淀结果的影响

- 2.1.4 Ba2+对检测过程的影响

- 2.2 测定方法的特性

- 2.2.1 样品空白与检出限

- 2.2.2 方法准确度与精密度

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘瑶,宋金明,孙玲玲,于颖,孙萱

关键词: 稀土元素,共沉淀,富集分离,测定,海水

来源: 海洋环境科学 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 中国科学院海洋研究所所级公共技术中心,中国科学院海洋大科学中心,中国科学院海洋研究所海洋生态与环境科学重点实验室,青岛海洋国家实验室海洋生态与环境科学功能实验室

基金: 国家基金委-山东省联合基金(U1606404),青岛海洋科学与技术国家实验室鳌山人计划项目(2015ASTP-OS13),国家自然科学基金项目(41676068,41306070)

分类号: X834

DOI: 10.13634/j.cnki.mes.2019.02.020

页码: 303-309

总页数: 7

文件大小: 226K

下载量: 232

### 相关论文文献

- [1].不同季节尾矿库周边地下水中稀土元素运移模拟[J]. 有色金属工程 2020(02)

- [2].阳离子交换树脂富集-电感耦合等离子体质谱法测定铜精矿中14种稀土元素[J]. 理化检验(化学分册) 2020(05)

- [3].电感耦合等离子体质谱法测定三水铝土矿中的15种有效稀土元素[J]. 化学分析计量 2020(03)

- [4].稀土元素在不锈钢中的应用及研究进展[J]. 燕山大学学报 2020(03)

- [5].微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定海湾沉积物中14种稀土元素[J]. 安徽农学通报 2020(15)

- [6].江西省市售茶叶中稀土元素暴露风险评估[J]. 实验与检验医学 2019(05)

- [7].微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定茶叶中的16种稀土元素[J]. 安徽预防医学杂志 2017(06)

- [8].煤灰中提取稀土元素及产业化展望[J]. 稀土 2018(03)

- [9].电感耦合等离子体质谱法快速测定唾液中16种稀土元素[J]. 预防医学 2018(10)

- [10].花岗岩稀土元素四分组效应研究进展[J]. 内蒙古科技与经济 2017(05)

- [11].X射线荧光光谱法测定铝土矿中的稀土元素分量研究[J]. 华北自然资源 2019(06)

- [12].稀土文献题录[J]. 稀土信息 2020(06)

- [13].南方离子型稀土矿区马尾松稀土元素的分布与富集[J]. 中国稀土学报 2020(04)

- [14].稀土元素在热液中的迁移与沉淀[J]. 岩石学报 2018(12)

- [15].欧盟科学家利用离子液体从矿渣中回收稀土元素[J]. 稀土 2017(06)

- [16].稀土元素分馏分析方法研究[J]. 化学工程与装备 2018(02)

- [17].稀土元素分析[J]. 分析试验室 2018(02)

- [18].南方红壤侵蚀流域水稻田中稀土元素的迁移累积特征[J]. 环境科学学报 2018(03)

- [19].稀土元素冶金技术研究进展[J]. 广州化工 2018(04)

- [20].茶叶中稀土元素的组成与状态研究[J]. 大众科技 2018(04)

- [21].欧盟科学家利用离子液体从矿渣中回收稀土元素[J]. 稀土 2017(05)

- [22].阿帕拉契山煤炭矿富含稀土元素[J]. 稀土信息 2016(06)

- [23].福建省武夷岩茶中稀土元素溶出率研究[J]. 北京农业 2015(12)

- [24].茶叶中的稀土元素标准[J]. 茶博览 2012(03)

- [25].稀土元素的环境生物地球化学研究现状与展望[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [26].磷矿中伴生稀土元素的浸出与提取综述[J]. 化工科技 2014(02)

- [27].稀土元素在反刍动物中的应用[J]. 农业技术与装备 2014(03)

- [28].电感耦合等离子体质谱法分析小麦中的稀土元素[J]. 化学试剂 2013(02)

- [29].稀土元素在畜牧业中的应用现状与分析[J]. 黑龙江畜牧兽医 2013(09)

- [30].稀土元素对植物的生物有效性研究进展[J]. 中国资源综合利用 2012(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f04b55698893641d7a082066.html