# 浅议500kV超高压输电线路运行维护管理

（中国南方电网超高压输电公司柳州局广西柳州市545006）

摘要：高压输电线路是我国电力工程的重要组成部分。其中，500kV高压输电线路在区域供电、全国联网中均发挥了重要作用，因此，加强500kV高压输电线路运行维护管理、有效降低故障率具有重要的现实意义。本文对500kV高压输电线路运行维护管理措施进行了探析。

关键词：500kV；超高压；输电线路；运行维护管理

随着我国经济与科技的飞速发展，我国的供电体制也逐渐改善.目前，我国的供电事业正在起步时期，人们对于供电企业的期望也变得越来越高。因此，为了更好地提高电量的供应，供电企业应该在完善企业内部的体制之外，还要加强输电线路的稳定使用性能，这样才能够最大限度地保障输电线路处于供电正常的状态中。下文就针对500kV输电线路的运行维护问题及对策进行分析。

一、500kV超高压输电线路运行安全的影响因素

1.1自然因素

首先，相较于低压电力线路，500kV超高压输电线路的分布更广、架空更高，且线路更长，也因此更容易遭受雷击；其次，强风、暴雨等恶劣天气，容易使500kV超高压输电线路发生导线舞动甚至杆塔位移，进而造成跳闸、倒塔故障；最后，在部分工业发达地区以及盐碱地区，工业废气的排放、盐碱、粉尘等污染物得影响，都会给500kV超高压输电线路的安全运行带来隐患。

1.2外力因素

外力因素是指人为伤害对500kV超高压输电线路带来的影响，例如：施工单位在进行开山炸石等工程作业时，因操作不当造成线路杆塔受损；拉线装置、塔材等线路设备被某些不法分子盗取，既增加了线路运行维护管理的难度，也带来相当大的安全隐患。

1.3管理因素

500kV超高压输电线路的运行维护管理难度较大，若运维人员缺乏过硬的专业技术水平、运维经验不足，势必无法及时排查隐患，导致线路故障率提升。除此之外，很多电力企业往往是在事故发生后才进行线路的维修，在日常管理中又缺乏对先进检测及维修技术的更新，严重影响运维效率。

二、500kV超高压输电线路运行维护对策

2.1加强日常维护

为确保500kV超高压输电线路的稳定运行，电力企业必须在日常维护上加大力度，定期开展线路检测与维护工作。为此，电力企业可依据自身发展实际，制定科学的线路运维制度，并严格落实，使线路运维工作人员能够约束自身行为、规范自身工作，及时发现线路问题，并在第一时间采取有效措施予以解决，做好记录，以便日后总结和参考，在最大范围内避免工作失误的发生。与此同时，对于特殊输电线路段，应适当增加巡查频次，而对于那些故障发生率较高的线路，在检查时应给予更多的重视，做好相关记录，以便为日后的维修和检查提供依据。

2.2合理选择保护角度

保护角度选择不当，会导致500kV超高压输电线路的雷击跳闸率提升。为此，电力企业应依据自身实际发展需要，选定合适的保护角度，以确保线路运行稳定。为了避免输电线路在恶劣天气下遭受雷击，可以在输电线路上安装避雷器，安装过程中应结合遭受雷击的频率，选择合理的安装位置和数量，这样才能有效提高500kV超高压输电线路防雷击的能力，避免跳闸事故的发生。

2.3采用现代技术进行监控

现代科学技术的快速发展，使得电力企业可以充分利用信息技术实时监控输电线路的运行情况，提高管理效率。对于现代信息技术的广泛应用，能够使电力企业在第一时间发现500kV超高压输电线路在运行中存在的问题，进行问题产生原因的科学分析，并及时采取有效措施予以解决，避免安全事故的发生。全球定位系统就是一种非常实用的信息技术，它不但能够实时检测输电线路故障，还能节省大量的人力物力，提高线路维修效率。

2.4减少人为输电线路损害情况

一般来说，输电线路分布于室外，所以，要保证输电线路较少的出现人为性的损坏情况。相关的电力部门以所在地的输电线路的实际情况为基础，与当地的政府加强合作，避免输电线路遭到人为的损坏。电力部门与政府加强合作，制定出相关的政策，当输电线路出现人为性质的损坏时应该给予怎样的处罚措施，达到对人们起到警告的作用。最重要的一点是，要加大宣传，提高人们对输电线路保护的意识，使其意识到保护输电线路的重要性，使得人们自觉地对输电线路进行保护，减少人为地对输电线路的损坏。一般而言，电力设备使用时间比较长时很容易出现问题，为了进一步提高电力设备安全性能，要加大对设备管理力度。定期地安排人员对输电线路进行检查，找到运行时可能出现的问题，并发现故障发生的原因，有针对性地提出相关的维修个对策。运检人员在巡视设备时要及时地记录设备的运行状态，从后期地维修人员检查以及维修工作提供参考的依据。

三、500kV超高压输电线路运行管理对策

3.1预防输电线路遭受雷击

除了合理安装避雷器，电力部门还可以通过调整输电线路铁塔高度，来有效避免输电线路遭受雷击。在雷电、暴雨等恶劣天气，适当降低铁塔的高度能够有效分散雷电产生的强大电力，提高输电线路的抗雷击能力。由于输电线路大多架设于露天环境下，且部分地区土质电阻较小，在这种状况下，利用钢筋混凝土用于铁塔建设，同时使铁塔接地，能够显著提高抗雷击能力。若输电线路安装于土质相对疏松的区域，可以通过增加射线长度的方式提高抗雷击能力。总而言之，电力部门在进行输电线路的有效管理时，要充分结合当地的实际情况，经过科学分析考虑到输电线路运行过程中可能出现的问题，积极采取防范措施。

3.2加大输电线路维修力度

维修与检查工作上加大力度，是提升输电线路运行安全的重要前提。在电力管理过程中，如果电力人员没能意识到输电线路维修检查工作的重要性，或在维修和检查时存在工作疏忽和失误，将极大的影响输电线路的安全稳定运行。因此，电力部门必须在线路维修与检查上加大力度，降低故障发生率。检查过程中一旦发现线路故障，要及时做好相关记录并上报管理人员，并运用自身的专业技术和实践经验予以解决。此外，应全面考虑影响输电线路运行安全与稳定的各种自然因素和人为因素，以便一旦发生故障能在第一时间采取有效对策快速解决。与此同时，负责输电线路维修与检查的电力人员，应在日常工作中不断提升自身的专业能力和操作技术，学习和掌握相关电力技术，进而促进输电线路维修质量和效率的提升，确保输电线路安全稳定运行。

结语

综上所述，在我国电网建设中，500kV超高压输电线路发挥着至关重要的作用，其线路运行的安全性与稳定性，对于区域供电和全国联网有着直接影响。因此，电力部门必须做好输电线路运行的维护与管理，明确认识影响500kV超高压输电线路运行的自然因素、外力因素和管理因素，从加强日常维护、引进现代技术、加大维修力度等方面，不断提升输电线路运行维护管理效率，确保电力事业的稳步推进以及区域电网的健康发展。

参考文献

[1]李宁.500kV超高压输电线路运营维护管理体系设计[D].华北电力大学（保定），华北电力大学，2012.

[2]王征.500kV超高压输电线路运行时存在的问题研究[J].电子信息，2014.

[3]孙海滨，万勇.500kV超高压输电线路运营维护管理[J].中国高新技术企业，2016（18）：146-147.

作者简介：

汪建（1987.10.02），性别：男；籍贯：湖北黄冈；民族：汉族；学历：大学本科；职称：助理工程师；职务：线路运行维护；研究方向：500KV输电线路抗冰融冰技术；

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f08bab5c0a3660831e992aee.html