# 退火工艺对水热合成SnSe多晶材料热电性能的影响

### 论文摘要

单晶SnSe是一种具有优异热电性能的新型中温热电材料,但是具有更广阔应用前景的多晶SnSe热电性能较低。采用水热法结合放电等离子烧结技术制备了p型SnSe多晶块体热电材料,利用XRD、FE-SEM、ZEM-3热电测试系统等研究了不同退火温度对SnSe多晶材料物相组成、微观结构和热电性能的影响。结果表明,合适的退火温度可以通过促进晶粒生长,减少晶格缺陷来调整载流子浓度和迁移率,提高材料的电导率,从而获得功率因子的显著提升。经过600℃退火处理后,SnSe多晶材料的电导率在773 K时最大值为3. 83μW/（cm·K2）,但其热导率几乎保持不变,与未退火样品相比ZT值（773 K）从0. 56提高到0. 63。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验

- 2.1 样品制备

- 2.2 表征及测试

- 3 结果与讨论

- 3.1 物相组成与微观形貌

- 3.2 电传输特性

- 3.3 热传导特性

- 3.4 ZT值

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李培,范胜杰,王连军,江莞

关键词: 热电性能,水热合成,退火

来源: 人工晶体学报 2019年10期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学,金属学及金属工艺

单位: 东华大学材料科学与工程学院纤维材料改性国家重点实验室,东华大学先进玻璃制造技术教育部工程研究中心,东华大学功能材料研究所

基金: 国家自然科学基金(51374078)

分类号: TB34;TG156.2

DOI: 10.16553/j.cnki.issn1000-985x.2019.10.024

页码: 1927-1932

总页数: 6

文件大小: 352K

下载量: 90

### 相关论文文献

- [1].掺杂对多晶热电材料SnSe影响的研究进展[J]. 现代化工 2020(05)

- [2].SnSe薄膜的两步法制备与光电性能研究[J]. 半导体光电 2020(03)

- [3].热电材料SnSe的性能与研究进展综述[J]. 功能材料 2016(S2)

- [4].Ag掺杂SnSe化合物的制备及热电性能[J]. 无机材料学报 2016(07)

- [5].SnSe纳米材料的合成[J]. 滁州学院学报 2016(05)

- [6].铁电极化调控SnSe薄膜光电性质研究[J]. 哈尔滨工业大学学报 2016(11)

- [7].微量Na元素掺杂对SnSe多晶材料热电性能的影响（英文）[J]. 低温物理学报 2017(03)

- [8].溅射沉积掺Ag的SnSe薄膜的微结构和热电性能[J]. 材料研究学报 2020(08)

- [9].KBr掺杂多晶SnSe化合物热电性能的研究[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [10].电场对Ti和Zn掺杂单层SnSe磁性的影响[J]. 功能材料 2017(09)

- [11].SnSe分子外场下的基态性质和激发态性质[J]. 物理学报 2013(07)

- [12].Cu掺杂及应变加载对单根SnSe微米线电学性能影响的研究[J]. 电子显微学报 2019(05)

- [13].Ag掺杂对SnSe材料热电性能的影响[J]. 功能材料信息 2018(03)

- [14].Ag掺杂对SnSe材料热电性能的影响[J]. 功能材料 2018(05)

- [15].rGO/Ag_(0.005)Sn_(0.995)Se热电复合材料的制备及性能研究[J]. 人工晶体学报 2019(05)

- [16].新型热电SnSe半导体晶体研究进展[J]. 应用技术学报 2018(02)

- [17].单晶SnSe热电材料研究进展[J]. 现代技术陶瓷 2019(04)

- [18].生物炭负载金属硒化物复合材料的储锂性能[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2019(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f0fd0ab3f5e0a2cffa99562f.html